ООО «Компания Земпроект»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЯКОНУРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

УСТЬ-КАНСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Заказчик: Администрация Усть-Канского района

Муниципальный контракт: № 14 от 21. 12. 2009 г.

Исполнитель: ООО «Компания Земпроект»

Руководитель проекта:

Садакова Г.А.  _________________

БАРНАУЛ 2010

Авторский коллектив:

Руководитель проекта	    Г.А. Садакова

Главный архитектор	    М.В. Несынова

Инженер-землеустроитель	    Н.В. Нейфельд

Инженер по водоснабжению и водоотведению	    О.В. Шарова

Инженер по информационным технологиям	    А.О. Добринский

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| Обосновывающая часть |
| ГП 1 | Схема современного использования и комплексной оценки территории | 1: 5000 |
| ГП 2 | Схема функциональных зон и ограничений использования территории | 1: 5000 |
| ГП 3 | Схема административных границ, границ территорий, земель и ограничений | 1: 25000 |
| ГП 4 | Схема границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства | 1: 5000 |
| ГП 5 | Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения | 1: 5000 |
| ГП 6 | Схема развития объектов транспортной инфраструктуры | 1: 5000 |

Содержание

Введение…………………………………………………………………………….6

Цели и задачи……………………………………………………………………….7

1. Анализ состояния, проблем и направлений комплексного развития территории муниципального образования……………………………………………………...8

1.1 Географическое положение………………………………………..………….8

1.2 Природные условия и ресурсы территории	9

1.2.1 Геологическое строение	9

1.2.2 Геоморфология и рельеф	12

1.2.3.Минерально – сырьевые ресурсы	12

1.2.4 Климат	13

1.2.5 Гидрография и гидрология	15

1.2.6 Почвенные ресурсы	15

1.2.7 Земля и земельные ресурсы	16

1.2.8 Растительность	17

1.2.9 Животный мир	18

1.2.10 Рекреационные ресурсы	18

1.2.11 Культурно-исторические ресурсы	19

1.3 Социально-экономическое положение муниципального образования20

1.3.1  История заселения	……..20

1.3.2 Демографическая характеристика и прогноз численности населения	…21

1.3.3 Трудовые ресурсы	23

1.3.4 Жилищный фонд	25

1.3.5 Экономика. Наименование отраслей, их настоящее и перспективное развитие.26

1.3.6 Сельское хозяйство	27

1.3.7 Производственная отрасль	29

1.3.8 Социальная сфера	30

1.4 Транспортная инфраструктура	33

1.5 Инженерная инфраструктура	34

1.5.1 Водоснабжение и водоотведение	34

1.5.2 Теплоснабжение	36

1.5.3 Газоснабжение	37

1.5.4 Электроснабжение	37

1.5.5 Связь и проводное вещание	41

1.6 Экологическое состояние	42

1.7 Ограничения градостроительного развития	46

2. Обоснование территориального планирования и предложений по территориальному планированию Муниципального Образования Яконурское сельское поселение	48

2.1. Существующая планировочная организация территории	48

2.2. Функциональное зонирование территории населенного пункта	51

2.2.1. Жилая зона	52

2.2.2. Общественно-деловая зона	52

2.2.3. Зона производственного и коммунально-складского назначения	53

2.2.4. Зона инженерной и транспортной инфраструктур	53

2.2.5. Зона рекреационного назначения	53

2.2.6. Зона сельскохозяйственного использования	53

2.3. Планировочная организация территории	54

2.4. Объекты местного значения, планируемые к размещению                       на территории муниципального образования Яконурское сельское поселение	…58

2.4.1. Жилищная сфера	58

2.4.2. Социальная сфера	59

2.4.3. Производственная сфера	67

2.4.4. Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть	68

2.4.5. Инженерная инфраструктура	73

2.5. Инженерная подготовка территории	81

2.6. Охрана окружающей среды	82

2.7. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	88

3.Технико-экономические показатели проекта	93

4. Мероприятия по реализации генерального плана……………………...96

Введение

Генеральный план Муниципального образования «Яконурское сельское поселение» разработан в 2010 г. ООО «Компания Земпроект» по заказу Администрации Усть-Канского района на основании муниципального контракта № 14 от 21. 12. 2009 г.

Генеральный план МО «Яконурское сельское поселение» разработан в соответствии с действующими:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации

- Земельным Кодексом Российской Федерации

- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации СНИП II – 04 – 2003.

- СНиПом 2.07.01 – 89* Градостроительство. Планировка зданий и застройка городских и сельских поселений.

- СНиПом 23 – 01 – 99* Строительная климатология.

- СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200- 03. Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.

- СНиПом 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

В основу разработки генплана положены следующие исходные данные:

1. Техническое задание  на выполнение работ по разработке проектов генерального плана Яконурского сельского поселения, правил землепользования  и застройки сельского поселения и проекта планировки села Яконур Усть-Канского района Республики Алтай.

2. Отчет по топографо-геодезическим работам для проекта водопровода в селе Яконур составленный Алтайгипроводхоз, 1985 г.

3. Проект планировки и засройки поселка Яконур Усть-Канского района, 1967 г.

4. Планово-картографический материал М 1:2500.

5. Планово-картографический материал – космический снимок QuicBird от 27 09 09 г. на с. Яконур.

6. Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования Яконурское СП на 2006-2012 годы.

7. Схема территориального планирования Республики Алтай, разработанная ЦНИИП градостроительства РААСН, г Москва, 2008г.

8. Схема территориального планирования МО «Усть-Канский район», выполненная специалистами ИВЭП СО РАН в 2009 г.

# Цели и задачи

Целью работы является создание предпосылок повышения эффективности управления развитием территории поселения с учетом развития территории района за счет формирования ресурсов информации, необходимой для принятия решений, способствующих улучшению условий жизнедеятельности населения поселения; улучшению экологической ситуации; эффективному развитию инженерной, транспортной, производственной и социальной инфраструктур; эффективному использованию земель рекреационного назначения; сохранению историко-культурного и природного наследия; обеспечению устойчивого градостроительного развития территории поселения.

Основные задачи: подготовка  предложений:

1) по выявлению проблем градостроительного развития территории муниципального образования;

2) по изменению границ  села Яконур;

3) по изменению границ зон с особыми условиями использования территорий, а также границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий;

4) по изменению границ земель сельскохозяйственного назначения, границ земель специального назначения, границ земель лесного фонда, водного фонда, особо охраняемых природных территорий, границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, границ территорий объектов культурного наследия;

5) по развитию объектов и сетей инженерно-технического обеспечения;

6) по изменению границ планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры поселения;

7) по размещению объектов капитального строительства, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления поселения.

8) по границам особо охраняемых природных территорий и объектов местного значения поселения;

9) по границам земель рекреационного назначения и размещению объектов отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности;

10) по развитию автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах поселения.

11) по установлению градостроительных требований к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию территории

# 1. Анализ состояния, проблем и направлений комплексного развития территории муниципального образования

## Географическое положение

Муниципальное образование  Яконурское сельское поселение расположено в восточной части Усть-Канского района. Общая площадь муниципального образования – 345 кв. км. В соответствии с Законом Республики Алтай от 13 января 2005 г. № 10-РЗ «Об образовании муниципальных образований, наделении соответствующим статусом и установлении их границ» муниципальное образование «Яконурское сельское поселение» наделено статусом сельского поселения с административным центром село Яконур.

Административный центр – село Яконур – расположено в 286 км от республиканского центра и в 15 км от районного центра - села Усть-Кан. Ближайшая железнодорожная станция г. Бийск  Алтайского края находится на расстоянии 387 км от села. С другими регионами муниципальное образование связано дорогой регионального значения Солонешное - Усть-Кан, дорогой межмуниципального значения - Черный Ануй - Верх Белоануй-Яконур.

На востоке поселение граничит с Шебалинским районом Республики Алтай, на юге с Ябоганским, Кырлыкским, и Усть – Канским сельскими поселениями, на западе - с Козульским поселением, на северо-западе – с Черноануйским и Усть-Мутинскими сельскими поселениями, на северо-востоке – с Белоануйским сельским поселением Усть-Канского района.

Рис.1 Местоположение МО Яконурское сельское поселение

В природном отношении территория района целиком располагается в пределах горной системы Алтая, входящей составной частью в Алтае-Саянскую горную страну. Горным характером территории в значительной мере обусловлены основные особенности расселения, характеристики природно-ресурсного потенциала и хозяйственное использование.

## 1.2 Природные условия и ресурсы территории

### 1.2.1 Геологическое строение

В геологическом строении поселения участвуют образования верхнего протерозоя, палеозоя, мезозоя и кайнозоя. Стратифицированные отложения сформированы в условиях осадочных палеобассейнов позднекембрийско-среднедевонского (бугрышихинская, ханхаринская, холзунская, барагашская и другие свиты) возраста. Силурийские отложения представлены громотухинской и тигирекской сериями общей мощностью до 1100 м, сложенными песчаниками, алевролитами, известняками, конгломератами, проявленными в Ануйском блоке. К ордовикским отложениям отнесены нерасчлененные песчаники и алевролиты с редкими горизонтами известняков и конгломератов общей мощностью 500-700 м, слагающие тектонические блоки в междуречье Ануя, Муты, Кана.

Кайнозойские (неогеновые) осадочные отложения представлены продуктами структурной и переотложенной коры выветривания в долинах рек Ануй, Мута и др., а также в основании Канской и Ябоганской впадин. Самые молодые рыхлые осадки района представлены четвертичными речными, реже водно-ледниковыми, озерными, склоновыми отложениями (валуны, галька, песок, супесь, щебень) мощностью от первых метров до 80 м.

Вышеотмеченные типы отложений по генезису, геоморфологической позиции и физико-механическим свойствам объединены в следующие геолого-генетические группы, которые в совокупности определяют разнообразие инженерно-геологических условий территории поселения.

Водно-ледниковая формация объединяет комплекс верхнечетвертичных и среднечетвертичных отложений, развитых в долинах рек в виде небольших холмов и мореных валов, сложенных валунами, галечниками, песками с прослоями суглинков и  супесей. Их мощность составляет от 5 до 30-40 м. Грунты с поверхности безводные, коэффициент крепости 0.6-1.5 (неустойчивые). Коэффициент фильтрации галечников 16-50 м/сут., угол естественного откоса 35-40º. Поровые воды грунтов неагрессивные, эрозионная активность низкая.

Формация водных потоков и озер включает широкий комплекс аллювиальных отложений, развитых в долинах рек и представленных пойменным, русловым аллювием и донными осадками озер – переслаивающимися галечниками, гравием, песками с прослоями супесей и суглинков. Коэффициент фильтрации галечников 16-50 м/сут., угол естественного откоса 35-44º. Грунты водоносны с глубины 1-20 м степень коррозионной активности воды низкая, реже средняя и высокая. Супеси и суглинки при водонасыщении подвержены оплыванию.

Инженерно-геологические условия поселения отличаются большим разнообразием, главным образом, из-за природных условий – сложного геологического строения, невыдержанности гидрогеологических условий, высокой сейсмичности, активной хозяйственной деятельности населения.

Из опасных природных процессов в Яконурском поселении проявлен большой комплекс экзогенных геологических процессов – речная, овражная и плоскостная эрозия, разнообразные криогенные процессы, заболачивание, засоление и пр.

Таблица 1

Характеристика основных ЭГП на территории Яконурского поселения Усть-Канского района

| Основные типы ЭГП | Периоды и причины активизации ЭГП | Техногенез, способствующий развитию ЭГП | Прояв-ленность ЭГП | Участки проявления ЭГП | Негативные последствия ЭГП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оползни | Весенне-осенний период снеготаяния и выпадения осадков | «Перегрузка» грунтов техногенными объектами | Слабая до умеренной | Борта речных долины | Разрушение техногенных объектов |
| Лавины | Зимне-весенний период интенсивного развития снега | Механическое и акустическое воздействие | Слабая до умеренной | Крутые северные, северо-восточные склоны | Разрушение техногенных объектов |
| Осыпи, обвалы | Весенне-летний период максимальной амплитуды температур | Механическое и акустическое воздействие | Умеренная до сильной | Подножья крутых склонов | Повреждение объектов |
| Наледи | Зимний период | Процессы, увеличивающие глубину деяте-льного слоя | Умеренная до сильной | Выположен-ные участки речных долин | Деформация техногенных объектов |
| Пучение и растрес-кивание грунтов | Зимне-весенний период | Процессы, увеличивающие глубину деятельного слоя | Умеренная до сильной | Область развития островной мерзлоты | Деформация техногенных сооружений |
| Эрозия плоскост-ная, овражная | Весенне-осенний период снеготаяния и выпадения осадков | Вытаптывание растительности, распашка земель, вырубка леса | Слабая до сильной | На всей территории | Разрушение дорог, эрозия почв |
| Забола-чивание | Весенне-летний период паводков и подъема УГВ | Природные процессы, мелиоративные мероприятия | Слабая до сильной | Низкогорье, реже средне- и высокогорье | Деформация техногенных сооружений |
| Засоле-ние | Весенне-летний период поднятия УГВ | Природные процессы, мелиорация земель | Слабая до умеренной | Межгорные впадины | Опусты-нивание |

Инженерно-геологические условия с. Яконур

Село Яконур  расположено в 15 км северо-восточнее районного центра Усть-Кан, на левом берегу реки Кан. Рельеф села среднегорный мелкосопочный с общим уклоном к реке Кан с северо-востока на юго-запад. По территории села с северо-востока на запад протекает река Имечень, который впадает в реку Кан.

Питание реки происходит в основном за счет снеготаяния и выпадения дождей. В зимний период питание реки осуществляется за счет подземных вод. Доля снегодождевого питания составляет 85% годового стока. По типу водного режима это река с весенне-летним половодьем и летне-осенними паводками. Вскрытие реки происходит в среднем во второй половине апреля. Пик половодья обычно наблюдается в конце мая-начале июня.

Значительная удаленность и превышение поверхности площадки над урезом реки обеспечивает безопасность объектов строительства. Грунтовые воды залегают на глубине от 2 до 5 метров.

В тектоническом отложении территория села расположена в зоне сочленения Талицкого антиклинория с Коргонским синклинорием, между установленными глубинными разломами - Чарышским и Бащелакским. С глубинными разломами связаны и современные движения земной коры и приуроченность эпицентров сильных землетрясений с интенсивностью до 6-7 баллов. Неотектонические процессы в настоящее время представлены редкими землетрясениями силой до 1,5-2,5 баллов (с максимальной магнитудой 7,4 единицы в сентябре-октябре 2003 г. в районе с. Бельтир Кош-Агачского района.

Госстрой России Постановлением №91 от 27.12.1999г. ввел в действие с 01.01.2000г изменение №5 к СНиП П-7-81, разработанное ЦНИИСК им. Кучеренко и внесенное Управлением стандартизации технического нормирования и сертификации Госстроя России. Согласно изменеию №5 территория с. Усть-Кан по сейсмической опасности относится к сейсмичности в 8 баллов по шкале MSK-64.

Естественным основанием фундаментов будут служить суглинки твердой и полутвердой консистенции с примесью дресвы и щебня до 15-20 %, и щебень с обломками и суглинистым заполнителем.

Нормативная глубина промерзания грунтов составляет:

- для суглинков = 1, 95м,

- для дресвяного грунта - 2, 54м,

- для щебенистого грунта = 3, 22м.

Вывод.

Территория села благоприятна для строительства зданий и сооружений. При строительстве необходимо учитывать повышенную сейсмичность района работ и слабую пучинистость суглинков (ИГЭ).

### 1.2.2 Геоморфология и рельеф

Территория Яконурского поселения расположена в пределах горной расчлененной местности, представляющей собой систему средневысотных хребтов с абсолютными высотами 1200-2300 м.

Заметная роль в геоморфологическом строении территории принадлежит межгорным впадинам, представляющим различные по форме и размерам пониженные участки местности. Центральная часть территории поселения представлена Канской межгорной впадиной, которая на северо-западе ограничивается отрогами Бащелакского хребта, на северо-востоке отрогами Ануйcкого хребта, а на юго-востоке Ябоганской межгорной котловиной.

Канская межгорная впадина расположена на отметках 1050-1100 м и имеет сложную субизометричную форму с рядом заливов, переходящих в широкую долину реки Кан. Другие впадины имеют более локальный характер и представляют пониженные участки в долинах рек Баргаста, Имечень, Бажанты и др. Для мелких рек характерны узкие долины с глубоко врезанным V-образным профилем и крутым продольным уклоном.

### 1.2.3 Минерально – сырьевые ресурсы

Особенностью территории является пространственное совмещение разновременных вольфрам-молибден-редкометально-редкоземельного и ртутно-сурьмяного рудно-формационных типов. На территории МО «Яконурское поселение» располагается Ильинский медно-молибден-полиметаллический рудный узел. В пятистах километрах к северо-востоку от села Яконур расположен глинистый карьер. Карьер расположен рядом с дорогой Усть-Кан-Солонешное, его запасы обеспечат глиной проектируемый кирпичный завод.

### 1.2.4 Климат

На формирование климата в горных районах главным влияющим фактором являются: высота места над уровнем моря, простирание горных хребтов, экспозиция склонов и форма рельефа. Эти факторы определяют неоднородный характер распределения осадков.

Ниже приводится краткая климатическая характеристика района по данным многолетних наблюдений метеостанции Усть-Кан. (СНиП 23-01-99).

Осадков выпадает немного. Значительная часть их приходится на теплый период года, ориентировочно 1120 мм.

Господствующее направление ветра юго-восточное и северо-восточное.

Климат района резко-континентальный: суровая продолжительная зима и короткое жаркое лето. Среднегодовая температура воздуха по данным метеостанции с. Усть-Кан составляет - 1,5 * С.

Самым холодным месяцем года является январь со среднемесячной температурой воздуха - 19*С. Абсолютный минимум составляет 52*С.. Самым теплым месяцем года является июль со среднемесячной температурой воздуха 14*С.. Абсолютный максимум температур достигает 33*С. Переход среднесуточных температур через 0 приходится весной на 16 апреля, осенью - на 14 октября. Продолжительность безморозного периода составляет 180 дней. Среднегодовая температура поверхности почвы составляет 0*С, средняя максимальная температура (в июле) 37*С, средняя минимальная (в январе- феврале) - 28*С.

Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 391 мм, из них 344 мм приходится на теплый период, 47 мм - на холодный. Появление снежного покрова происходит в среднем 2 октября, устойчивый снежный покров образуется 10 ноября, сход снежного покрова приходится на 4 мая. Продолжительность периода с устойчивым снежным покровом в среднем составляет 160 дней.

В районе преобладают ветра западного, юго-западного направления. Среднегодовая скорость ветра составляет 2, 8 м/с. Среднее число дней с сильным ветром (более 15 м/с) в течение года равно 9.

Основные климатические характеристики района работ приведены в таблице 2.

Основные климатические характеристики с Усть-Кан

Таблица 2

| Месяцы характерисшки | Январь | Февраль | Март | Апрель | Maй | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | За год -1,5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура воздуха, °С | Средняя | -19 | -16.9 | -8,2 | -11,2 | 6.7 | 12,3 | 14,0 | 12.2 | 6.9 | -0.4 | -9.5 | -16.0 | -1,5 |
|  | Абс.максимум | 7 | 11 | 16 | 25 | 30 | 32 | 33 | 33 | 31 | 24 | 14 | 12 | 33 |
|  | Абс. минимум | -52 | -48 | -41 -32 | -22 | -8 | -5 | -7 | -16 | -42 | -48 | -48 | -52 |
| Осадки | Среднемесячные, мм | 4 | 5 8 | 30 51 | 64 | 73 | 60 | 38 | 28 | 19 | 11 | 391 |
|  | % от года | 1 | 1 | 2 | 8 13 | 16 | 19 | 15 | 10 | 7 | 5 | 3 | 100 |
| Относительная влажность воздуха МЙММИЬ eojayxa | в %,среднемесячная | 73 | 72 | 64 | 61 | 61 | 67 | 72 | 74 | 69 | 66 | 71 | 73 | 69 |
| Ветер | Средняя скорость, м/с | 2,4 | 2,6 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 2.8 | 2,6 . | 2,6 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2,6 | 2,8 |
|  | Наибольшее число дней со скоростью 15м/сек | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 27 |
|  | Среднее число дней со скоростью более 15 м/сек СКСЧММ1Ы0 ЙОЛИ 1 1 WC | 0.4 | 0,8 | 05 | 0.8 | 1,4 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0,9 | 0,5 | 9 |
| Предел Характеристика | -15 С | -10 С | -5 С | 0°С | 5°С | 10 оС |
| Переход температуры весной | 23.02 | 10.03 | 26,03 | 16.04 | 8.05 | 30.05 |
| Переход температуры осенью | 8.12 | 16,11 | 1,11 | 14,10 | 23.09 | 1,09 |
| Число дней с температурой выше и ниже | 237 | 250 | 219 | 180 | 137 | 93 |

| Повторяемость ветра по направлениям | Ед. изм. | С | С | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | 3 | С3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| За год | % | 1 | 15 | 12 | 14 | 11 | 18 | 21 | 3 |
| За теплый период | % | 8 | 11 | 14 | 14 | 11 | 18 | 23 | 4 |
| За холодный период | % | 4 | 20 | 16 | 14 | 11 | 18 | 15 | 2 |

### 1.2.5  Гидрография и гидрология

В гидрографическом отношении территория МО «Яконурское поселение» относится к бассейну реки Чарыш. Развита густая сеть малых и средних по величине рек. Гидрографическая сеть в муниципальном образовании представлена реками: Кан, Баргаста, Имечень, Бажанты и их притоками. Кан является притоком второго порядка, его протяженность в пределах района составляет 29км. Бажанты и Баргаста – притоки третьего порядка.

Водные ресурсы Яконурского поселения включают поверхностные и подземные воды. Подземные воды используются преимущественно в качестве источников питьевого водоснабжения. Водоносные горизонты представлены кембрийско-ордовикскими и силурийско-ордовикскими водоносными комплексами.

Наибольшим дебитом характеризуются источники, приуроченные к силурийско-ордовикским терригенным и терригенно-карбонатным породам (до 50 л/с). Вода имеет минерализацию 0,5 г/л и гидрокарбонатный-кальцевый состав.

Несколько меньшим дебитом характеризуются источники, приуроченные к кембрийско-ордовикским метаморфизированным терригенно-эффузивным породам (от 4 до 6,2 л/с). Эти источники характеризуются меньшей минерализацией (до 0,3) и гидрокарбонатно-кальциевым и магниевым химическим составом вод.

Эксплуатационный водоносный горизонт вскрывается в интервале 60-80м, и представлен гравийно-галечными щебенчатыми фациями и метаморфизированными песчаниками. Эксплуатационный водоносный горизонт перекрыт 60 метровой толщей суглинисто- щебенчатых отложений.

Поверхностные воды используются преимущественно в хозяйственных целях (для водоснабжения предприятий сельского хозяйства и промышленности) и подвержены влиянию большого количества сточных вод. Наблюдается резкое изменение природного гидрохимического режима.

### 1.2.6 Почвенные ресурсы

На формирование почвенного покрова большое влияние оказывают почвообразующие породы, их засоленность, механический и химический состав. Распределение почв на территории муниципального образования тесно связано с рельефом.

В верхней части бассейна р. Чарыш  в пойме реки Кан распространены пойменные перегнойно-глеевые, часто солончаковатые почвы на валунно-галечниковом аллювии с мелкоземом различного механического состава.

Основные площади в Канской котловине занимают горные каштановые маломощные поверхностновскипающие и темно-каштановые мало- и среднемощные высоковскипающие легко- и среднесуглинистые, обычно щебнистые, почвы на валунно-гравийно-галечниковых суглинистых и супесчаных вводно-ледниковых и пролювиально-аллювиальных отложениях. Наиболее низкие и сухие участки собственно Канской котловины заняты горными светло-каштановыми (пустынно-степными) маломощными поверхностновскипающими легко- и среднесуглинистыми, обычно щебнистыми, почвами на аналогичных отложениях.

### 1.2.7  Земля и земельные ресурсы

Земельный фонд муниципального образования Яконурское поселение на 1 января 2009г. (форма №22-СХ) составляет 34515 га, что составляет 5,5%  от площади района.

Земельный фонд поселения включает в себя следующие категории земель (см. таблицу 3).

Таблица 3

Баланс земель МО Яконурское поселение

| Наименование категорий земель | Площадь по данным земельного учета на 01.01.2010г | Площадь по графическим материалам проекта |
| --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 22570 | 22561,4 |
| Земли населенных пунктов | 203 | 211,6 |
| Земли промышленности, транспорта, связи и иного назначения | 59 | 59 |
| Земли лесного фонда | 11680 | 11680 |
| Земли водного фонда | 3 | 3 |
| Итого земель | 34515 | 34515 |

Как видно из приведенной таблицы, земли сельскохозяйственного назначения и лесного фонда занимают значительную долю территории МО «Яконурское сельское поселение».

Разграничение земель по формам собственности приведено в табл.4

Таблица 4

Разграничение земель по формам собственности

| №№ | Разграничение по формам собственности | Площадь (га) |
| --- | --- | --- |
| 1 | в собственности, в том числе: | 14681 |
|  | в собственности юридических лиц | 364 |
|  | в собственности граждан | 8540 |
|  | невостребованные земельные доли | 5479 |
|  | общая совместная собственность | 298 |
| 2 | в государственной собственности, в том числе | 16526 |
|  | ПНВ | 713 |
| 3 | в ведении района (фонд перераспределения) | 743 |
| 4 | в ведении МО Яконурское поселение | 2565 |
|  | Всего: | 34515 |

### 1.2.8 Растительность

По геоботаническому районированию МО Яконурское поселение относится к Центрально-Алтайской высокогорно-таежно-лесостепной подпровинции, среднекатунскому высокогорно-таежно-лесостепному округу, Усть-Канскому таежно-лесостепному району. В растительном покрове преобладают горнотаежные леса (66 %) и экспозиционные лесостепные сочетания (30 %), степи занимают чуть больше 4 %.

Степи сосредоточены в котловинах и на речных террасах. Эти типчаковые и тырсовые в прошлом степи в настоящий момент практически полностью распаханы или изменены до неузнаваемости перевыпасом. В центре степных котловин расположены усыхающие и усохшие озера, окруженные кочковатыми осоковыми болотами, переходящими по окраинам в низинные луга с признаками засоления. По низким террасам рек развиты полевицевые луга. Здесь наибольшее распространение получили: осоки, млечники, ситники, полевица виноградниковая.

На окружающих котловины мелкосопочниках по световым щебнистым склонам развиваются серийные кустарниково-петрофильноразнотравные степные сообщества. Кустарники в этих сообществах представлены таволгой трехлопастной, караганой карликовой, кизильником черноплодным. Нижние части склонов и шлейфы заняты мелкотравными типчаково-тонконоговыми и тырсовыми степями. Теневые склоны мелкосопочника заняты лиственничными лесами с остепненным травяным покровом, в котором преобладают злаки. Для нижней полосы горнотаежного подпояса характерны березово-лиственничные и лиственничные кустарниково-травяные леса.

По долинам рек распространены кустарниково-еловые серийные комплексы.

Управление лесными ресурсами на территории поселения осуществляется Усть-Канским лесничеством. Площадь лесной дачи СПК «Экинур» составляет 10664га.

В фонде Усть-Канского лесничества преобладают хвойные насаждения, занимающие 92,6% покрытых лесной растительностью земель, среди которых наиболее представлены лиственничники (76,3%). Кедровые древостои занимают 15,1 %, еловые – 6,8%, сосновые – 2,5%, пихтовые – 0,4% лесопокрытых земель. Во всех лесорастительных высотных поясах наиболее отвечающими лесорастительным условиям лесничества породами являются кедр и лиственница.

Общий корневой запас сырорастущей древесины в лесном фонде лесхоза составляет 46239,9 тыс. м3 (97,1 %). Запас спелых и перестойных насаждений составляет 24579,8 тыс. м3 (53,2 % от общего запаса).

### 1.2.9  Животный мир

На озёрах и болотах Канской котловины доминируют речные утки, фифи и чибис, обычна лысуха, встречаются водяная крыса, нырковые утки, красношейная поганка, травник, во второй половине лета – огарь, на пролете – большой кроншнеп.

Основными промысловыми видами являются длиннохвостый суслик и заяц-толай. Встречаются бурундук, заяц-беляк, лисица, барсук, косуля; сурок (местами), скалистый голубь, большая горлица, тетерев (местами), перепел.

Ихтиофауна представлена хариусом, тайменем, алтайским османом, подкаменщиками пестроногим и сибирским, пескарем. Озера были зарыблены карасем.

### Рекреационные ресурсы

Развитие рекреационной отрасли Яконурского поселения имеет ряд особенностей: ориентация на транзитного туриста; развитие эксклюзивного и познавательного  видов туризма.

Преимущественно сельскохозяйственная направленность экономики, положение на периферии основной транспортной магистрали Республики – «Чуйского тракта» накладывают существенные ограничения на развитие рекреации в районе и в Яконурском поселении, в частности.

В то же время, природные комплексы и их компоненты (рельеф, климат, акватории, растительность и т.п.), а также культурно-исторические памятники создают условия для развития таких видов отдыха как:

-научно-познавательный туризм;

-охотничий, сельский и зеленый туризм;

-спортивное рыболовство;

-спелеотуризм.

Наличие в Канской котловине множества болот и мелких озер, на которых останавливается и гнездится большое количество перелетных местных водоплавающих птиц, в первую очередь уток и гусей, традиционно привлекает большое количество охотников из других районов. Эта особенность предоставляет дополнительные объекты для спортивной охоты.

Имеются ресурсы для организации спортивного рыболовства, в том числе крупных соревнований по лову хариуса.

Пещера «Яконурская», расположенная вблизи села Яконур, является интересным объектом для развития спелеотуризма. В этой области возможна организация экскурсий с посещением пещер в урочищах Алтын Туу и Кайлу.

Наскальные рисунки и петроглифы являются объектами для проведения научных и познавательных экскурсий.

Основной задачей является нахождение компромисса между сельскохозяйственной и лесохозяйственной деятельностью с одной стороны, и рекреацией с другой. В настоящий момент уже совершенно очевидно взаимное стимулирующее влияние мараловодства и туризма. Создание лечебниц на базе мараловодческих ферм позволит круглогодично привлекать посетителей не только для лечения и профилактики широкого спектра заболеваний, но и для знакомства с жизнью этих красивых животных в естественной среде обитания. Чрезвычайно важно предупреждение негативного воздействия неконтролируемого туризма на окружающую среду.

Наиболее кардинальным способом решения этой проблемы представляется организация зелёного туризма среди населения с предоставлением услуг (ночлег, организация питания, баня и др.).

### 1.2.11  Культурно-исторические ресурсы

В целях сохранения историко-культурного наследия Государственным Собранием Эл Курултай Республики Алтай принят Закон Республики Алтай от 29.06.1994 г. №4-2 «Об историко-культурном наследии Республики Алтай». Он регулирует отношения, связанные с сохранением, выявлением и использованием историко-культурного наследия на территории Республики, накопленного за многовековую историю Горного Алтая и являющегося достоянием многонационального народа Республики Алтай.

Государственное регулирование в области охраны и использования историко-культурного наследия осуществляют Государственное Собрание – Эл Курултай, Правительство Республики Алтай, а также специально уполномоченные на то государственные органы охраны историко-культурного наследия. На учете в Агентстве по культурно-историческому наследию Республики Алтай состоит ряд объектов археологии, расположенных на территории Яконурского поселения. Это пещеры в урочищах Алтын Туу и Кайлу, расположенные в 1,5-2 км от села Яконур; петроглифы с изображением козлов, расположенные в 4 км от села Яконур.

Памятником природы является пещера «Яконурская», она находится в известняках силура и представляет собой обширный грот с выходом в сторону Канской впадины.

Объектом культурно-исторического наследия является гора Алтын-Туу - место моления алтайского народа.

На территории села Яконур находится памятник воинам, погибшим в годы ВОВ (1941-1945гг).

Таблица 5

Памятники археологии республиканского значения

| № п.п. | Наименование | Местонахождение | Датировка | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Петроглифы | 4 км от с. Яконур | Не ясна | Изображения козлов |
| 2 | Пещера | 2 км от с. Яконур | Не ясна | - |
| 3 | Пещера | 1,5 км от с. Яконур | Не ясна | - |

Выводы по природным условиям и природным ресурсам:

В результате комплексной оценки выявлен ряд благоприятных условий для градостроительного освоения территории:

- хорошая обеспеченность ресурсами пресных подземных вод;

- величина и структура минерально-сырьевого потенциала свидетельствует о реальных предпосылках развития стройматериалов.

К благоприятным для организации рекреационного хозяйства условиям относятся:

- наличие лесов, наиболее благоприятных для отдыха населения;

- наличие сети рек и водоемов, благоприятных для организации отдыха на воде;

- благоприятные санитарно-гигиенические условия состояния воздушного бассейна;

- наличие живописных природных ландшафтов;

-отсутствие крупных промышленных предприятий, загрязняющих окружающую среду.

## 1.3 Социально-экономическое положение муниципального образования

### 1.3.1  История заселения

В 1756 г. после разгрома китайцами Джунгарского ханства жители Горного Алтая добровольно вошли в состав России. Это событие оказало влияние на все стороны жизни и деятельности алтайского населения. Оно создало условия для экономического и культурного развития. Однако до середины XIX – начала XX века на территории Усть-Канского района преобладает кочевое расселение. Кочевым расселением  были заняты значительные территории вдоль дороги Черный Ануй – Усть-Кан – Усть-Кокса – Катанда. Современная система расселения Усть-Канского района сформировалась в результате постепенного перехода на оседлый образ жизни местного населения, который начался с конца XIX в. и продолжался весь XX в. По состоянию на 1890 г. территория современного  Усть-Канского района входила в состав 2 и 3 дючин, родовое управление находилось в с. Келей. Зоны основных кочевьев располагались по рекам Чарыш, Кан, Белый и Черный Ануй.

Территория делится на две основные части: поселения оседлых алтайцев и кочевья. Территории занятые оседлым местным населением формируются на равнинной части. С 16 марта 1920 г. территория включается в состав Бийского уезда в составе Усть-Канской, Кырлыкской, Яконурской, Тюдралинской, Келейской, Барагашинской,Черно-Ануйской волостей. 1 июня 1922 г. с образованием Ойротской автономной области в её состав вошел Усть-Канский район имевший 9 волостей, общей численностью 17128 чел., из них русских 6218 чел., алтайцев 10910 чел.

16 сентября 1924 г. Усть-Канская волость была переименована в Усть-Канский аймак.

Как следует из постановления ВЦИК от 20 июня 1936 года в состав Усть-Канского аймака наряду с другими входит Яконурский сельсовет.

### 1.3.2 Демографическая характеристика и прогноз численности населения

На территории сельсовета расположен один населенный пункт. Яконурское сельское поселение занимает третье место по численности населения среди муниципальных образований Усть-Канского района. Интенсивность роста населения измеряется обычно коэффициентом естественного прироста населения на 1000 жителей в год. В Яконурском сельском поселении наибольший естественный прирост (16 человек на 1000 жителей). В поселении зарегистрировано положительное миграционное сальдо (10 человек на 1000 жителей).

Демографическая характеристика приведена в табл.6.

Таблица 6

Демографическая характеристика МО Яконурское поселение

| № п/п | Показатель | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Демография |
| 2. | Численность постоянного населения на 01.01.2010 года- всего, человек в т.ч. в возрасте: - моложе трудоспособного, чел. - трудоспособные, чел. - старше трудоспособного, чел. | 1877 467 977 433 |
| 3. | Мужчины, человек в т.ч.: - моложе трудоспособного (от 0 до 15 лет), чел. - трудоспособного (от 16 до 60 лет), чел. - старше трудоспособного (от 60 лет и старше), чел. | 959 227 493 239 |
|  | Женщины, человек в т.ч.: - моложе трудоспособного (от 0 до 15 лет), чел. - трудоспособного (от 16 до 60 лет), чел. - старше трудоспособного (от 60 лет и старше), чел | 918 240 484 194 |
| 10. | Число домохозяйств, единиц | 554 |
| 11 | Коэффициент семейности | 3,4 |

Как видно из таблицы, в структуре численности сельского поселения преобладает население трудоспособного возраста (57% от общей численности). Численность населения в возрасте младше трудоспособного составляет 25% от постоянного населения.

В таблице 6 приводится динамика численности населения за период 1998-2009г.г. Общая численность населения в этот период сократилась на 8,2 %.

Таблица 7

Динамика численности населения МО Яконурское поселение за период 1998-2009 г.г. (человек)

| Населенные пункты | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с Яконур | 1865 | 1872 | 1884 | 1880 | 1678 | 1685 | 1701 | 1756 | 1772 | 1791 | 1748 | 1877 |

Рис. 2. Динамика численности населения Яконурского сельского поселения

С 1998 по 2002 годы число жителей Яконурского сельского поселения уменьшилось на 10%. Начиная с 2002 года, численность населения ежегодно увеличивалась (рис. 2). В 2008-2009гг наблюдается некоторое снижение численности. Численность населения МО Яконурское поселение по данным администрации на 01.01.2010г. составила 1712 человека, с учетом жителей, не зарегистрированных по месту жительства, численность населения составляет 1877 человек.

Дошкольники и школьники до 17 лет составляют -25%;

Работающие – 16,9%;

Занятое в домашнем хозяйстве трудоспособное население -6,4%;

Пенсионеры – 17,5%;

Инвалиды – 11%.

В таблице 8 приводится возрастная структура населения поселения.

Таблица 8

Динамика численности населения МО Яконурское поселение

| Показатели | Ед. изм. | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность постоянного населения – всего | чел. | 1685 | 1701 | 1756 | 1791 | 1748 | 1877 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| - моложе трудоспособного возраста | чел. чел..овек | 522 | 531 | 540 |  |  | 467 |
| - в трудоспособном возрасте | чел. | 598 | 994 | 654 |  | 955 | 977 |
| - старше трудоспособного возраста | чел. | 565 | 576 | 562 |  | 286 | 433 |
| Численность мужского населения | чел | 817 | 809 | 919 |  |  | 959 |
| Численность женского населения | чел | 868 | 892 | 919 |  |  | 918 |
| Число домохозяйств | Ед | 494 | 436 | 482 |  |  | 554 |
| Число родившихся | чел | 30 | 32 | 34 |  |  | 29 |
| Число умерших | чел | 14 | 14 | 18 |  |  | 24 |
| Естественный прирост (убыль) населения | чел | 16 | 18 | 16 |  |  | 5 |
| Число прибывших | чел | 6 | 9 | 14 |  |  | 21 |
| Численность выбывших | чел | 8 | 7 | 4 |  |  | 19 |
| Миграционный прирост (убыль) населения | чел | 2 | 2 | 10 |  |  | 2 |

### 1.3.3 Трудовые ресурсы

Отраслевая структура населения представлена в табл.9.

Таблица 9

Отраслевая структура МО Яконурское поселение

| Наименование показателя | Единица измерения | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность занятых в экономике | человек | 165 | 177 | 164 |  | 355 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| - сельское хозяйство | человек |  |  |  |  | 168 |
| - промышленность | человек |  |  |  |  |  |
| - обрабатывающие производства | человек |  |  |  |  |  |
| -производство и распределение электроэнергии, газа и воды | человек |  |  |  |  |  |
| - строительство | человек |  |  |  |  |  |
| - транспорт | человек |  |  |  |  |  |
| - связь | человек |  |  |  |  | 7 |
| - торговля и общественное питание | человек |  |  |  |  | 60 |
| - образование | человек | 79 | 77 | 75 |  | 110 |
| - здравоохранение и предоставление социальных услуг | человек |  |  |  |  | 10 |
| - предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | человек |  |  |  |  |  |
| Численность безработных - всего | человек | 320 | 330 | 340 |  | 610 |
| В т.ч. официально зарегистрированных | человек |  |  |  |  | 30 |
| Уровень безработицы к трудоспособному населению на конец года | % |  |  |  |  |  |

Численность людей, занятых в экономике увеличилась в 2009 году в 2,2 раза по сравнению с 2004 годом. Значительно выросла численность людей, занятых в образовании - в 1,5 раза. Следствием экономической слаборазвитости являются неразвитый рынок труда и высокий уровень безработицы, низкие доходы населения.

Численность безработных по сравнению с 2004 годом возросла в 1,8 раза и составляет 610 человек.

Прогноз численности населения

Прогноз численности населения с. Яконур до 2030 года произведён с использованием статистических методов  обработки демографической информации за 2000-2009 гг. (табл. 6).

Уточняем численность населения с учетом естественного прироста и миграции. Для того, чтобы определить численность населения в перспективе, использован метод естественного и механического прироста.

По этому методу ожидаемая численность населения на проектный срок определялась по формуле:

Ho = H (1+)t  где,

Н0 – ожидаемая численность населения

Н – численность населения на исходный год

Е – среднегодовой естественный прирост (убыль) за последние годы (% от всего населения)

М – среднегодовой механический прирост (отток) за последние годы (% всего от населения)

t – количество лет, на конец которого производится расчет численности населения.

Расчет ожидаемой численности населения осуществляется с учетом анализа сложившихся тенденций движения населения за предшествующие годы и предполагаемого улучшения экономических и социальных условий жизни населения.

Н2020= 1877 (1+1,07)10 = 2088человек

100

Н2030= 1877 (1+1,07)20 = 2322 человек

100

Расчет показывает, что при сохранении существующих показателей темпа естественного прироста населения и миграции в дальнейшем будет происходить небольшое увеличение численности населения и к концу расчетного периода составит 2322 человек. При сохранении показателей естественного прироста населения и снижении миграционного оттока возможен существенный прирост населения до 2144 человек на первую очередь и 2410 человек на расчетный срок (рис. 3). Данные показатели приняты за основу во  всех последующих проектных расчетах (табл. 10).

Рис. 3 Динамика и прогноз численности населения села Яконур

Создание на территории с. Яконур предприятий малого бизнеса, в том числе цеха по переработке шерсти, заготконторы и предприятия по производству пиломатериалов, глубокой переработке древесины, развитие рекреационной сферы, будут способствовать росту численности населения на территории муниципального образования.

Таблица 10

Расчетная численность населения

| Наименование показателей | Единица измерения | Численность населения |
| --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь 2020 год | Расчетный срок 2030 год |
| Ожидаемая численность населения с учетом демографических показателей | чел. | 2088 | 2322 |
| Ожидаемая численность населения при снижении миграционного оттока | чел. | 2144 | 2410 |

### 1.3.4 Жилищный фонд

Для сельского поселения характерна высокая степень бытовой неустроенности. Уровень благоустройства жилого фонда района составляет 9,6%, что соответствует 10 месту в рейтинге муниципальных образований Республики Алтай. Основная часть жилищного фонда не имеет элементарных коммунальных удобств: водопровода, центрального отопления, канализации.

В развитии жилищного строительства планируется возродить строительство индивидуального жилья для населения и молодых семей, с привлечением средств ипотечного кредитования.

Существующий жилищный фонд размещается в усадебных домах (505 единиц) и составляет 23507 кв. м, из них:

- деревянных – 1843 кв. м (497 домов);

- прочих – 543 кв. м (8 домов);

- ветхих и аварийных– 17 домов.

По годам возведения:

- до 1920г – 38 кв. м (2 дома);

- 1921- 1945гг – 512 кв. м (16 домов);

- 1946 - 1970гг – 5730 кв. м (130 домов);

- 1971 – 1995гг – 10379 кв. м (250 домов,);

- после 1995г – 6848 кв. м (107 домов).

Процент износа жилищного фонда составляет 3,4% от общей площади жилого фонда.

В настоящее время в с. Яконур числится 554 домохозяйства, средний состав семьи 3 человека. Обеспеченность населения общей площадью составляет 13,7 м2/чел. Для сравнения, по Усть-Канскому району этот показатель составляет 16,7 м2/чел, а по Республике Алтай – 15,8 м2/чел. Средняя плотность населения – 20,1 чел/га. Норма отвода земельного участка под строительство индивидуального жилья  0,25 га. Общая площадь под существующей жилой застройкой 128,5 га.

Основной проблемой жилищной сферы является размещение части жилищного фонда в санитарно - защитных  зонах. Жилищный фонд, попадающий в зоны санитарной охраны, сохраняется до полного износа.

### 1.3.5 Экономика. Наименование отраслей, их настоящее и перспективное развитие

Основные отрасли экономики муниципального образования Яконурское сельское поселение: сельское хозяйство, пищевая и деревообрабатывающая промышленность. Основной деятельностью населения является ведение личного подсобного хозяйства (ЛПХ).

В экономическом плане отрасль сельского хозяйства представлена тремя предприятиями. Число крестьянских хозяйств составляет 23 единицы.

Таблица 11

Список предприятий муниципального образования

Яконурское сельское поселение

| 1 | Администрация Яконурского поселения | Гос.управление |
| --- | --- | --- |
| 2 | СПК « Экинур» | Сельскохозяйственная деятельность |
| 3 | Яконурский мясокомбинат | Перерабатывающая деятельность |
| 4 | ООО «Меркет» | Сельскохозяйственная деятельность |
| 5 | СПК «Мак» | Сельскохозяйственная деятельность |
| 6 | И П. «Радуга» | Торговля |
| 7 | И П «Чейне» | Торговля |
| 8 | ИП «Солоны» | Торговля |
| 9 | ИП Кленова Л.М.. | Торговля |

### 1.3.6 Сельское хозяйство

Основу экономики муниципального образования составляют три сельскохозяйственных предприятия: СПК «Экинур», ООО «Меркит», СПК «Мак». Список дополняют 23 крестьянско-фермерских хозяйства (КФХ) и личные подсобные хозяйства (ЛПХ) в количестве 554 двора на 01.01.2010г, в которых сосредоточено основное поголовье скота.

Сельское хозяйство сохраняет преимущественно животноводческую направленность. Сельскохозяйственные предприятия производят зерно, картофель, мясо и панты. Доля производимой ими продукции незначительна. В последние годы наблюдается уменьшение посевных площадей, снижение поголовья КРС и овец. Учитывая, что продукция, производимая в личных подсобных хозяйствах, обеспечивает только индивидуальное потребление, можно сказать, что товарное сельскохозяйственное производство находится в критическом состоянии.

В Яконурском поселении наибольшая доля земель под зерновыми культурами по району. Среди крупных хозяйств района наиболее высокая урожайность получена ООО «Меркит» и СПК «Мак».

В структуре посевных площадей района кормовые культуры занимают 12,8% пашни. Заготавливается сено, сенаж, многолетние травы. Наиболее высокие показатели по заготовке сена однолетних трав в ООО «Меркит».

Промышленное развитие молочного направления животноводства одна из основных задач агропромышленного комплекса. Разведением овец и коз занимаются в каждом втором подворье: в наличии личных подсобных хозяйств находится около 50% поголовья. Селекционные стада шерстномясных овец сосредоточены в ООО «Меркит».

Таблица12

Сведения о закреплении сельскохозяйственных угодий за предприятиями

| № п/п | Наименование сельскохозяйственных предприятий | Общая площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | ООО «Меркит» | 934 |
| 2. | СПК «Экинур» | 29968 |
| 3. | СПК «Мак» | 368 |
| 4 | КФХ Майчикова С. Т. | 13 |
| 5 | КФК Шокшланов А.Б. | 39 |
| 6 | КФК Елемесов П.Н. | 78 |
| 7 | КФК Тоёдов В.Е. | 41 |
| 8 | КФК Яшев А.Н. | 105 |
| 9 | КФК Моможоков В.Ф. | 65 |
| 10 | КФК Денежкин А.И. | 68 |
| 11 | КФК Иртаев Э.Т. | 365 |
| 12 | КФК Кукаков Н.Н. | 106 |
| 13 | КФК Мантышев А.А. | 77 |
| 14 | КФК Кудачин А.А. | 131 |
| 15 | КФК Тысова Г.К. | 13 |
| 16 | КФК Тысов К.К. | 65 |
| 17 | КФК Сельбиков М.Я. | 52 |
| 18 | КФК Аларушкин А.М. | 64 |
| 19 | КФК Аламчин А.З. | 65 |
| 20 | КФК Самачина А.У. | 65 |
| 21 | КФК Аларушкин М.К. | 52 |
| 22 | КФК Аларушкин А.А. | 65 |
| 23 | КФК Ороева М.Т. | 52 |
| 24 | КФК Озочина Н.Т. | 39 |
| 25 | КФК Тектиева Н.С. | 65 |
| 26 | КФК Туткушева М.Т. | 39 |
| 27 | ЛПХ Танытпасова Ю.К. | 26 |
| 28 | ЛПХЧинин В.П. | 26 |
| 29 | ЛПХ Куликов И.Г. | 520 |
| 30 | ЛПХ Тюхтенева З.С. | 13 |
| 31 | ЛПХ Тектиева А.Н. | 13 |
| 32 | ЛПХ Яймина Ю.Д. | 13 |
| 33 | ЛПХ Анчибаева Т. Я. | 13 |
| 34 | ЛПХ Тайтакова М.М. | 13 |
| 35 | ЛПХ Меркидова А.В. | 13 |
| 36 | ЛПХ Тектиева М. Т. | 13 |
| 37 | ЛПХ Тордошева З.Ч. | 13 |
| 38 | ЛПХ Тордошев А.К. | 13 |
| 39 | ЛПХ Чендыева В Н. | 13 |
| 40 | ЛПХ Чендыева И С. | 13 |
| 41 | ЛПХ Плисова М.С. | 13 |
| 42 | ЛПХ Фомкина В.Г. | 13 |
| 43 | ЛПХ Батуева Н.В. | 13 |

Выводы:

1. Производством животноводческой продукции в большей степени занимаются ЛПХ.

2. В 2009 году к уровню 2004года в хозяйствах всех категорий снизилось поголовье скота, производство молока осталось на прежнем уровне, возросло производство мяса птицы.

### 1.3.7 Производственная отрасль

В целом, промышленность не играет ключевой роли в экономике муниципального образования, она представлена малыми предприятиями по производству хлебобулочных изделий, пиломатериалов. В деревообрабатывающей промышленности идет рост объемов производства – брус, пиломатериал обрезной, необрезной, штакет, погонажные изделия, дрова, заготовка деловой древесины. На территории Яконурского поселения есть пилорама, столярный цех, мастерская по дереву, налажено производство шлакоблоков, газоблоков. Имеются возможности для создания предприятия по переработке шерсти.

Мощность пилорам составляет 2 кубометра древесины в зимнее время и 4 кубометра летом.

На территории поселения имеется мясокомбинат, где предполагается в перспективе наладить выпуск колбасных изделий. Потребность населения в хлебобулочных изделиях покрывают две пекарни, они производят по 200-300 булок в сутки.

Малое предпринимательство

Для поддержки реального сектора экономики была принята МЦП «Развитие малого предпринимательства на территории МО «Усть-Канский район» на 2008-2010 гг.». Программа предусматривает субсидирование средств, затраченных на развитие приоритетных отраслей - обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, организация туризма, производство и распределение электричества, газа и воды.

В сельском поселении зарегистрировано 30 индивидуальных предпринимателей.

Развитие малого бизнеса будет способствовать снижению уровня безработицы и увеличению валового выпуска продукции.

Розничная торговля в районе представлена десятью действующими магазинами. Работают две пекарни.

Планируется возродить строительство индивидуального жилья для населения, открыть «Дом бытовых услуг», создать ремонтно-строительную бригаду, которая будет заниматься ремонтом зданий и заготовкой дров для  бюджетных учреждений и ветеранов труда. Также планируется открыть станцию технического обслуживания автомобилей, малое предприятие по переработке шерсти и другие предприятия.

В области сельского хозяйства планируется создание СПК путем объединения трех личных подсобных хозяйств для выращивания племенных телок; СПК для заготовки сена однолетних и многолетних трав.

Вывод:

1 МО Яконурское СП обладает достаточным потенциалом для развития промышленности и малого бизнеса.

Строительство

Объекты капитального строительства возводятся силами подрядных организаций. Строительство частных домов ведется хозяйственным способом.

Производство строительных материалов представлено частными пилорамами, предприятием по производству шлакоблоков, газоблоков. Планируется наладить производство штакета, драни штукатурной, вагонок и др. для обеспечения потребительского рынка строительными материалами. В развитии жилищного строительства планируется возродить строительство индивидуального жилья для населения и молодых семей, с привлечением средств ипотечного кредитования.

### 1.3.8 Социальная сфера

К обслуживающей отрасли отнесены учреждения образования, культуры, здравоохранения, торговли, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения. Существующая система обслуживания населения достаточно развита. Многие учреждения обслуживания находятся в капитальных зданиях. Численность работающих в отрасли составляет 197 человек.

Здравоохранение

На территории МО имеется фельдшерско-акушерский пункт и дневной стационар на 10 коек. Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений составляет 42 посещения в смену. Кадровое обеспечение – один врач и 6 человек среднего медицинского персонала.

Таблица 13

Уровень развития системы здравоохранения в МО Яконурское СП

(по данным главы администрации сельского поселения и паспорта муниципального образования Яконурское СП)

| № | Сельские поселения | Обеспеченность медицинским обслуживанием | Состояние лечебных учреждений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Число больничных учреждений | Число больничных коек | Мощность лечебных учреждений | ранг | Требуют капитального ремонта | Находятся в аварийном состоянии | ранг | Итоговый ранг |
|  |  | единиц | единиц | посещений в смену |  | единиц |  |  |
| 1 | Яконурское | 2 | 10 | 45 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 |

Основные проблемы системы здравоохранения Яконурского поселения – преобладание в его структуре маломощных лечебно-профилактических учреждений, кадровый некомплект, что при недостаточном финансировании и крайне изношенной материально-технической базе затрудняет обеспечение населения медицинской помощью.

Образование

Система образования МО Яконурское СП включает в себя дошкольное, начальное и среднее образование.

Число учащихся составляет 183 человек. Школа рассчитана на 495 мест. Отмечается сокращение численности детей в общеобразовательных учреждениях и, как следствие, уменьшение статистической наполняемости классов и низкая наполняемость школ (школа наполнена наполовину). Школы нуждаются в реконструкции.

Таблица 14

Характеристика системы общеобразовательных дневных учреждений

в 2006-2007 году (по данным главы администрации сельского поселения и паспорта муниципального образования Яконурское СП)

| Муниципаль-ные образования | Образова-тельные учреждения | Кол-во учреждений | Численность учащихся | Численность педагоги-ческих работников | Нагрузка учеников на 1 учителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Яконурское | Всего | 3 | 293 | 116 | 4,6 |
|  | СОШ | 1 | 174 | 100 | 3,0 |
|  | НОШ | 1 | 9 |  | - |
|  | ДОУ | 1 | 110 | 16 | 6,2 |

На территории поселения имеется детский сад вместимостью 90 человек. В настоящее время детский сад посещают 110 детей. Существует проблема с обеспеченностью местами в детском саду. Проектом предусмотрено строительство нового детского сада.

В табл. 15 приведены расчеты по обеспеченности населения МО Яконурское поселение детскими дошкольными и образовательными учреждениями.

Таблица 15

Обеспеченность населения МО Яконурское СП детскими

дошкольными и образовательными учреждениями

| Наименование учреждения | Численность учащихся | Мощность учреждения фактическая | Процент загрузки учреждения |
| --- | --- | --- | --- |
| Детский сад с. Яконур | 110 | 90 | 122 |
| СОШ с. Яконур | 174 | 324 | 54 |
| НОШ с Яконур | 9 | 171 | 5 |

Вывод: На территории сельсовета нехватка мест в детском саду, дефицит мест составляет 134 человека.

В школьных учреждениях достаточно мест.

Культура

Перечень и мощность объектов культуры приведены в таблице 16.

Таблица 16

Перечень и мощность объектов культуры

| Наименование показателей | 2004 | 2005 | 2006 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Библиотеки, ед. |  | 1 | 1 | 1 |
| Библиотечный фонд, тыс.экз. | 12466 | 12680 | 12953 | 12480 |
| Учреждения культурно-досугового типа, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Число пользователей | 1030 | 1042 | 1054 | 1065 |

В селе Яконур расположен дом культуры на 300 мест, библиотека.

Материальная база учреждений культуры, как и других отраслей социальной сферы недостаточна по причине дефицита финансирования.

Из объектов физкультуры и спорта на территории поселения находится стадион, численность занимающихся физкультурой и спортом составляет 525 человек. Многие объекты нуждаются в реконструкции: школы, медицинские учреждения, спортивные объекты, здания детских  садов.

Потребительский рынок (торговля, платные услуги и др.)

Розничная торговая сеть МО Яконурское СП представлена 16 торговыми точками. Через торговую сеть реализуются завозимые в поселения продукты питания и промышленные товары.

Таблица 17

Инфраструктура объектов розничной торговли

| №№ п/п | Наименование организации и адрес | Тип магазинов |
| --- | --- | --- |
|  |  | Продовольственный | Промышленный | Смешанный |
|  |  | кол-во | торговая площадь (кв.м) | кол-во | торговая площадь (кв.м) | кол-во | торговая площадь (кв.м) |
| 1 | Кленова Л. М. |  |  |  |  | 1 | 200 |
| 2 | Белчекова Н. А. |  |  |  |  | 1 | 100 |
| 3 | Туйменов А. Н |  |  |  |  | 1 | 110 |
| 4 | Тектиев Б. Н. |  |  |  |  | 1 | 200 |
| 5 | Кудачина А.А. |  |  |  |  | 1 | 30 |
| 6 | Иртакова Р. М |  |  |  |  | 1 | 30 |
| 7 | Карындашева З.К., ул. Кудачина 15а |  |  |  |  | 1 | 30 |
| 8 | Кабанова Р. Е. |  |  |  |  | 1 | 200 |
| 9 | Мантышева Ч. А. |  |  |  |  | 1 | 150 |
| 10 | Арбаева С. М |  |  |  |  | 1 | 200 |
| 11 | Арбаева С. М. |  |  |  |  | 1 | 50 |
| 12 | Тектиева Н. С. , ул. Кудачина 20 а |  |  | 1 | 40 |  |  |
| 13 | Сугунушева Н.Г., ул.Туткушева,2 |  |  | 1 | 40 |  |  |
| 14 | Торбогошева Е. Н. |  |  | 1 | 40 |  |  |
| 15 | Самачина Е. А., ул Колхозная, 30 |  |  | 1 | 40 |  |  |
| 16 | Танытпасова Н М., ул.Кудачина 15а |  |  | 1 | 30 |  |  |

Розничная торговля на территории МО стабильно развивается. Предприятия общепита отсутствуют. В области сферы услуг планируется открытие «Дома бытовых услуг» и создание ремонтно-строительной бригады.

1.3.9 Жилищно-коммунальное хозяйство

Жилищно-коммунальное хозяйство является основной системой жизнеобеспечения поселения, в настоящее время состояние отрасли является кризисным.

Одной из важных проблем является санитарная очистка населенных мест. В сельсовете отсутствуют автомобили, позволяющие производить уборку территории и вывоз бытовых отходов.

Работы по озеленению и благоустройству на территории сельсовета (капитальный ремонт, реконструкция зеленых насаждений, новое зеленое строительство, содержание цветников, газонов) проводятся крайне слабо.

Дороги внутри населенных пунктов находятся в неудовлетворительном состоянии, улицы села частично асфальтированы.

## 1.4 Транспортная инфраструктура

Основными транспортными направлениями МО Яконурское СП являются автомобильные дороги регионального и местного значения:

Таблица 18

Перечень автодорог и их основные характеристики, находящихся в ведении РУАД «Горно-Алтайавтодор»

| № | Наименование автодорог | По категориям и покрытию |
| --- | --- | --- |
|  |  | III\черное | IV\черное | V\черное | III\гравий | IV\гравий | V\гравий | б/к\грунт |
| 1 | Солонешное – Усть-Кан |  | 11,1 |  |  | 44,8 |  |  |
| 2 | Черный-Ануй – Верх-Ануй – Яконур |  |  |  |  |  | 47,3 |  |

Удаленность села от центра МО (с. Усть-Кан) составляет 15 км.

Протяженность существующих автодорог, находящихся в ведении РУАД «Горно-Алтайавтодор» в границах поселения, составляет 31,5 км.

Развитие транспортной инфраструктуры МО Яконурское СП включает повышение качества автомобильных дорог; развитие основных территориальных дорог, обеспечивающих межрегиональные сообщения; совершенствование и развитие сети местных автомобильных дорог для связи населенного пункта с дорожной сетью общего пользования; выполнение работ по содержанию и своевременному ремонту дорог и мостов.

Пассажирскими перевозками не занимается ни одно предприятие на территории МО, что ставит Яконурское сельское поселение в зависимость от частного транспорта.

Вывод:

- низкий технический уровень дорог внутри поселения;

- потребность реконструкции транспортных коммуникаций;

отсутствие надежного соединения пассажирскими перевозками с райцентром

Планируется строительство дорог с черным покрытием на 1,5км, также ремонт ранее построенных дорог. Строительство станции техобслуживания.

## 1.5 Инженерная инфраструктура

### 1.5.1 Водоснабжение и водоотведение

Централизованное водоснабжение с. Яконур отсутствует. Водоснабжение села осуществляется из трех скважин.

Все скважины не соответствуют санитарным условиям. Их глубина составляет 74,6 и 36,0 м. Эксплуатационный водоносный горизонт вскрывается в интервале 60-80 м. Дебит скважин равен 6-10 м3/час.

Централизованное водоотведение с. Яконур отсутствует. Отвод и утилизация сточных вод производится в надворные уборные. Планово-регулярная или заявочная санитарная очистка территории специализированными организациями по согласованию с органами «Роспотребнадзора» не производится.

Санитарная очистка

Сбор и вывоз твердых и жидких бытовых отходов осуществляется предприятиями и населением на свалку, которая размещается на северо-востоке от с.Яконур в урочище Эмеген. Площадь полигона составляет 2,4 га. В санитарно-защитную зону полигона бытовых отходов попадает часть жилой застройки. Необходима рекультивация территории существующих полигонов и организация новых мест для складирования твердых бытовых отходов, а также строительство полей фильтрации.

Существующую свалку предусматривается закрыть, а землю рекультивировать.

Расчетные нормы накоплений твердых бытовых отходов приняты по «Сборнику удельных показателей образования отходов производства и потребления», утвержденному Государственным комитетом Российской Федерации по охране окружающей среды.

Среднегодовая норма образования и накопления отходов на одного человека принята в среднем 300 кг. Общее количество отбросов на расчетный срок составит 731 т/год.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно- защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»,   сооружения для компостирования отходов без навоза и фекалий  относятся к группе сооружений ΙΙΙ класса опасности с санитарно- защитной зоной 500 метров.

Таблица 19

Нормативная площадь земельного участка сооружений

по обезвреживанию и переработке бытовых отходов

| Бытовые отходы | Количество бытовых отходов, на 1 человека в год |
| --- | --- |
| с. Яконур |  |  |
| Твердые. Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации): |  |  |
| От жилых зданий оборудованных водопроводом, при среднесуточном расходе водопотребления 140 л/сут на 1 чел | 140 | 341180 |
| От прочих жилых зданий (жидкие из выгребов) кг на 1 чел | 300 | 723 |
| Смет с 1кв.м покрытий улиц, площадей и парков | 5- 15 | 8- 20 |

Среднегодовая потребность в территории полигона (га) при среднегодовом расчетном объеме твердых бытовых отходов 731 т. в год, на расчетный срок до 2030 года составит

### 1.5.2 Теплоснабжение

Существующее положение

Теплоснабжение населения и предприятий с. Яконур недостаточно развито. В настоящее время в населенном пункте основными источниками тепла являются небольшие самодельные котлы, работающие на каменном угле. Так отапливаются школа, детский сад, дом культуры. Тепловые сети отсутствуют. Кроме того, на территории мясокомбината находится котельная, обслуживающая мясокомбинат, есть котельная у СПК «Мак». Жилые дома имеют печное отопление. Расход угля на социальную сферу составляет 60тонн в год.

Проектное предложение

Отопление планируется от котельных и индивидуальных отопительных устройств мощность которых принимается в зависимости от подключаемых объектов.

Тепловые нагрузки определяются с учетом категорий потребителей по надежности теплоснабжения в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003. Расчет часовых расходов тепла рекомендуется производить по укрупненным показателям расхода тепла, приведенным в приложении к нормативам градостроительного проектирования Республики Алтай.

# Таблица 20

Нормы теплопотребления

| Укрупненный показатель расхода тепла на 1 м2 общей площади | Удельный расход тепла на расчетный период, ккал/час/м2 (Вт/м) |
| --- | --- |
| Максимальный часовой расход тепла на отопление жилых зданий | 85,00 (98,00) |
| Максимальный часовой расход тепла на отопление общественных зданий | 40,70 (47,30) |
| Максимальный часовой расход тепла на вентиляцию общественных зданий | 54,86 (63,79) |
| Среднечасовой расход тепла за отопительный период на горячее водоснабжение жилых и общественных зданий | 14,00 (16,27) |
| Комплексный показатель расхода тепла в жилищно-коммунальном секторе | 194,60 (225,33) |

Согласно методическим рекомендациям по формированию «Нормативов потребления жилищно- коммунального хозяйства» Министерства экономики РФ: среднегодовой расход тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение жилья, составляет 6,9 Гкал на 1 жителя в год.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории МО Яконурское поселение следует предусматривать:

- централизованное для социальной, производственной сфер и малоэтажной жилой застройки  от котельных на твердом, жидком топливе;

- децентрализованное для индивидуальной жилой застройки от автономных, квартирных теплогенераторов.

- строительство новых тепловых сетей для теплоснабжения объектов не предусмотрено из-за сложности рельефа и пучинистости грунтов.

### 1.5.3 Газоснабжение

Существующее положение

Существующий жилищный фонд газифицируется сжиженным газом по ГОСТ 20448-90: одноэтажные и двухэтажные дома с численностью квартир не более 8-и - от газобаллонных установок с установкой их в кухнях, двухэтажные дома с численностью квартир более 8 от групповых резервуарных установок. Охват населения газоснабжением - 2%.

### 1.5.4 Электроснабжение

Анализ существующего состояния системы электроснабжения с.Яконур

Исходные данные.

Анализ существующего состояния системы электроснабжения с.Яконур произведен на основании:

- технического задания на проектирование;

- топосъемки местности в границах поселения, М 1:5000;

- материалов инженерно-геологических изысканий  по геологическому строению и рельефу местности;

- реестра объектов производственной, административной и социальной сферы с.Яконур;

- характеристики жилищного фонда Администрации Яконурского сельского поселения;

- схемы электроснабжения с.Яконур;

- действующих нормативных документов по проектированию, строительству и эксплуатации электрических сетей.

Климатические условия

На основании карт климатического районирования по гололеду и ветру с повторяемостью 1 раз в 10 лет с учетом сравнения с показателями повторяемости 1 раз в 25 лет  в соответствии с ПУЭ, гл.2.5. для территории с.Яконур приняты следующие климатические условия:

- район по гололеду - IV;

- нормативная толщина стенки гололеда - 25мм;

- район по ветру - III;

- нормативное ветровое давление - 650Па;

- скорость ветра - 32м/с;

- число грозовых часов в году - свыше 60.

Рельеф местности в районе с.Яконур равнинный.

Сейсмичность территории - 8 баллов.

Грунты – преимущественно суглинки с удельным эквивалентным сопротивлением растеканию электрического тока рср.=100 Ом*м, галечники (рср.=1000 Ом*м).

Характеристика объектов электроснабжения

Потребители электрической энергии с.Яконур относятся, в основном, к электроприемникам II и III категорий обеспечения надежности электроснабжения. Требования ПУЭ и отраслевых нормативных документов к надежности электроснабжения потребителей II категории в ряде случаев не выполнены, отсутствует резервное питание.

Учет отпускаемой электроэнергии предусмотрен на вводах в здания и сооружения.

Электропотребление в жилом секторе, оснащенном электрическими плитами, складывается из электропотребления приборами освещения, плитой для приготовления пищи и электробытовыми машинами и приборами  (стиральная  машина  с  подогревом,  пылесос, телевизор, магнитофон и др.); количество проживающих в жилом доме составляет 1-3 человека.

Электропотребление в сфере культурно-бытового обслуживания складывается из электропотребления осветительными приборами, электроприемниками, подключаемым к розеткам, тепловым, вентиляционным оборудованием, различным электрифицированным оборудованием, а также расхода электроэнергии на наружное освещение, отопление, водоснабжение и канализацию зданий.

Электропотребление в производственной сфере складывается из потребления осветительными и розеточными сетями, а также силовыми электроприемниками технологического оборудования и вентиляции.

Таблица 21

Характеристика основных объектов электроснабжения с.Яконур

| Наименование объекта | Основной показатель объекта | Удельная электрическая нагрузка | Категория обеспечения надежности электро-снабжения | Расчетный коэф-т мощности соs φ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Кол-во | Единица измерения | Кол-во |  |  |
| Объекты социальной сферы |
| МОУ «Яконурская средняя общеобра-зовательная школа» | 1 учащийся | 324 | кВт/ учащийся | 0,25 | 2-я | 0,95 |
| МОУ «Начальная общеобразовательная школа» | 1 учащийся | 171 | кВт/ учащийся | 0,25 | 2-я | 0,95 |
| Интернат для одаренных детей | 1 учащийся | 7 | кВт/ учащийся | 0,25 | 2-я | 0,95 |
| Детский сад | 1 место | 90 | кВт/место | 0,46 | 2-я | 0,97 |
| Яконурская сельская Администрация | м2 общей площади | 50 | кВт/м2 общей площ. | 0,043 | 3-я | 0,9 |
| Дневной стационар | 1 койко-место | 10 | --- | --- | 2-я | 0,92 |
| Сельская врачебная амбулатория | 1посещение в день | 42 | --- | --- | 2-я | 0,92 |
| Аптека | м2 общей площади | 20 | кВт/м2 общей площ. | 0,14 | 2-я | 0,92 |
| Дом культуры | 1 место | 300 | кВт/место | 0,46 | 2-я | 0,92 |
| Библиотека | тыс.ед. хранения | 6,5 | --- | --- | 3-я | 0,92 |
| Магазин кулинарии | м2 торговой площади | 20 | кВт/м2 торговой площади | 0,23 | 3-я | 0,82 |
| Магазин смешанных товаров (16 шт.) | м2 торговой площади | 16 х 20 | кВт/м2 торговой площади | 0,23 | 3-я | 0,82 |
| Объекты теплоснабжения и производственной сферы |
| Котельная 1 | Гкал/час | 0,15 | --- | --- | 2-я | 0,8 |
| Котельная 2 | Гкал/час | 0,15 | --- | --- | 2-я | 0,8 |
| Мясокомбинат | тн в сутки | 0,3 | --- | --- | 3-я | 0,85 |
| СПК «Экинур» | тн мяса/год | 1 | --- | --- | 3-я | 0,85 |
| Хлебопекарня (2шт.) | булок/сутки | 100 | --- | --- | 3-я | 0,85 |
| Пилорама (3шт.) | м3 в смену | 3х10 | --- | --- | 3-я | 0,8 |
| Мастерская резьбы по дереву | м3 в смену | 5 | --- | --- | 3-я | 0,8 |
| АЗС | условных заправок в сутки | 50 | --- | --- | 3-я | 0,85 |
| Объекты жилищной сферы |
| 1 этажные жилые дома с эл. плитами до 8,5кВт, 1-квартирные | дом | 505 | кВт/квартиру | 10,0 | 3-я | 0,98 |

Система электроснабжения

Система электроснабжения с.Яконур централизованная. Электроснабжение осуществляется  ОАО «МРСК Сибири», филиал «Горно-Алтайские электрические сети».

Источником электроснабжения является подстанция ПС-110/10кВ №28 «Усть-Канская» установленной мощностью 5000 кВА (два трансформатора по 2500 кВА). Загруженность ПС №28 составляет 10%, что дает возможность использовать существующий резерв мощности при строительстве новых объектов и развитии существующих. Процент физического износа оборудования подстанции составляет 99,62%.

По территории с.Яконур проходят воздушные линии электропередач ЛЭП-10кВ и ЛЭП-0,4кВ.

Распределительные сети напряжением 10кВ в большей части выполнены по магистральной схеме.

Передача электроэнергии от ПС-110/10кВ №28 «Усть-Канская» осуществляется по воздушным линиям электропередач ЛЭП-10кВ на ряд КТП-10/0,4кВ, далее до потребителей по воздушным линиям электропередач ЛЭП-0,4кВ.

На территории села Яконур расположены 8 КТП-10/0,4кВ с трансформаторами мощностью от 40кВА до 400кВА. Загруженность КТП составляет от 10 до 80%, что позволяет использовать существующие КТП для подключения строящихся объектов и увеличения мощностей существующих. Процент физического износа оборудования КТП составляет в среднем 74,56%.

Таблица 22

Комплектные трансформаторные подстанции 10/0,4кВ с.Яконур

| Наименование | Количество и установленная мощность трансформаторов, кВА | Потребители электроэнергии | Загруженность, % |
| --- | --- | --- | --- |
| КТП-28-8-1 (Нижняя) | 1х63 | Быт, пекарня | 70 |
| КТП-28-8-2 (Быт) | 1х40 | Быт | 80 |
| КТП-28-8-3 (Контора) | 1х160 | Администрация, ДК, СПК, магазины, быт | 40 |
| КТП-28-8-4 (Школа) | 1х250 | Школы, д/сад, быт | 60 |
| КТП-28-8-5 (Быт) | 1х100 | Быт | 20 |
| КТП-28-8-6 (Зерноток) | 1х400 | Зерноток, быт | 10 |
| КТП-28-8-7 (МТМ) | 1х100 | ЧП, быт | 10 |
| КТП-28-8-9 (Быт) | 1х63 | Быт | 25 |

Воздушные линии 10кВ выполнены неизолированным алюминиевым проводом марки А сечением от 35 до 70 мм2. Воздушные линии 0,4кВ выполнены неизолированным проводом А сечением от 16 до 35 мм2.

Общая протяженность линий электропередач в границах села Яконур составляет:

- ВЛ-10кВ – 7,9 км;

- ВЛ-0,4кВ – 21,8 км.

Физически износ линий 10кВ составляет 94,7%; линий 0,4кВ – 84,9%.

Заключение

Существующая система электроснабжения с.Яконур централизованная, обладает достаточной надежностью, распределительные сети 10кВ имеют небольшую протяженность и разветвленность. Резерв мощности достаточен для подключения планируемых объектов согласно генерального плана на расчетный период до 2029 года.

Технологическое оборудование ПС-110/10кВ №28 «Усть-Канская» и комплектных трансформаторных подстанций села Яконур имеет большую степень физического износа. Требуется текущий ремонт технологического оборудования.

Распределительные сети 10кВ нуждаются в реконструкции в связи с высокой степенью  физического износа. Применяемый в ВЛ-10кВ провод марки А сечением 35 - 70 мм2 не соответствует минимально допустимому сечению алюминиевых проводников ВЛ-10кВ по условиям механической прочности для IV района по гололеду (ПУЭ, табл.2.5.5.); в связи с этим, необходимо заменить в существующих распределительных сетях ВЛ-10кВ провод А сечением 35 - 70 мм2 проводом А с минимальным сечением 95 мм2 либо сталеалюминевым проводом АС с минимальным сечением 50/8 мм2.

Потребители II категории по надежности электроснабжения, согласно ПУЭ, должны обеспечиваться электроэнергией в нормальном режиме работы от двух независимых взаиморезервирующих источников питания. В связи с этим, необходимо обеспечить резервным источником питания все здания и сооружения, относящиеся ко II категории.

### 1.5.5 Связь и проводное вещание

Существующее положение

На территории Усть-Канского района услуги связи оказывает Горно-Алтайский филиал ОАО «Сибирьтелеком».

Марка смонтированной АТС в с. Яконур- МС-240 с общим количеством монтированных портов -192, из них задействованных -111. Общая протяженность ЛКС абонентской сети- 256600 км/пар.

Общая протяженность ВЛС абонентской сети -103500 км/пар. ВОЛС на этом участке отсутствует. На данном участке смонтировано оборудование предоставления доступа к сети ШПД HUAWEI с общим количеством монтированных портов -16, из них задействованных -7.

Радиофикация

Проводное радиовещание отсутствует. На территории МО эфирное радиовещание.

Телевидение

Телецентр находится за границами села Яконур, в селе Усть-Кан. Телевизионный прием и передача сигнала осуществляется от существующего телецентра.

Проектное предложение

Основными проблемными моментами являются низкое качество связи, в том числе по причине использования аналоговых АТС и воздушных линий связи, недостаточная монтированная емкость, слабая телефонизация населенных пунктов.

Перспектива развития телефонных сетей Усть-Канского района, в том числе и МО Яконурское СП, включает:

– замена воздушных линий связи на медные и кабели КСПП на КСППБ, что позволит улучшить качество и надежность связи;

– замена аналоговых АТС на цифровые.

Проектом рекомендуется дальнейшее расширение услуг высококачественного УКВ вещания, сотовой связи.

Для приема телепередач предусматривается оснащение проектируемых домов телеантеннами.

## 1.6 Экологическое состояние

Изучение территории муниципального образования показало, что источниками нарушений природной среды является в основном хозяйственная деятельность, сопровождающаяся изменением естественного баланса экосистем, их главных компонентов – почв, воздуха, вод и биоты (растительного и животного мира).

Экологическое состояние окружающей среды заселенной части Яконурского СП оценивается как благоприятное в силу ряда факторов:

- лесистость территории сельского поселения;

- наличие водных объектов (р. Кан, Баргаста, Имечень, Бажанты) с их внутренними происходящими процессами - биоценозами;

- отсутствие крупных промышленных предприятий.

Охрана воздушного бассейна

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения. Основными источниками поступления вредных веществ в атмосферный воздух являются котельные, отопительные печи частного сектора (стационарные источники) и автотранспортные средства (передвижные источники загрязнения). Загрязнение воздушного бассейна в муниципальном образовании происходит также в результате поступления в него выбросов газообразных и взвешенных веществ от ферм содержания сельскохозяйственных животных и птицы.

В результате перечисленных  воздействий увеличивается загрязненность воздуха, меняется температурно-влажностный режим воздушного бассейна, возникают моросящие осадки, туманы, увеличивается облачность,  уменьшаются освещенность и инсоляционные параметры территории, зимой интенсифицируются гололедные явления.

На территории располагаются объекты, требующие установления санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами и уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Почвы

Почва является местом сосредоточения всех загрязнителей, главным образом поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву и растительность, вызывая разрушения самой экосистемы.

Почва является важнейшим объектом биосферы, где происходит обезвреживание и разрушение подавляющего большинства органических, неорганических и биологических загрязнений окружающей среды. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды: воздух, подземные и поверхностные воды, растения.

Негативное воздействие на почвенный покров на территории муниципального образования связано со строительными работами, переработкой древесины, прокладкой коммуникаций.

В результате антропогенного воздействия на почвенный покров происходит изменение морфологии почв, изменение физических, химических свойств почв и их потенциального плодородия. Строительная и транспортная техника создает механические нагрузки, способные уничтожить растительные сообщества частично или полностью.

Из всех антропогенных факторов, проявляющихся в Яконурском СП, выпас является наиболее сильным и масштабным. Превышение пастбищной нагрузки нередко приводит к пастбищной дигрессии. Воздействие копыт на почву выражается в уплотнении ее верхнего слоя, а иногда и в деформации поверхности. Особенно часто уплотнение почвы проявляется в весенний период сразу после схода снега и во время затяжных дождей. При этом копыта животных глубоко вдавливаются во влажную почву, оставляя после себя углубления. При всей сложности регулирования выпаса на территории поселения, во избежание дигрессии пастбищ необходимо выполнение следующих основных элементов их рационального использования:

– установление оптимальной высоты, сроков и кратности использования;

– выбор способов использования в течение одного пастбищного сезона и по годам;

– установление техники стравливания травы;

– оборудование пастбищной территории, комплектование стада, выбор распорядка пастбищного дня;

– текущий уход за пастбищем.

Одним из шагов по оптимизации экологической ситуации должно явиться сокращение площади пастбищ в ряде участков лесопокрытой зоны.

Загрязнение почвенного покрова связано также с образованием и накоплением отходов на территории. Размещение и оборудование полигонов ТБО, скотомогильников, навозохранилищ и других опасных объектов необходимо проводить в соответствии с экологическими и санитарно-гигиеническими требованиями.

Поверхностные и подземные воды

По данным ТУ Роспотребнадзора по Республике Алтай, около 9 % сельского населения Республики для питьевого водоснабжения используют воду открытых водоемов без какой-либо водоподготовки. В ряде населенных пунктов Усть-Канского района практически все жители пьют воду из рек, потенциально опасных в плане распространения инфекционных заболеваний. При этом Усть-Канский район один из тех, где доля проб из децентрализованных источников водоснабжения, не отвечающих качеству по микробиологическим показателям, наиболее высока – 11,1 %  всех не отвечающих нормах проб.

Территория Яконурского поселения относится к бассейну реки Чарыш. В рассматриваемый период отмечена характерная загрязненность вод реки медью, уровень загрязненности низкий. Потенциальными загрязнителями вод реки являются фенолы, нефтепродукты и железо общее в связи с тем, что эти вещества достигли величины ПДК. Класс качества воды оценивается как 1 – условно чистая (коэффициент комплексности 11.7%; УКИЗВ – 0.39). Кислородный режим удовлетворительный, минимальное содержание растворенного кислорода не менее 9,26 мг/л.

Эксплуатационный водоносный горизонт вскрывается в интервале 60-80м и представлен гравийно-галечно щебенчатыми фациями и песчаниками. Водоносный горизонт перекрыт 60 метровой толщей суглинисто-щебенчатых отложений.

Таблица 23

Химический состав подземных вод

| Химические элементы | Содержание |
| --- | --- |
| Жесткость общая | 16,3 Н |
| Сухой остаток | 426 мг/л |
| Кальций + Магний | 97,8 мг/л |
| Сульфаты | 83,9 мг/л |
| Хлориды | 11 мг/л |
| Кальций + Натрий | 65 мг/л |
| Железо | 0,1 мг/л |

Охрана и защита лесов

Важнейшую роль в формировании экологической обстановки Яконурское поселение играет лесной фонд. Соблюдение элементарных экологических норм и правил позволяет использовать лесные ресурсы без ущерба для окружающей среды, предусматривает охрану лесов от пожаров, вредителей и болезней леса, его воспроизводство и, как следствие, улучшение экологической обстановки в районе.

Таблица 24

Источники, характер и размеры вредных воздействий на лес

| №№ п/п | Источник вредного воздействия, его местонахождение | Фактор воздействия и характер наносимых им повреждений | Территория, подвергающаяся воздействиям (лесничество, № кварталов) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Антропогенные пожары | Повреждение насаждений пожарами | Хаотично по всей территории лесхоза |
| 2. | Маральники | Повреждение подроста, вытаптывание травяного покрова | Территория маральников |
| 3. | Вредители и болезни леса | Повреждение деревьев | Хаотично по всей территории лесхоза |

На территории и вблизи лесного фонда Усть-Канского лесничества промышленных предприятий с вредными выбросами нет, Основным фактором негативного воздействия на лес является антропогенный (табл. 24).

Перечисленные основные источники вредного воздействия на лес оказывают негативное влияние на рост и развитие насаждений. На этой площади практически отсутствуют подрост, подлесок, вытаптывается травяной растительный покров. Повреждение леса пожарами характеризуется ухудшением санитарного состояния лесов, наблюдается повышенное наличие сухостоя и захламленности.

Болезни леса по территории лесничества встречаются повсеместно без образования очагов. Поэтому центральное место в организации лесозащиты занимает текущее лесопатологическое обследование и надзор за появлением очагов вредителей и болезней леса.

По данным лесоустройства наибольшее распространение имеют болезни, повреждающие хвойные древесные породы: лиственничная губка (19,7%), сосновая губка (0,5%), сердцевинная гниль (79,8%). Из болезней, характерных для мягколиственных пород, наиболее распространены ложный и настоящий трутовики. В целом по лесничеству площадь поврежденных болезнями леса насаждений составляет 7,8% от покрытых лесной растительностью земель.

В целом приведенные показатели в комплексе свидетельствуют об удовлетворительном экологическом состоянии лесов лесничества. Наличие в насаждениях сухостойных деревьев и захламленности обусловлено в большинстве случаев естественным процессом отмирания деревьев.

Согласно СТП Усть-Канского района, одним из насущных мероприятий является полное запрещение рубок в практически безлесных Канской котловине и прилегающем мелкосопочнике.

## 1.7 Ограничения градостроительного развития

Согласно Схеме территориального планирования Республики Алтай, Яконурское СП является составной частью Усть-Канского планировочного подрайона 2-го уровня.

Территория этого планировочного подрайона благоприятна для развития животноводства, развития туризма и рекреации.

Схемой территориального планирования Республики Алтай предусмотрены ряд природных и экологических градостроительных ограничений использования территории поселения

Таблица 25

| Режимы | Зоны и объекты градостроительных ограничений федерального и республиканского уровней |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| I. Запрета, жесткой регламентации I.1. Запрет и жесткая регламентация видов использования территории, не связанных с главным функциональным назначением последней | Зона с особыми условиями использования территории, районы падения отделяющихся частей ракет и аварийных трасс пуска Роскосмоса Прибрежные защитные полосы рек Полосы отвода транспортных коммуникаций федерального и республиканского значения (с учетом необходимости их расширения), специальные охранные и санитарно-защитные зоны |
| II. Строгой регламентации II.1. Строгая регламентация видов средопользования, не связанного с главным функциональным назначением территории, угрожающих сохранности и снижающих потенциал основного ресурса территории | - Водоохранные зоны рек и водохранилищ перспективные рекреационные зоны |
| III. Режим предупреждения, контроля и ограничения отдельных видов деятельности III.1. Ограничение нового строительства, особенно объектов высоких классов санитарной вредности, соблюдение установленных правил охраны природной среды | Ареалы использования пестицидов на землях сельскохозяйственного назначения (тыс. га) Территории с максимальной кон центрацией охотничье-промысловых животных Ареалы сосредоточения памятников археологии |
| III.2. Систематический контроль за состоянием среды, предупреждение возможных негативных последствий для проживания населения и хозяйственной деятельности | Территории пожароопасных грунтов; Территории с проявлением радиоактивности |
| III.3. Проведение мер, снижающих опасность воздействия неблагоприятных геологических процессов и особенностей геологической среды на строительство и хозяйственную деятельность | Болота и заболоченные территории, основные территории с проявлением опасных геологических процессов (затопления, просадочности, суффозии, заболачиваемости, оползни, территории высокой солености, уступы эрозионные и абразивные) Зоны повышенного геодинамического риска |
| IV. Особый режим средопользования на территориях, наиболее ценных в градостроительном отношении Размещение объектов строительства, отвод земельных участков, размещение объектов общественной значимости под контролем соблюдения градостроительных ограничений, приоритет муниципальной собственности на землю | - Территории с. Яконур и резервы его территориального развития |
| V. Общий режим нормативной охраны среды обитания V.1. Сохранение плодородия почв, предотвращение деградации земель, учет агроресурсного и эколого-хозяйственного подходов к оценке земельных ресурсов и их использованию | - Земли преимущественно сельскохозяйственного назначения с проявлением опасных геологических процессов (эрозии, дефляции) |

Ограничениями для развития территории населенного пункта являются:

- Повышенная сейсмичность. ПО сейсмической опасности Яконурское поселение относится к сейсмичности в 8 баллов по шкале MsK-64;

-водоохранные зоны рек, прибрежные защитные полосы;

-проявления опасных геологических процессов. Из неблагоприятных физико-геологических явлений на территории сельсовета развиты:

-речная, овражная и плоскостная эрозия,

-разнообразные криогенные процессы- наледи,

-заболачивание.

Концентрация промысловых животных и птиц. Канская котловина – излюбленное и почти единственное место проведения открытия осенней охоты на водно-болотную дичь, куда съезжаются охотники со всей Республики. Необходимость регулирования (контролирования) промысловой деятельности еще раз подчеркивает актуальность и необходимость создания территории с режимом особого природопользования.

Выводы:

Исходя из комплексного анализа территории Яконурского СП, можно сделать вывод, что природно-экологические и инженерные условия в целом благоприятны для развития промышленного и гражданского строительства.

В то же время существует ряд проблем социально-экономического характера, которые тормозят развитие сельского поселения:

- низкая собственная доходная база сельского поселения;

- моральный и физический износ технологического оборудования системы энергоснабжения;

- отсутствие на территории села централизованной системы теплоснабжения и газоснабжения (необходим завоз топлива);

- размещение экологически емких техногенных объектов (скотомогильника, свалки и др.) без проведения специальных природоохранных мероприятий, что приводит к загрязнению территории;

- отсутствие должного внимания предприятий и населения к состоянию окружающей среды;

- при строительстве необходимо учитывать повышенную сейсмичность района работ и неблагоприятные физико-геологические явления (заболачиваемость и криогенные явления).

Необходимы мероприятия, способствующие снижению отрицательных факторов, влияющих на развитие муниципального образования, направленных на улучшение экологической ситуации и эффективное развитие инженерной, транспортной, производственной и социальной инфраструктур.

2. Обоснование территориального планирования и предложений по территориальному планированию Муниципального Образования Яконурское сельское поселение

2.1. Существующая планировочная организация территории

На территории сельского поселения расположен один населенный пункт- с. Яконур, который является административным центром сельского поселения.

Въезд в село осуществляется по автомобильной дороге регионального значения «Солонешное-Усть-Кан» (IV техническая категория). Автодорога пересекает западную часть села.

Вдоль западной границы села протекает река Кан. По территории населенного пункта с северо-востока в юго-западном направлении протекает р. Имечень, впадающая в р. Кан.

Планировочная структура села компактная с прямоугольной системой транспортных связей, получивших свое развитие в северном и западном направлениях. Основной планировочной осью является главная улица- Кудачина.

Основные культурно-бытовые, административные, торговые здания и учреждения сосредоточены в центральной части села и развиваются вдоль главной улицы. Застройка главной улицы формирует общественный центр, вокруг которого размещаются кварталы жилой застройки. Спортивные учреждения и учреждения образования находятся в восточной части села на улице Агина. Здесь размещаются: средняя и начальная общеобразовательные школы, детский сад, музей, крытый спортивный зал, стадион.

Озеленение села в основном произведено на усадьбах жилых домов. Естественная растительность представлена сквером и небольшими озелененными территориями, расположенными в центральной части села.

Жилая застройка занимает основную часть населенного пункта и составляет 128 га. Существующая застройка села представлена в основном одноэтажными деревянными домами усадебного типа со средней площадью земельных участков 2000 м². В восточной части села на ул. Улагашева находятся двуквартирные одноэтажные дома.

Территории производственного и коммунально-складского назначения сформировались, в основном, в северной и северно-западных частях села. Здесь сосредоточены: пилорамы, мини-пекарня, мастерская резьбы по дереву, склады сельхозтехники и сельхозпродукции. В центральной части села находятся две мини-пекарни. В северо-восточном направлении на расстоянии 500 м от границы села расположен мясокомбинат.

Производственные объекты имеют III, IV,V классы опасности (санитарная зона 300, 100, 50 м) и основная их часть размещается в непосредственной близости от жилой застройки. В результате часть существующих жилых зданий оказалась в границах санитарно-защитных зон предприятий. Подъезды к некоторым промпредприятиям осуществляются по жилой территории.

Существующая территория размещения отходов потребления (несанкционированная свалка) находится в северо-восточном направлении на расстоянии 100 м от границы жилой застройки, что не отвечает санитарным нормам.

Существующее кладбище расположено к северу от села на расстоянии 180 м от границы жилой застройки, что соответствует санитарным требованиям.

На территории сельского поселения расположены два скотомогильника:

- общепоселковый скотомогильник находится к востоку от села на расстоянии 1040 м от границы жилой застройки, что соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;

- скотомогильник мясокомбината находится к северо-востоку от села. Минимальное расстояние от границы жилой застройки до скотомогильника составляет 400 м, что не отвечает санитарным нормам.

Большая часть улиц и проездов имеют грунтовое покрытие, находятся в неудовлетворительном состоянии и не отвечают нормативным  параметрам.

Население села 01.01.2010 г. - 1877 чел.

Площадь земель в границах населенного пункта с. Яконур, составляет 211,6 га. В таблице 26 приведен баланс земель населенного пункта.

Таблица 26

Баланс земель с. Яконур

| № п/п | Наименование | Площадь в границах населенного пункта, га | Площадь за границами населенного пункта, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - жилая застройка | 128,51 | 1,2 |
|  | - общественно – деловая застройка | 9,15 | - |
|  | - производственная территория | 10,29 | 1,75 |
|  | - инженерная и транспортная инфраструктура | 33,85 | 0,59 |
|  | - территория рекреационного назначения | 0,97 | - |
|  | - территория сельскохозяйственного использования | 28,83 | - |
|  | Всего: | 211,6 | 3,54 |

Ограничениями градостроительного развития территории населенного пункта являются:

- санитарно-защитные зоны (СЗЗ) не менее 50 метров от объектов производственной зоны, в соответствии с санитарной классификацией промышленных объектов и производств (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). СЗЗ от объектов производственной инфраструктуры ограничивают развитие села в северном направлении;

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать жилые здания, детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, сады, парки, садоводческие товарищества и огороды в соответствии с п. 3.8. СНиП 2.07.01-89*;

- санитарно-защитные зоны от объектов специального назначения:

- 500 м от территории размещения отходов потребления ограничивает развитие населенного пункта в северо-восточном направлении;

- 1000 м от скотомогильника ограничивает развитие села в восточном направлении;

- водоохранные зоны:

- р. Кан, протекающей западнее населенного пункта. Ширина водоохранной зоны реки составляет 100 м в соответствии с п 4. статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации.

- р. Баргаста, протекающей северо-западнее населенного пункта. Ширина водоохранной зоны реки составляет 100 м.

- р. Имечень, протекающей по территории населенного пункта. Ширина водоохранной зоны реки составляет 100 м в соответствии с п 4. статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации.

- прибрежные защитные полосы:

- рек Кан, Имечень, Баргаста составляет 50 м в соответствии с п. 11 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации;

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы рек Кан и Баргаста ограничивают развитие населенного пункта в западном и юго-западном и северо-западном направлении.

- санитарно-защитная зона автодороги ΙV категории «Солонешное-Усть-Кан». Проектными решениями обеспечивается санитарный разрыв 50 м от бровки земляного полотна до жилой застройки. Предусматривается посадка полосы зеленых насаждений шириной 6 м вдоль дороги для защиты жилой застройки от шума и выхлопных газов автомобилей;

Развитие села в западном и юго-восточном направлениях ограничено горными хребтами.

Анализ существующего положения позволил выявить следующие планировочные недостатки:

- производственные объекты разобщены по территории села;

- часть жилой застройки расположена с нарушением требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, в границах санитарно- защитных зон производственных объектов;

- отсутствует благоустроенная  рекреационная зона;

- радиусы пешеходной доступности общеобразовательной школы и детского сада не соответствуют нормативным показателям;

- не предусмотрены санитарные разрывы между автомобильной дорогой IV категории «Солонешное - Усть-Кан» и жилой застройкой;

- количество и вместимость учреждений и предприятий обслуживания не соответствует социальным нормативам обеспеченности приложения 7 к СНиП 2.07.01-89*;

- недостаточно объектов транспортной инфраструктуры;

- существующая территория размещения отходов потребления и скотомогильник мясокомбината не  соответствует санитарным требованиям;

- не установлены  водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы;

- часть жилой застройки находится в зоне подтопления весенним паводком;

- улично-дорожная сеть требует дальнейшего развития.

Вместе с тем с. Яконур обладает рядом достоинств:

- наличие территориальных резервов для развития;

- живописный природный ландшафт;

- сравнительно компактное размещение селитебных территорий.

2.2. Функциональное зонирование территории населенного пункта

Генеральным планом  определены следующие функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная  зона;

- зона коммунально-складского назначения;

- зона транспортной инфраструктуры;

- зона объектов инженерной инфраструктуры;

- зона рекреационного назначения;

- зона сельскохозяйственного использования.

Функциональное зонирование территории населенного пункта показано на схеме современного использования и комплексной оценки территории.

2.2.1. Жилая зона

Жилая зона включает:

1) зоны застройки индивидуальными жилыми домами;

2) зоны застройки малоэтажными жилыми домами.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального общего и среднего (полного) общего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон могут включаться также территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

2.2.2. Общественно-деловая зона

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, объектов среднего профессионального обучения, административных учреждений, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, объектов делового, финансового назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан.

В перечень объектов капитального строительства, разрешенных для размещения в общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы.

Размещение общественно-деловых  зон обусловлено необходимостью создания общественных центров для обеспечения обслуживания населения прилегающих территорий.

2.2.3. Зона производственного и коммунально-складского назначения

Производственная зона включает:

1) коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

2) производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду;

Производственные зоны предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур,  а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

2.2.4. Зона инженерной и транспортной инфраструктур

Зоны инженерной и транспортной инфраструктур  предназначены для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

2.2.5. Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения предназначена  для обеспечения условий сохранения и использования существующего природного ландшафта и создания экологически чистой окружающей среды в интересах здоровья населения.

В состав зон рекреационного назначения  включаются  территории, занятые  скверами, парками,  прудами, озерами,  пляжами, а также  территории, используемые и предназначенные для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

2.2.6. Зона сельскохозяйственного использования

Зона сельскохозяйственного использования включает:

1) зоны сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими);

2) зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов сельскохозяйственного назначения.

2.3. Планировочная организация территории

Планировочная организация территории населенного пункта базируется на следующих проектно-аналитических материалах:

- анализе современного функционального использования территории, сложившейся планировочной структуры населенного пункта с учетом взаимосвязей с сопредельными территориями;

- комплексной оценке территории, ее социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала;

- данных о природно-климатических условиях территории, ее ландшафте и природных элементах;

- вариантах сценария градостроительного освоения территории и направлений развития населенного пункта;

-  ранее утвержденной градостроительной документации.

В результате проведенного анализа выявлены основные цели и задачи, определяющие планировочную организацию территории:

- установление функционального зонирования территории с отображением параметров планируемого развития;

- сохранение застройки жилых кварталов с учетом сноса ветхого фонда и строительства современных индивидуальных жилых домов, освоение новых территорий посредством застройки индивидуальными жилыми домами, определение территорий перспективного развития;

-  развитие существующего общественного центра, нормативного обеспечения объектами общественно-деловой и социальной инфраструктуры;

- упорядочение и развитие производственных и коммунально-складских территорий, создающих экономическую базу поселения;

- совершенствование  улично-дорожной сети  с учетом перспективных направлений развития территорий;

- полное инженерное обеспечение населенного пункта с учетом существующих сетей и проектных разработок;

- формирование зон отдыха населения с учетом ландшафтных особенностей территории;

- обеспечение экологической безопасности и защиты территории от чрезвычайных ситуаций, формирование санитарно-защитных и охранных зон.

Генеральным планом предусмотрено упорядочение сложившейся планировочной структуры, организация новых транспортных связей, создание взаимоувязанной системы общественного центра и рекреационных зон, определение территорий для размещения перспективной застройки на расчетный период.

Поселение имеет значительные резервные территории, пригодные для градостроительного освоения. Развитие населенного пункта возможно в восточном и южном направлениях. При развитии села в южном направлении планируемые селитебные территории будут удалены от общественного центра и основных объектов общественно-делового назначения более чем на 1000 м, что не соответствует нормативным радиусам пешеходной доступности. Развитие населенного пункта предполагается в восточном направлении за счет нового жилищного строительства и в северном направлении за счёт освоения территорий под размещение производственных и коммунально-складских объектов.

Развитие селитебных территорий в восточном направлении определено с учетом нормативных радиусов обслуживания основных существующих объектов общественно-делового назначения и является экологически благоприятным. Кроме того, направления развития населенного пункта определены с учетом рельефа, инженерно-геологических и ландшафтных условий. Проектная планировочная структура села учитывает направление действующих функциональных связей.

Генеральным планом предлагается корректировка существующей границы населенного пункта с учетом развития его планировочной структуры.

Для развития населенного пункта, строительства жилья, производственных объектов и объектов социально-бытового назначения необходимо увеличение площади земель с. Яконур за счет перевода 90,5 га территории из состава земель сельскохозяйственного назначения и  0,53 га территории из состава земель промышленности и иного специального назначения в земли населенного пункта.

На расчетный срок границы села Яконур изменятся, границы муниципального образования Яконурское сельское поселение останутся без изменений.

Изменения территориальных зон на расчетный срок в границах населенного пункта приведено в таблице 27.

Таблица 27

Баланс земель с. Яконур на расчетный срок

| № п/п | Наименование | Площадь в границах населенного пункта, га |
| --- | --- | --- |
|  | - жилая застройка | 169,36 |
|  | - общественно – деловая застройка | 18 |
|  | - производственная и коммунально-складская территории | 18,41 |
|  | - инженерно-транспортная инфраструктура | 71,06 |
|  | - территория рекреационного назначения | 11,69 |
|  | - территория сельскохозяйственного использования | 13,62 |
|  | Всего: | 302,14 |

Генеральным планом планируется развитие  жилой застройки с учётом проведения мероприятий по инженерной подготовке:

- сохранение существующей застройки жилых кварталов сел с учетом сноса домов, построенных из недолговечных материалов и строительства современных индивидуальных жилых домов;

- развитие жилой застройки в с. Яконур: в южном, восточном и юго-восточном направлениях за счет строительства индивидуальных жилых домов;

- исключение жилого фонда по мере износа из прибрежной защитной полосы р. Имечень;

- сохранение до естественного износа жилой застройки, находящейся в санитарно-защитной зоне автодороги IV категории с учетом последующего ограничения развития жилой зоны на данной территории;

Кроме того, развитие жилых зон населенного пункта предполагается за счет уплотнения существующих жилых территорий.

Расчет объемов нового жилищного строительства на расчетный срок произведен, исходя из прогнозируемой численности населения сел.

Согласно расчетам объемов нового жилищного строительства на расчетный срок (см. текст пункта. 2.5.1 «Жилищная сфера») проектными решениями генерального плана под размещение жилья требуется 39,22 га территории.

Проектируемые территории жилой застройки выделены для формирования жилых кварталов из отдельно стоящих жилых домов усадебного типа. Площадь проектируемой индивидуальной жилой застройки составит 39,22 га территории.

Генеральным планом предусмотрено:

- развитие существующего общественного центра за счёт строительства объектов социально-бытового и культурно-досугового назначения;

- регенерация территорий общественно-делового назначения за счёт реконструкции и перепрофилирования объектов, поэтапного сноса ветхих зданий и строительства на их месте новых объектов;

- формирование общественных подцентров в структуре проектируемых жилых микрорайонов в юго-восточной и восточной частях села.

Под проектируемую общественно-деловую зону предусмотрено:

- 5,6 га на существующей селитебной территории;

- 3,6 га в восточной части села на проектируемой селитебной территории.

На расчетный срок генеральным планом предложено упорядочение существующих территорий коммунально-складского и производственного назначения, а также выделение новых участков под размещение производственных объектов.

При наличии соответствующего спроса, предусмотрены площадки нового производственного и коммунально-складского строительства – это свободные от застройки территории, расположенные в северной части населенного пункта, в районе существующих производственных предприятий.

Проектом предусматривается выделение 8,4 га территории под производственную и 2,9 га под коммунально-складскую зоны.

Проектом предлагается развитие рекреационной зоны, предусматривается единая система озелененных пространств и следующие виды озеленения:

- насаждения общего пользования (парк, сквер);

- насаждения ограниченного пользования (в группах жилых домов, на участках общественных учреждений, детских садов, школ).

Предусмотрены мероприятия по развитию рекреации за границами села. Предлагается развитие нестационарных сезонных рекреационных комплексов временного типа (палаточные группы, кемпинги).

Проектом предлагаются мероприятия по развитию объектов специального назначения.

Существующая территория размещения отходов потребления с. Яконур находится на расстоянии 100 м к северо-востоку от границы жилой застройки, что не отвечает санитарным нормам. Проектом предлагается рекультивация существующей территории размещения бытовых отходов и определена новая площадка для размещения полигона бытовых отходов восточнее от существующей территории размещения отходов.

Расстояние между новой площадкой для размещения полигона бытовых отходов и жилой застройкой составляет 590 м, что соответствует санитарным нормам. Площадь планируемого к размещению полигона ТБО составит 3 га.

Существующее кладбище находится севернее села. Учитывая, что территория захоронений составляет 80 % от территории существующего кладбища, на расчетный срок требуется расширение кладбища. Существующее кладбище имеет резервы для расширения. Проектом предлагается выделить 0,6 га территории под расширение кладбища.

На территории сельского поселения расположены два скотомогильника:

- общепоселковый скотомогильник находится к востоку от села на расстоянии 1040 м от границы жилой застройки, что соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;

- скотомогильник мясокомбината находится к северо-востоку от села. Минимальное расстояние от границы жилой застройки до скотомогильника составляет 400 м, что не отвечает санитарным нормам.

Проектом предлагается рекультивация существующей территории скотомогильника мясокомбината.

Существующее расположение общепоселкового скотомогильника ограничивает развитие населенного пункта в восточном направлении. Генеральным планом предлагается перенести скотомогильник на 840 м в восточном направлении. Существующий скотомогильник подлежит рекультивации. Под планируемый к размещению скотомогильник предлагается выделить 560 м². Расстояние от планируемой границы населенного пункта и границы жилой застройки до планируемого к размещению скотомогильника составит 1450 м, что соответствует санитарным нормам.

Земли, на которых проектом планируется разместить полигон ТБО (3 га), кладбище (2,2 га с учетом расширения) и скотомогильник (560 м²) предлагается перевести из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения.

2.4. Объекты местного значения, планируемые к размещению на территории муниципального образования Яконурское  сельское поселение

2.4.1. Жилищная сфера

Расчет объемов нового жилищного строительства на расчетный срок произведен, исходя из прогнозируемой численности населения села. Прогнозируемый прирост населения в с. Яконур является обоснованием к предусмотренному проектом увеличению существующей селитебной территории.

Принятая проектом площадь земельного участка на одно домовладение составляет 2500 м², коэффициент семейности - 3,4.

Принятая жилищная обеспеченность на расчетный срок 30 м²/чел.

На расчетный срок население увеличится на 534 человека и составит 2410 человек.

Согласно расчетам объемов нового жилищного строительства на расчетный срок  проектными решениями генерального плана под размещение жилья требуется 39,22 га территории.

Площадь проектируемого жилого фонда составит 16020 м².

Плотность проектируемой застройки  - 408,5 м²/га.

Жилой фонд населенного пункта на конец расчетного срока при численности постоянного населения 2410 человек и принятой нормой жилищной обеспеченности составит  72300 м² общей площади (табл. 28).

Развитие жилых зон предполагается за счет уплотнения существующих жилых территорий, кроме того, предполагается выделение территорий в южной (3,8 га), восточной (23,5 га) и юго-восточной (7 га) частях села под размещение жилых кварталов из отдельно стоящих жилых домов усадебного типа. Площадь проектируемой индивидуальной жилой застройки составит 39,22 га территории.

Таблица 28

Объемы жилищного строительства с. Яконур

| Показатели | Ед. измерения | Исходный год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| Население | Чел. | 1877 | 2410 |
| Численность домохозяйств | Единиц | 554 | 711 |
| Жилой фонд | Тыс.кв.м | 23,5 | 72,3 |
| Обеспеченность общей площадью жилого фонда | Кв.м/чел | 13,7 | 30 |

## 2.5.2. Социальная сфера

Мощность планируемых объектов социальной сферы рассчитана в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей  в учреждениях различных видов обслуживания.

Решения генерального плана населенного пункта в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:

- снос морально и технически изношенных объектов;

- перепрофилирование и реконструкцию существующих объектов соцкультбыта;

- строительство новых объектов в соответствии с нормативной потребностью.

Потребность населения (с учетом роста численности жителей) в объектах социальной сферы приведена в таблице 29.

## Таблица 29

## Потребность населения в основных видах объектов социальной сферы

## фактическая численность населения- 1877  чел;

## на первую очередь численность населения- 2144  чел;

## на расчетный период- 2410 чел.

| № п/п | Наименование учреждения | Единица измерения | Мощность | Размер земельного участка, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фактическая | Требуемая на конец 2020г. | Требуемая на конец 2030г. |  |
| Учреждения здравоохранения и социального обеспечения |
| 1 | Дневной стационар | коек | 20 | по заданию на проектирование | по заданию на проектирование | При мощности до 50 коек 300 м² на 1 койку |
| 2 | Амбулатория | посещений в смену | 45 | по заданию на проектирование | по заданию на проектирование | 0,1 га на 100 посещений в смену, но не менее 0,3 га |
| 3 | Детский дом-интернат | 1 место | - | 7 | 10 | По заданию на проектирование |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |
| 4 | Крытый спортивный зал | м² площади пола | 250 | 540 | По заданию на проектирование |
| Учреждения культуры и искусства |
| 5 | Библиотека | тыс. ед. хранения читат. место | 12 - | 11 9 | 12 10 | По заданию на проектирование |
| 6 | Дом культуры | 1 место | 300 | 493 | 555 | По заданию на проектирование |
| Учреждения образования |
| 7 | Средняя общеобразовательная школа | 1 место | 324 |  |  |  |
| 8 | Начальная общеобразовательная школа | 1 место | 171 |  |  |  |
|  |  | мест всего | 495 | 300 | 340 | 50 м² на 1 учащегося |
| 9 | Центр детского творчества | 1 место | _ | 30 | 36 | По заданию на проектирование |
| 10 | Детский сад | 1 место | 90 | 199 | 224 | 40 м² на 1 место при числе мест до 100, св. 100 - 35 м² на 1 место |
| Предприятия общественного питания |
| 11 | Предприятия общественного питания | 1 место | - | 86 | 97 | 0,2-0,25 га на 100 мест при числе мест до 50 |
| Предприятия торговли |
| 12 | Торговый рынок | м² торг. площади | - | 52 | 58 | 1 торговое место принимается в размере 6 м2 торговой площади |
| 13 | Магазин продовольственных товаров | м² торг. площади | 400 | 215 | 240 | - |
| 14 | Магазин непродовольственных товаров | м² торг. площади | 400 | 429 | 482 | - |
| Предприятия бытового обслуживания |
| 15 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | - | 15 | 17 | 0,1-0,2 га на 10 рабочих мест для предприятий мощностью 10-50 рабочих мест |
| 16 | Прачечные | кг белья в смену | - | 129 | 145 | 0,1-0,2 га на объект |
| 17 | Химчистки | кг вещей в смену | - | 7 | 9 | 0,1-0,2 га на объект |
| 18 | Бани | 1 место | - | 15 | 17 | 0,2-0,4 га на объект |
| Отделения связи |
| 19 | Отделения связи | объект | 1 | 1 | 1 | 0, 4 га |
| Административные учреждения |
| 20 | Отделения и филиалы сберегательного банка | операционное место | - | 1 | 1 | - |
| 21 | Опорный пункт милиции | 1 объект | - | 1 | 1 | 0,3-0,5 га |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |
| 22 | Гостиница | 1 место | - | 13 | 15 | - |
| 23 | Пожарное депо | 1 пожарный автомобиль | - | 1 | 1 | 0,5 га на объект |
| 24 | Кладбище традиционного захоронения | га | 1,6 | 0,6 | 0,6 |

## В результате анализа потребности населения села основными учреждениями культурно-бытового обслуживания были определены необходимые объекты культурно-бытового обслуживания:

## Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

## К размещению проектом запланирован дом-интернат для одаренных детей на 10 мест по ул. Улагашева на свободной от застройки территории с севера примыкающей к территории средней общеобразовательной школы.

## Проектом предлагается строительство амбулатории на 50 посещений и дневного стационара на 25 коек в центральной части села. Амбулаторию и стационар планируется разместить в одном здании.

## Учреждения образования

Планируемое увеличение численности населения МО «Яконурское сельское поселение», в том числе, увеличение доли детей в структуре населения, потребует нового строительства  учреждений общего образования на территории поселения. Важный аспект при размещении новых школ и детских садов – соблюдение нормативно требуемых радиусов пешеходной доступности. Так в условиях развития индивидуального жилищного строительства детские дошкольные учреждения должны быть максимально приближены к месту проживания.

В соответствии с п. 5.4. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» установлены радиусы обслуживания учреждений общего и дошкольного образования, согласно которым:

- радиусом обслуживания детского сада покрыто порядка 40 % существующих жилых территорий;

- радиус обслуживания средней общеобразовательной школы покрывает около 60 % жилой застройки;

- радиус обслуживания начальной общеобразовательной школы покрывает около 30 % жилой застройки.

Нормируемая потребность в детских дошкольных учреждениях, согласно СНиП 2.07.01-89* принимается из расчета 85% обеспеченности детей дошкольного возраста детскими учреждениями. При увеличении населения до 2410 чел. общее количество мест в детских садах составит 224. Существующее количество мест в детских дошкольных учреждениях составляет 90.

Потребность в детских садах составляет 134 места. Детские сады целесообразно размещать непосредственно на территории жилой застройки с учетом радиуса обслуживания населения детскими дошкольными учреждениями (500 м).

С учетом нормативного радиуса обслуживания населения детскими дошкольными учреждениями целесообразно разместить:

- детский сад на 54 места в северо-западной части населенного пункта;

- детский сад на 80 мест в планируемой общественно-деловой зоне юго-восточной части села.

В связи с тем, что в северной части населенного пункта отсутствуют свободные от застройки территории, решениями генерального плана предлагается строительство одного детского сада на 134 места в планируемой общественно-деловой зоне юго-восточной части села, который будет обслуживать не только проектируемую селитебную территорию, но и юго-западную часть существующей селитебной территории. Под размещение детского сада предлагается выделить 4690 м² территории.

Таким образом, общее количество мест в детских дошкольных учреждениях на конец расчетного срока составит 224, что соответствует нормативным требованиям, однако радиусы обслуживания детских садов покроют лишь 60 % существующих жилых территорий.

На территории населенного пункта отсутствуют внешкольные учреждения. Для организации занятости детей во внеурочное время проектом предлагается строительство центра детского творчества на 36 мест по ул. Улагашева в центральной части села. В планируемом к размещению центре предлагается организовать художественное и музыкальное отделения. Центр детского творчества и интернат для одаренных детей предлагается разместить в одном здании.

Капитальному ремонту согласно проекту подлежат здания средней общеобразовательной школы и детского сада.

Озелененные территории

К размещению проектом запланирован парк отдыха в западной части населенного пункта. На территории парка предусмотрено организовать:

- детские спортивно-игровые площадки;

- спортивные площадки;

- площадки для отдыха;

- малые архитектурные формы (фонтан, беседка, сцена).

Площадь планируемого парка отдыха составит 3,5  га.

Насаждения общего пользования планируется разместить:

- на 0,3 га территории, расположенной по ул. Колхозная в центральной части населенного пункта, планируется организовать детскую игровую площадку;

- на 0,9 га территории, расположенной вдоль ул. Улагашева в северной части села, планируется организовать сквер с прогулочной аллеей и площадками для отдыха;

- на 0,2 га территории, расположенной по ул. Агина в центральной части села. Здесь планируется организовать сквер с площадкой для отдыха;

- на 0,3 га территории в северо-западной части села и на 0,14 га территории в южной части села предлагается организовать скверы;

- на территории, примыкающей к  планируемому кафе по ул. Кудачина в центральной части села, предусмотрено озеленение низкорастущим кустарником, площадью 0,1 га;

Проектом предусмотрена организация озелененных пространств внутри жилых кварталов проектируемой селитебной территории в восточной части села. Здесь проектом выделено 0,5 га территории под организацию детских игровых площадок и 1,5 га территории под организацию зон отдыха. Вдоль главной улицы проектируемой селитебной территории в восточной части села предлагается организовать бульвар, который соединит существующий общественный центр, общественно-деловую зону проектируемой селитебной территории, планируемый парк отдыха западной части села.

Характеристика озелененных территорий общего пользования приведена в таблице 30.

Таблица 30

Характеристика озелененных территорий общего пользования

| Озелененные территории общего пользования | Единица измерения | Обеспеченность | Обеспеченность на конец 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фактическая | Нормируемая | Проектируемая |  |
|  | Га | 0,4 | 2,9 | 10,7 | 11,7 |

*- из расчета 12 м² на человека согласно п. 4.2 СНиП 2.07.01-89*

Проектом предусмотрена организация зеленых насаждений специального назначения.

Зеленые насаждения специального назначения включают:

- озеленение  санитарно-защитных зон,

- придорожные полосы озеленения автодорог.

Проектными решениями предусмотрено устройство зеленых насаждений в северной и северо-западной частях села между жилой и производственной зонами.

Западную часть села пересекает атодорога IV категории. Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей генеральным планом предусмотрена полоса насаждений вдоль дороги шириной 6 м.

Кроме того, проектом предусмотрены мероприятия по развитию рекреации за границами населенного пункта.

Преимущественно сельскохозяйственная направленность экономики, положение на периферии основной транспортной магистрали Республики – «Чуйского тракта» накладывают существенные ограничения на развитие рекреации в районе и в Яконурском поселении, в частности.

В то же время, природные комплексы и их компоненты (рельеф, климат, акватории, растительность и т.п.), а также культурно-исторические памятники создают условия для развития таких видов отдыха как:

-научно-познавательный туризм;

-охотничий, сельский и зеленый туризм;

-спортивное рыболовство;

-спелеотуризм.

Имеются ресурсы для организации спортивного рыболовства, в том числе крупных соревнований по ловле хариуса.

На территории сельского поселения на расстоянии 850 м от границы села в юго-западном и 830 м в северо-западном направлениях расположены пещеры. Пещера «Яконурская» является интересным объектом для развития спелеотуризма. В этой области возможна организация экскурсий с посещением пещер в урочищах Алтын Туу и Кайлу. Наскальные рисунки и петроглифы являются объектами для проведения научных и познавательных экскурсий.

Земли, на которых расположены существующие пещеры (16,2 га) предлагается перевести из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов (историко-культурного назначения). Кроме того, предлагается перевести земли (66,8 га), расположенные на расстоянии 400 м в юго-западном направлении от границы села из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов (рекреационного назначения). Здесь возможно развитие нестационарных сезонных рекреационных комплексов временного типа (палаточные группы, кемпинги).

Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

Генеральным планом предусмотрено развитие спортивных и физкультурно-оздоровительных учреждений.

К размещению проектом запланированы открытые специализированные спортивные площадки (волейбол, баскетбол). Спортивные площадки предлагается организовать на территории планируемого к размещению парка отдыха в западной части села, а также внутри жилых кварталов проектируемой селитебной территории в восточной части села. Под размещение спортивных площадок проектом выделено 0,57 га территории.

Реконструкции согласно проекту подлежат:

- существующий стадион. Трибуны стадиона рассчитаны на 164 места. Проектом предлагается увеличить вместимость трибун до 300 мест.

-  здание крытого спортивного зала под общедоступный тренажерный зал. К планируемому тренажерному залу предусмотрено пристроить крытый спортивный зал командных видов спорта (волейбол, баскетбол) на 540 м² площади пола. Место строительства спортивного комплекса обусловлено расположением существующего стадиона.

Учреждения культуры и искусства

Развитие муниципального образования, повышение качества жизни постоянного населения неразрывно связано с качеством культурной среды. Разнообразие выбора досуговой деятельности, интересная культурная жизнь в поселении способствует улучшению его имиджа, стабилизации социальной обстановки, и как следствие, развитию человеческого потенциала.

Сегодня в населенном пункте наблюдается нехватка учреждений культурно-развлекательной сферы.

Нормируемая потребность в культурно-досуговых центрах (клубах) на территории жилой застройки согласно Приложению 7 СНиП 2.07.01-89* принимается из расчета не более 230 мест на 1 тыс. чел. При увеличении населения до 2410 чел., требуемое  количество мест в клубах составит 555 мест.

Существующее количество мест в доме культуры составляет 300.

Потребность на расчетный срок - 255 мест.

Генеральным планом предлагается:

- реконструкция сельского клуба, расположенного по ул. Кудачина в центральной части села. Планируется увеличить мощность клуба до 500 мест;

- реконструкция здания администрации сельского поселения. Здесь предлагается разместить библиотеку на 10 читательских мест.

Предприятия общественного питания

В селе отсутствуют предприятия общественного питания.

В соответствии с Приложением 7 СНиП 2.07.01-89* на конец расчетного срока нормируемая потребность в предприятиях общественного питания составит 96 мест.

Проектными решениями предлагается строительство предприятий общественного питания с общим количеством мест 97:

- кафе на 50 мест по ул. Кудачина в центральной части населенного пункта. Под размещение кафе требуется выделить 1000 м² территории;

- кафе на 47 мест по ул. Гагарина в южной части населенного пункта. Под размещение кафе требуется выделить 940 м².

Предприятия торговли

Проектом генерального плана предусмотрено строительство:

- двух магазинов непродовольственных товаров торговой площадью 41 м²;

- торгового рынка торговой площадью 60 м² по ул. Кудачина в центральной части села.

Предприятия бытового обслуживания

Согласно проекту существующее здание библиотеки и опорного пункта милиции, расположенное в общественном центре села, подлежит реконструкции. Здесь планируется разместить предприятие бытового обслуживания (дом бытовых услуг) на 17 рабочих мест. В доме бытовых услуг предполагается разместить парикмахерскую.

Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

К размещению проектом запланирована гостиница на 15 мест по ул. Кудачина в существующей общественно-деловой зоне.

Предлагается строительство пожарного депо на 0,5 га территории в северо-западной части села.

Административно-деловые учреждения

В населенном пункте отсутствуют кредитно-финансовые учреждения.

Проектом предлагается разместить отделение сберегательного банка в здании существующего отделения почтовой связи, расположенного по ул. Кудачина в центральной части населенного пункта.

Реконструкции согласно проекту подлежит недействующее здание по улице Кудачина. Здесь планируется разместить администрацию сельского поселения.

Кроме того, в общественном центре с. Яконур планируется строительство опорного пункта милиции.

Под проектируемую общественно-деловую зону предусмотрено:

- 5,6 га на существующей селитебной территории;

- 3,6 га в восточной части села на проектируемой селитебной территории.

2.4.3. Производственная сфера

Территории производственного и коммунально-складского назначения сформировались, в основном, в северной и северно-западных частях села. Здесь сосредоточены: пилорамы, мини-пекарня, мастерская резьбы по дереву, склады сельхозтехники и сельхозпродукции. В центральной части села находятся две мини-пекарни. В северо-восточном направлении на расстоянии 500 м от границы села расположен мясокомбинат. Подъезды к некоторым промпредприятиям осуществляются по жилой территории.

Существующие производственные объекты имеют III, IV,V классы опасности (санитарная зона 300, 100, 50 м) и основная их часть размещается в непосредственной близости от жилой застройки. В результате часть существующих жилых зданий оказалась в границах санитарно-защитных зон предприятий.

Необходимо вокруг предприятий, оказывающих негативное воздействие на жилую застройку, создать санитарно-защитные зоны.

Основными задачами по реорганизации и развитию производственных территорий являются:

– упорядочение и благоустройство территорий существующих производственных и коммунально-складских объектов;

– определение перспективных территорий под развитие производственных и коммунально-складских объектов;

– комплексное благоустройство территорий, сохраняющих свое производственное назначение, с модернизацией, перепрофилированием отдельных производств и объектов инфраструктуры.

Проектом предусмотрены  площадки для размещения перспективных коммунально-складских объектов и производственных предприятий - это свободные от застройки территории, расположенные в северной части населенного пункта, в районе существующих производственных предприятий. Размещение проектируемых производственных зон и зон коммунально-складского назначения определено с учетом окружающей застройки, санитарных норм, природных условий (характер рельефа, преобладающее направление ветров).

На территориях выделенных проектом под коммунально-складскую зону следует размещать общетоварные и специализированные склады, предприятия коммунального, транспортного и бытового обслуживания населения села. Санитарно-защитная зона вышеперечисленных объектов, размещаемых на территориях коммунально-складской зоны не должна превышать 50 м.

Для развития производственных предприятий, которые не имеют санитарных разрывов до жилья (пилорамы, пекарня) проектом предусмотрены неосвоенные территории в северной части села.

Проектом предусматривается выделение 8,4 га территории под производственную и 2,9 га под коммунально-складскую зоны.

Генеральным планом определена территория для размещения кирпичного завода. Кирпичный завод предлагается разместить вблизи существующего глиняного карьера, на расстоянии 690 м к северо-западу от границы существующей жилой застройки. Земли, на которых проектом планируется разместить кирпичный завод (1,2 га) предлагается перевести из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения. Кроме того, предлагается перевод земель существующего мясокомбината (1,7 га) из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения.

2.4.4. Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Проектом генерального плана предусмотрено совершенствование дорожной сети путем реализации мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых улиц и дорог.

Автомобильный транспорт

Западную часть села пересекает автомобильная дорога регионального значения «Солонешное-Усть-Кан» (IV техническая категория) по которой осуществляются внешние связи (перевозки). В соответствии с п. 6. 9. СНиП 2.07.01-89 расстояние от бровки земляного полотна дорог IV категории до жилой застройки необходимо принимать не менее 50 м, до садоводческих товариществ - не менее 25 м. Необходимо строительство дублирующей автомобильной дороги в обход селитебной территории, что позволило бы вывести транзитный транспортный поток из западной части села. Природные условия (горный рельеф, река, заболоченные территории) ограничивают строительство объездной дороги. Исключение движения транзитного транспорта через населенный пункт трудноосуществимо, поэтому предлагается сохранить до естественного износа жилую застройку, находящуюся в санитарно-защитной зоне автодороги IV категории (ул. Туктушева) с учетом последующего ограничения развития жилой зоны на данной территории. Предусматривается посадка полосы зеленых насаждений шириной 6 м вдоль ул. Туктушева для защиты жилой застройки от шума и выхлопных газов автомобилей.

В с. Яконур отсутствует автовокзал. Проектом предусмотрено разместить павильон ожидания для временного пребывания пассажиров в южной части села.

Улично-дорожная сеть и объекты транспортной инфраструктуры

Проектом предусматривается рациональная транспортная структура с четкой классификацией улиц, которая объединит функциональные зоны  села и благоустроит жилую застройку, обеспечив удобными и безопасными пешеходными связями. При проектировании улично-дорожной сети  максимально учитывалась сложившаяся транспортная сеть и направление перспективного развития поселения. Введена четкая дифференциация улиц по категориям в соответствии с таблицей 9 СНиП 2.05.02-85, выполнено упорядочение уличной сети в целях улучшения планировочных связей, частичное спрямление улиц.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения в транспортной схеме населенного пункта:

1)  поселковая дорога;

2)  главная улица;

3)  основная;

4)  второстепенная;

5)  проезд;

6)  хозяйственный проезд.

Основные показатели существующей улично-дорожной сети приведены в таблице 31.

Таблица 31

Существующая улично-дорожная сеть

| Наименование улицы, дороги | Категория улицы, дороги | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| Кудачина П. Е | Главная улица | 1,66 |
| - | Главная улица | 0,71 |
| Общая протяженность главных улиц: | 2,37 |
| Туткушева | Основная улица | 2,5 |
| Гагарина | Основная улица | 1,84 |
| Колхозная | Основная улица | 0,78 |
| Агина Ч. К. | Основная улица | 1,85 |
| Улагашева Н. У. | Основная улица | 1,66 |
| Мира | Основная улица | 1 |
| - | Основная улица | 0,4 |
| - | Основная улица | 0,58 |
| - | Основная улица | 0,88 |
| - | Основная улица | 0,41 |
| - | Основная улица | 0,78 |
| Общая протяженность основных улиц: | 12,68 |
| - | Второстепенная улица | 0,3 |
| - | Второстепенная улица | 0,22 |
| - | Второстепенная улица | 0,11 |
| - | Второстепенная улица | 0,17 |
| - | Второстепенная улица | 0,26 |
| Общая протяженность второстепенных улиц: | 1,06 |
| - | Проезд | 0,11 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: | 16,22 |

Главной улицей села является улица Кудачина. Улица Кудачина пересекает поселение с юга на север, вдоль нее размещается большинство объектов социально-культурного назначения. Главная улица является основной планировочной осью села, осуществляет связь жилых территорий с общественным центром.  Проектом предлагается развитие общественно-деловой застройки вдоль главной улицы.

Ширина в красных линиях существующей главной улицы составляет от 30 м до 40 м. Для приведения профиля главной улицы в соответствие с нормами необходимо по всей ее протяженности установить ширину в красных линиях 30 м, ширину проезжей части 7 м, ширину тротуаров 2,25 м.

Основные улицы обеспечивают внутриквартальные связи с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

Ширина в красных линиях существующих основных улиц составляет от 13 м до 27 м. Для приведения профилей основных улиц в соответствие с нормами необходимо по всей их протяженности изменить ширину в красных линиях до 20 м, ширину проезжей части до 6 м, ширину тротуаров до 1,5 м.

Второстепенными улицами обеспечиваются  вспомогательные внутриквартальные связи между главными и основными улицами.

Ширину в красных линиях существующих второстепенных улиц необходимо увеличить до 15 м, ширину проезжей части до 5,5 м. (рис. 4).

Рис. 4. Поперечный профиль 1-1 существующей второстепенной улицы М 1:200

Проектирование новых селитебных территорий предопределило создание новых улиц с капитальным типом покрытия. При проектировании новых улиц максимально учитывалась сложившаяся система улиц. Направления сети проектируемых улиц продолжают направления существующей улично-дорожной сети.

Проектом предусмотрено строительство основной улицы в планируемой к размещению производственной зоне.

Предлагается строительство поселковых дорог, осуществляющих связь:

- села с существующим кладбищем (290 м);

- села с планируемыми к размещению полями фильтрации и существующим мясокомбинатом (495 м);

- села с планируемым к размещению полигоном ТБО (335 м);

- села с планируемым к размещению скотомогильником (2000 м);

- автодорогу IV категории «Солонешное-Усть-Кан» с планируемым к размещению кирпичным заводом (160 м).

Общая протяженность поселковых дорог в с. Яконур составит 3,27 км.

Проектом генерального плана предусмотрено строительство пешеходных дорог:

-  на территории планируемого парка;

- в общественном центре;

- в центральной части села между ул. Гагарина и ул. Колхозная.

Таблица 32

Показатели проектируемой улично-дорожной сети сел

| Категория улиц | Протяженность, км |
| --- | --- |
| Главные улицы | 1,59 |
| Основные улицы | 11,42 |
| Второстепенные улицы | 1,7 |
| Пешеходные улицы | 1,3 |
| Поселковые дороги | 3,27 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: | 19,28 |

Объекты транспортного обслуживания

Количество легкового и грузового транспорта в с. Яконур на 14.04.2010 г. составляет 157 единиц. На конец расчетного периода количество населения увеличится на 534 чел. С учетом уровня автомобилизации 370 автомобилей  на 1000 жителей, количество легкового транспорта на конец расчетного периода составит 355 единиц.

Согласно п. 6.40 СНиП 2.07.01-89* станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета 1 пост на 200 легковых автомобилей. Для обслуживания 355 транспортных средств необходимо 2 поста. В селе отсутствуют станции технического обслуживания. Проектом генерального плана предусмотрено размещение 1 станции мощностью 2 поста в южной части села. В составе станции технического обслуживания планируется разместить автомойку на 2 поста. Под размещение станции технического обслуживания проектом предлагается выделить 0, 2 га территории.

Согласно п. 6.41  СНиП 2.07.01-89* на 1200 автомобилей необходима 1 топливораздаточная колонка. При расчетном количестве автомобилей (355 единиц) требуется 1 топливо-раздаточная колонка. Существующая автозаправочная станция (АЗС) предназначена для заправки грузового транспорта. Проектом генерального плана предусмотрено размещение:

- автозаправочной станции для заправки грузового и легкового автотранспорта на 2 колонки на территории с юга примыкающей к планируемой СТО. Под размещение АЗС предлагается выделить 0, 1 га территории;

- автозаправочной станции для заправки грузового и легкового автотранспорта на 2 колонки в северо-западной части села на пресечении дорог «Солонешное-Усть-Кан» и «Черный-Ануй-Верх-Ануй-Яконур». Под размещение АЗС предлагается выделить 0, 1 га территории.

Существующая автозаправочная станция сохраняется.

В соответствии с п. 6.33 СНиП 2.07.01-89* расчет земельных участков открытых автостоянок для временного хранения легковых автомобилей в селе произведен для 70% (249 единиц) расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей. Согласно п. 6.36 СНиП 2.07.01-89* площадь открытых автомобильных стоянок для временного хранения автомобилей на конец расчетного срока составит 6225 м². В селе отсутствуют открытые автостоянки для временного хранения легковых автомобилей. Размещение открытых автостоянок для временного хранения легковых автомобилей предусмотрено в общественном центре у зданий: администрации, гостиницы и кафе. Кроме того, открытые автостоянки планируется разместить на  проектируемых селитебных территориях.

Постоянное хранение индивидуального автотранспорта осуществляется на приусадебных участках в индивидуальной жилой застройке.

Для бесперебойной и круглогодичной связи жилых территорий села Яконур запланировано строительство новых автомобильных и пешеходных мостов через реку Имечень.

Проектом предлагается:

- строительство двух автодорожных мостов в центральной части села;

- строительство автодорожного моста в створе ул. Мира;

- строительство автодорожного моста в створе проектируемой улицы в северной части села;

- строительство пешеходного моста в центральной части села.

## 2.4.5. Инженерная инфраструктура

### Водоснабжение

При расчете приняты нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и составляют 140 л/сут на 1 человека для застройки зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с учётом расходов на полив огородов, поение животных и расходов в общественных зданиях.

На расчетный срок максимальный суточный расход на хозяйственно-питьевые нужды с учетом 10% на неучтенные нужды составит 1512,24 м3/сут.

Расход воды на противопожарные нужды и расчетное количество одновременных пожаров приняты согласно СНиП 2.04.02-84, табл. 5. Противопожарный расход на наружное пожаротушение составит на расчетный срок: 1 пожар по 10 л/сек. Расход воды на пожаротушение – 108 м³.

Проектом предусматривается прокладка централизованной системы водоснабжения для жилой и общественной застройки села. Для этого необходимо построить закольцованные сети водопровода протяженностью 28 км. Для нужд пожаротушения на кольцевой сети устанавливаются пожарные гидранты через 150 м. Для учета потребления воды рекомендуется установить индивидуальные счетчики воды у потребителей и на источниках водоснабжения.

Кроме того, проектом предусматривается строительство трех водонапорных башен общей ёмкостью 260 м3.

Необходимо произвести тампонаж трех скважин, не соответствующих санитарным нормам, и пробурить 3 скважины на новом месте. Для этого необходимо провести гидрогеологическую разведку водоносных горизонтов и бурение новых артезианских скважин. Этот вопрос решается специализированной организацией, имеющей лицензию на проведение изыскательских работ.

В случае невозможности использования подземных источников водоснабжения для нужд села, существует возможность забора воды из поверхностных источников водоснабжения горных рек Баргаста и Кан.

Горные реки широко используются для целей водоснабжения. Малая загрязненность воды сточными водами в их верхнем течении дает им значительные преимущества при использовании в качестве источников питьевого водоснабжения. Кроме того, прием воды из горных рек иногда позволяет подавать ее потребителям самотеком. Имеются многочисленные примеры использования верхнего течения горных рек (иногда одновременно нескольких рек) для целей водоснабжения крупных и удаленных объектов. В ряде случаев при этом осуществляется регулирование и аккумуляция стока этих рек.

Водоприемные сооружения на горных реках должны обеспечивать бесперебойное получение воды в условиях малых глубин, большого количества относительно крупных наносов и значительной шугоносности. Вследствие этого, водоприем из горных рек весьма часто сопровождается созданием искусственного подпора и специальных устройств, препятствующих вовлечению наносов в водоприемник, а также осаждению вовлеченных наносов. К числу специфических типов водоприемных сооружений для горных рек следует отнести донные решетчатые водоприемники. Конструкция водоприемной камеры предусматривает возможность ее промывки от задерживаемых в ней наносов. Водоприемная камера имеет обычно аварийные входные окна для забора воды на случай засорения или обмерзания решетки водоприемной галереи. Из приемной камеры вода по водоводам подается в первичные отстойники для осветления.

Централизованное водоснабжение проектируемых производственных объектов, расположенных в северной части села, проектом не предусматривается. Водоснабжение данных объектов будет производиться из индивидуальных источников водоснабжения.

### Водоотведение

Нормы водоотведения бытовых сточных вод приняты по СНиП 2.04.03-85 и соответствуют нормам водопотребления. Суточный расход бытовых сточных вод на расчетный срок составит 570 м3/сут.

Организация централизованной системы водоотведения из-за сложности рельефа нецелесообразна, поэтому проектом предусматривается водоотведение в индивидуальные накопители сточных вод для жилых и общественных зданий с вывозом стоков на очистные сооружения. Это позволяет сохранить площадь используемой хозяйственной территории и является предпочтительным для данного поселения.

При этом нужно предусматривать мероприятия по исключению сброса:

– крупноразмерных пищевых отходов;

–  вод от мойки автомашин;

– веществ( вредно воздействующих на процесс биологической очистки сточных вод;

– поверхностно-активных веществ от стирки белья( уборки помещений и чистки санитарных приборов( мойки посуды и т.д.

Использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор сточных вод от выпусков домов их отведение в местные сооружения  очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм( сброс в грунт или в накопительный водоем.

В зависимости от площади прилегающей территории и грунтовых условий  предлагаются следующие индивидуальные системы очистки:

- септики;

- фильтрующие колодцы;

- поля подземной фильтрации;

- фильтрующая кассета;

- фильтрующая траншея;

- компактные очистные установки заводского изготовления и др.

Для повторного использования воды для полива территории качество стоков после очистки должно соответствовать:

БПКПОЛН. - 3 мг/л(

взвешенные вещества - 3 мг/л(

аммонийный азот (по N) - 0(4 мг/л(

нитриты (по N) - 0(02 мг/л(

нитраты (по N) - 9 мг/л(

фосфаты (по Р2О5) - 1-2 мг/л(

СПАВ - 0(2-0(3 мг/л.

Проектом предусматривается строительство полей фильтрации в 300 м севернее с. Яконур производительностью 570 м3/сут (производительность  учитывает привозные стоки от индивидуальных накопителей сточных вод для жилых и общественных зданий). Площадь полей фильтрации составит на первую очередь 8 га, а на вторую – 18 га.

Земли, на которых проектом планируется разместить поля фильтрации (18 га) предлагается перевести из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения.

Также необходимо установить локальные очистные установки на предприятиях общественного питания (сбор жира), на предприятиях автомобильного транспорта (нефтепродуктов) и проектируемых производственных объектов, расположенных в северной части села.

Данные мероприятия позволят улучшить и сохранить окружающую среду, обеспечить рациональный круговорот в природе, сохранить источники воды для жителей с. Яконур.

### Электроснабжение

Исходные данные

Расчет электрических нагрузок планируемых объектов согласно генерального плана с.Яконур на расчетный период до 2029 года произведен на основании:

-   технического задания на проектирование;

- топосъемки местности в границах поселения с нанесением действующих инженерных сетей, М 1:5000;

- схемы генерального плана с.Яконур с нанесением планируемых на расчетный период объектов производственной, социальной и жилищной сферы;

-   реестра и характеристики планируемых зданий и сооружений;

-   существующей схемы электроснабжения с.Яконур;

- действующих нормативных документов по проектированию, строительству и эксплуатации электрических сетей.

Источник электроснабжения

Генеральным планом предусмотрено сохранение основного источника электроснабжения  - подстанции ПС-110/10кВ №28 «Усть-Канская» установленной мощностью 5000 кВА (два трансформатора по 2500 кВА).

Передача электроэнергии от ПС-110/10кВ №28 «Усть-Канская» осуществляется по сохраняемым и проектируемым воздушным линиям электропередач ЛЭП-10кВ на существующие и планируемые КТП-10/0,4кВ,  далее до потребителей по воздушным либо кабельным линиям электропередач ЛЭП-0,4кВ.

Резерв мощности действующих КТП составляет от 10 до 80%, что позволяет использовать их для подключения строящихся и увеличения мощностей реконструируемых объектов в зоне существующей застройки.

Для подключения объектов электроснабжения в зоне перспективной застройки на расчетный период предусматривается установка комплектных трансформаторных подстанций 10/0,кВ мощностью от 63 до 2х400кВА.

Тип, мощность трансформаторных подстанций, тип опор, расчетные пролеты, марку и сечение проводов ВЛ-10кВ определить на стадии рабочего проектирования в соответствии с требованиями ПУЭ, исходя из пропускаемой нагрузки и климатических условий.

Характеристика планируемых объектов электроснабжения

Электроприемники планируемых объектов с.Яконур относятся, в основном, ко II и III категориям по степени обеспечения надежности электроснабжения.

Электроснабжение электроприемников III категории предусматривается, согласно ПУЭ, от одного источника питания, допустимы перерывы на время, необходимое для подачи временного питания, ремонта поврежденного участка системы электроснабжения, но не более чем на одни сутки.

Электроснабжение электроприемников II категории должно обеспечиваться в нормальном режиме работы от двух независимых взаиморезервирующих источников питания. Перерыв в электроснабжении потребителей II категории допускается на время, необходимое для переключения с основного источника питания на резервный действиями дежурного персонала. В качестве двух независимых взаиморезервирующих источников питания предусматриваются проектируемые двухтрансформаторные подстанции, либо две ближайшие однотрансформаторные подстанции, подключенные с разных секций РП-10кВ.

Учет отпускаемой электроэнергии рекомендуется предусмотреть на границах балансовой принадлежности электрических сетей.

Расчет электрических нагрузок

Расчетная потребность в средствах электроснабжения на перспективную застройку по с.Яконур определена исходя из удельных электрических  нагрузок планируемых объектов социальной, производственной и жилищной сферы.

Нагрузка по планируемым промышленным предприятиям принята ориентировочно, установленная мощность электрооборудования определяется при разработке рабочих проектов на каждый объект.

Таблица 33

Удельные расчетные электрические нагрузки планируемых объектов с.Яконур

| Наименование объекта | Основной показатель объекта | Удельная электрическая нагрузка | Категория обеспечения надежности электро-снабжения | Расчетный коэф-т мощности соs φ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Единица измерения | Кол-во | Единица измерения | Кол-во |  |  |
| Объекты социальной сферы |
| Детский сад | 1 место | 120 | кВт/место | 0,46 | 2-я | 0,97 |
| Центр детского творчества | 1 место | 10 | кВт/учащийся | 0,17 | 2-я | 0,92 |
| Дневной стационар | 1 койко-место | 20 | --- | --- | 2-я | 0,92 |
| Спорткомплекс | 1 место | 100 | кВт/место | 0,12 | 3-я | 0,95 |
| Кафе 1 | 1 место | 50 | кВт/место | 1,04 | 3-я | 0,98 |
| Кафе 2 | 1 место | 50 | кВт/место | 1,04 | 3-я | 0,98 |
| Торговый рынок | м2 торговой площади | 500 | кВт/м2 торговой площади | 0,23 | 2-я | 0,82 |
| Магазин непродовольственных товаров | м2 торговой площади | 20 | кВт/м2 торговой площади | 0,14 | 3-я | 0,92 |
| Гостиница | 1 место | 15 | кВт/место | 0,34 | 3-я | 0,9 |
| Дом бытовых услуг | 1 рабочее место | 17 | кВт/рабочее место | 1,5 | 3-я | 0,97 |
| Химчистка, прачечная | 1 кГ вещей | 150 | кВт/кГ вещей | 0,075 | 3-я | 0,8 |
| Парикмахерская | 1 место | 2 | кВт/рабочее место | 1,5 | 3-я | 0,97 |
| Объекты производственной сферы |
| Котельная д/сада | Гкал/час | 0,15 | --- | --- | 2-я | 0,8 |
| Кирпичный завод | Кирпичей в сутки | 500 | --- | --- | 3-я | 0,85 |
| АЗС 1 | по проекту | --- | --- | 3-я | 0,85 |
| АЗС 2 | по проекту | --- | --- | 3-я | 0,85 |
| Станция техобслуживания | по проекту | --- | --- | 3-я | 0,85 |
| Объекты жилищной сферы |
| 1 этажные жилые дома с эл. плитами до 8,5кВт, 1-квартирные | дом | 158 | кВт/квартиру | 10,0 | 3-я | 0,98 |

Электропотребление в жилом секторе перспективной застройки предполагает  оснащение  современными  бытовыми машинами и приборами  (стиральная  машина  с  подогревом,  моющий  пылесос  и др. приборы  и  машины  с  дополнительными  операциями),  а  также наличие нескольких одноименных приборов (телевизоры, магнитофоны и пр.) с количеством проживающих в квартире (жилом доме) 1-3 человека.

Таблица 34

Расчетное потребление электроэнергии в жилом секторе перспективной застройки

| Электроприемники квартиры (жилого дома) | Установленная мощность, Ру, кВт | Число часов их использования в год, Ч, час | Годовое потребление электроэнергии, W, кВт.час |
| --- | --- | --- | --- |
|  | для квартир с эл. плитами до 8,5кВт |
| Освещение | 0,7 | 1000 | 700,0 |
| Электробытовые машины и приборы | 12,25 | от 30 до 3200 | 3635,0 |
| Итого | 12,95 | --- | 4335,0 |

Электропотребление в личном приусадебном хозяйстве (ЛПХ) в жилом секторе перспективной застройки предполагает  освещение хоз. блока  и содержание в ЛПХ, в среднем: 2 коровы, 1 теленок на откорме, 2-3 поросенка на откорме, 4-5 овец, 12-15 кур.

Таблица 35

Расчетное потребление электроэнергии в ЛПХ

| Электроприемники ЛПХ | Установленная мощность, Ру, кВт | Число часов их использования в год, Ч, час | Годовое потребление электроэнергии, W, кВт.час |
| --- | --- | --- | --- |
| Освещение хоз.блока | 0,1 | 513 | 51,3 |
| Приготовление кормов | 0,35 | 86 | 30,1 |
| Подогрев воды | 1,0 | 200 | 200,0 |
| Сепарирование | 0,13 | 90 | 11,7 |
| Стригальный аппарат | 0,27 | 0,4 | 0,11 |
| Итого | 1,85 | --- | 293,21 |

Годовое расчетное электропотребление в жилом секторе перспективной застройки составляет:

- для жилых домов с эл.плитами до 8,5кВт - 1445 кВт.час в год на одного сельского жителя;

- для ЛПХ - 98 кВт.час в год на одного сельского жителя;

- всего, для жилых домов с эл.плитами до 8,5кВт, с учетом ЛПХ, - 1543 кВт.час в год на одного сельского жителя.

Проектом выполнен расчет электрических нагрузок и определена потребность в установке новых комплектных трансформаторных подстанций 10/0,4кВ для потребителей перспективной застройки на расчетный период по с.Яконур.

Установленную мощность, месторасположение планируемых трансформаторных подстанций, точки подключения к существующим сетям 10кВ уточнить на стадии рабочего проектирования.

Пропускную способность существующих сетей ВЛ-10кВ проверить расчетом на увеличение нагрузки, в связи с присоединением планируемых объектов, при необходимости увеличить сечение проводов линий ЛЭП-10кВ.

В зоне существующей застройки при подключении строящихся объектов к действующим КТП, при необходимости, произвести замену трансформаторов подстанций на более мощные.

Таблица 36

Расчетные электрические нагрузки для планируемых объектов

с.Яконур (новое строительство)

| Наименование объекта | Расчетная мощность объекта, кВт | Источник электроснабжения: |
| --- | --- | --- |
|  |  | основной | резервный |
| Детский сад | 55,2 | Проектируемая КТП №1 10/0,4кВ, 2х400кВА | Проектируемая КТП №1 10/0,4кВ, 2х400кВА |
| Котельная д/сада | 30,0 | Проектируемая КТП №1 10/0,4кВ, 2х400кВА | Проектируемая КТП №1 10/0,4кВ, 2х400кВА |
| Центр детского творчества | 1,7 | Сущ. КТП-28-8-4, 10/0,4кВ, 250кВА | Сущ. КТП-28-8-3, 10/0,4кВ, 160кВА |
| Спорткомплекс | 12,0 | Сущ. КТП-28-8-4, 10/0,4кВ, 250кВА | --- |
| Дневной стационар | 30,0 | Проектируемая КТП №2 10/0,4кВ, 2х250кВА | Проектируемая КТП №2 10/0,4кВ, 2х250кВА |
| Торговый рынок | 115,0 | Проектируемая КТП №2 10/0,4кВ, 2х250кВА | Проектируемая КТП №2 10/0,4кВ, 2х250кВА |
| Кафе 1 | 52,0 | Проектируемая КТП №2 10/0,4кВ, 2х250кВА | --- |
| Дом бытовых услуг | 25,5 | Проектируемая КТП №2 10/0,4кВ, 2х250кВА | --- |
| Химчистка, прачечная | 11,3 | Проектируемая КТП №2 10/0,4кВ, 2х250кВА | --- |
| Парикмахерская | 3,0 | Проектируемая КТП №2 10/0,4кВ, 2х250кВА | --- |
| Магазин непродовольственных товаров | 2,8 | Сущ. КТП-28-8-9, 10/0,4кВ, 63кВА | --- |
| Гостиница | 5,1 | Сущ. КТП-28-8-3, 10/0,4кВ, 160кВА | --- |
| Кафе 2 | 52,0 | Проектируемая КТП №3 10/0,4кВ, 630кВА | --- |
| 1 этажные жилые дома с эл. плитами до 8,5кВт, 1-квартирные | 1580,0 | Проектируемые КТП №1 10/0,4кВ, 2х400кВА; КТП №№3,4 10/0,4кВ, 630кВА | --- |
| АЗС 1 | 20,0 | Сущ. КТП-28-8-7, 10/0,4кВ, 100кВА | --- |
| АЗС 2 | 20,0 | Проектируемая КТП №5 10/0,4кВ, 63кВА | --- |
| Станция техобслуживания | 10,0 | Проектируемая КТП №5 10/0,4кВ, 63кВА | --- |
| Кирпичный завод | 100,0 | Проектируемая КТП №6 10/0,4кВ, 160кВА | --- |
| Итого по МО «Яконурское сельское поселение»: 2125,6 кВт |

Расчетная нагрузка на перспективную застройку на период до 2029 года составит 2125,6 кВт, в том числе:

- на объекты социальной сферы 365,6 кВт

- на объекты производственной сферы 180,0 кВт

- на объекты жилищной сферы 1580,0 кВт.

Заключение

Существующая  энергетическая инфраструктура располагает достаточным резервом мощности для обеспечения расчетных параметров комплексного территориального развития с.Яконур на  расчетный период до 2029 года.

Генеральным планом с учетом изменения планировочной структуры села Яконур и ожидаемого роста присоединяемых мощностей на расчетный срок, предусмотрено:

-  установка шести трансформаторных подстанций 10/0,4кВ в зоне перспективной застройки мощностью от 63 до 2х400кВА;

- увеличение мощностей действующих трансформаторных подстанций в зоне существующей застройки, по необходимости;

- проведение мероприятий по обеспечению резервным источником питания всех зданий и сооружений, относящихся ко II категории;

- текущий ремонт и замена технологического оборудования ПС-110/10кВ №28 и комплектных трансформаторных подстанций по мере физического и морального износа электрооборудования;

- ремонт и реконструкция распределительных сетей 10кВ и 0,4кВ по мере их физического износа;

-  строительство проектируемых сетей ВЛ-10кВ общей протяженностью 0,5 км.

### 2.5. Инженерная подготовка территории

Село Яконур расположено на левом берегу реки Кан. Пойма реки предопределяет заболоченность территории населенного пункта в его юго-западной части. Эта территория неблагоприятна для строительства и требует значительной инженерной подготовки. В зависимости от причин избыточного увлажнения на осушаемом участке следует предусматривать:

-отвод поверхностного стока путем устройства регулирующих сетей закрытого и открытого типа;

-перехват и понижение уровня подземных вод - путем устройства ловчих каналов или дрен;

- защиту от подтопления фильтрационными водами - путем устройства береговых дрен или линейной системы скважин вертикального дренажа с учетом СНиП 2.06. 15-85.

Способы осушения должны обеспечивать создание на осушаемом участке необходимого водно-воздушного режима почв.

Рельеф села среднегорный мелкосопочный с общим уклоном к реке Кан с северо-востока на юго-запад. По территории села с северо-востока на запад протекает пересыхающий ручей, который впадает в реку Кан, поэтому территория села разбита на два бассейна стока, каждый бассейн имеет разветвленную водосточную сеть.

Для обеспечения поверхностного стока проектом предлагается устроить  сеть открытых водоотводных лотков. Конструкцию лотка принять по типовому проекту, в местах пересечения водотоков с дорогами устроить водопропускные трубы диаметром не менее 0.3 м.

Вертикальная планировка должна быть решена с максимальным приближением к существующему рельефу, с небольшим превышением микрорайонов над уличной сетью для обеспечения выпуска с их территории поверхностных стоков в лотки уличных проездов.

Инженерная подготовка территории включает в себя – реконструкцию и изменение вертикальных отметок существующей дорожной сети, подсыпку грунта при новом строительстве, перепланировку территории при создании и реконструкции  придомового и уличного благоустройства.

Мероприятия по инженерной подготовке территории направлены не только на создание более благоприятных условий для строительства и эксплуатации сооружений, но и являются важнейшими природоохранными мероприятиями, позволяющими обеспечить нормальные экологические условия в населенном пункте.

# 2. 6. Охрана окружающей среды

Анализ природных условий показывает, что в поселении сложилась в целом хорошая экологическая обстановка. Структура народного хозяйства муниципального образования Яконурское сельское поселение характеризуется сельскохозяйственным и промышленным производствами.

## Зоны с особыми условиями использования территории

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития сельского поселения, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом  зависят планировочная структура, условия развития селитебных территорий или промышленных зон.

Зоны с особыми условиями использования на территории муниципального образования Яконурское сельское поселение представлены:

–   санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

–   водоохранными зонами;

–   зонами санитарной охраны источников водоснабжения;

– санитарно-защитными и охранными зонами транспортной и инженерной инфраструктуры.

Санитарно-защитные зоны

При разработке генерального плана, в качестве эффективных и необходимых мер по охране окружающей среды, вокруг предприятий и объектов, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека, имеющих в своем составе источники выбросов атмосферу, предусматривается установление  санитарно-защитных зон.

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружений, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер СЗЗ.

Таблица 37

Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы объектов

| № п/п | Назначение объекта | Класс опасности |
| --- | --- | --- |
| Объекты производственной инфраструктуры |
| 1 | Хлебопекарня | 50 |
| 2 | Склад сельхозтехники | - |
| 3 | Пилорама | 100 |
| 4 | Мясокомбинат | 300 |
| 5 | Кирпичный завод* | 300 |
| Объекты транспортной инфраструктуры |
| 6 | Автозаправочные станции* | 100 |
| 7 | Станции технического обслуживания* | 50 |
| Объекты инженерной инфраструктуры |
| 8 | Котельные | 50 |
| 9 | Поля фильтрации | 300 |
| 10 | Скважины | 50 |
| 11 | Скважины* | 30 |
| Объекты специального назначения |
| 12 | Кладбище | 50 |
| 13 | Полигон ТБО | 500 |
| 14 | Скотомогильник | 1000 |

*-  производственные объекты, планируемые к размещению.

Водоохранные зоны

Помимо санитарно-защитных зон, градостроительные ограничения на использование территории муниципального образования накладывает наличие водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Размеры и режим использования территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса, вступившего в силу с 01 января 2007 года. В настоящее время нет разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон водных объектов в окрестностях, поэтому для отображения водоохранных зон прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров ВЗ и ПЗП в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики. В дальнейшем необходимо уточнить выделенные границы на местности и разработать проект ВЗ и ПЗП с учетом гидрологических, морфологических и ландшафтных особенностей региона.

Ширина водоохранных зон рек Кан, Абоган, Имечень, и Бажанты установлены в размере 100 м.

Прибрежные защитные полосы рек установлены в соответствии с крутизной склона и видом прилегающих к водным объектам угодий, и составляют 50 м.

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

-    движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными выше ограничениями запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

На водопроводах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Целью мероприятий на территории ЗСО подземных источников водоснабжения является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения включают:

Мероприятия по первому поясу:

- территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной;

- не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водопроводным сооружениям, проживание людей.

Мероприятия по второму и третьему поясам:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Охранные и санитарно-защитные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры

Зоны с особыми условиями использования территории муниципального образования представлены также санитарно-защитными и охранными зонами объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.

Из объектов инженерной инфраструктуры имеющих градостроительные ограничения на территории муниципального образования проходят линии электропередачи 10 кВ.

Охранные зоны от линий электропередачи напряжением 10кВ  устанавливаются в размере 10 метров, в соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах зон», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009г. №160.

Для автомобильной дороги IV технической категории «Солонешное-Усть Кан», проходящей в западной части села Яконур, установлено расстояние от бровки земляного полотна в размере 50 м в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги».

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера. Основными путями снижения загрязнения атмосферного воздуха в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения предусматривается:

– внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на котельных и производственных предприятий, использование высококачественных видов топлива;

–  оборудование автозаправочных станций системой закольцовки паров бензина;

– вынос коммунальных и производственных объектов на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы;

– создание и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

– благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом.

Для скотомогильника, расположенного около с. Яконур необходимо проведение мероприятий по консервации, рекультивации и строительству нового скотомогильника.

При проектировании размещения скотомогильников необходимо учитывать соблюдение санитарно-защитных зон, которые составляют от скотомогильника до жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) – 1000 м.

Мероприятия по охране водной среды

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

- организация и благоустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос,  расчистка прибрежных территорий;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

  - разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

– разработке месторождений полезных ископаемых;

– прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения; –  складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов.

Для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова генеральным планом предполагается ряд мероприятий:

- проведение рекультивации территории ликвидируемого скотомогильника;

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории.

Для предотвращения вытаптывания необходимо регулирование выпаса сельскохозяйственных животных, недопущения сбоя пастбищ. Из всех антропогенных факторов выпас является наиболее сильным и масштабным. Превышение пастбищной нагрузки нередко приводит к пастбищной дигрессии.

Воздействие копыт на почву выражается в уплотнении ее верхнего слоя, а иногда и в деформации поверхности. Особенно часто уплотнение почвы проявляется в весенний период сразу после схода снега и во время затяжных дождей. Одним из шагов по оптимизации экологической ситуации должно явиться сокращение площади пастбищ в ряде участков лесопокрытой зоны.

### Мероприятия по рационализации и экологизации использования лесных ресурсов

Ряд шагов в этом направлении были представлены еще в бизнес-плане района, разработанном около 15 лет назад (Разработка…, 1995) Среди них:

– выборочная заготовка спелого древостоя без нарушений лесоводственных требований и сохранение эталонных перестойных участков как особо защитных участков леса – центров биоразнообразия;

– преимущественное использование сухостоя, ветровала и валежника на отопительные цели;

– пропаганда и разработка системы использования лесов в культурно-оздоровительных целях;

– способствование естественному возобновлению и посадка леса;

– более полное использование древесины и переработка порубочных остатков на опилки (по данным 1995 г. более 30 тыс. га когда-то залесенной территории оголено и захламлено порубочными остатками).

Кроме этого, одним из насущных мероприятий является полное запрещение рубок в практически безлесных Канской котловине и прилегающем мелкосопочнике.

# 2.7. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

## Чрезвычайные ситуации природного характера

Согласно СТП Республики Алтай на территории Яконурского поселения могут иметь место следующие природные процессы:

Риски тектонической активности

В соответствии с картой сейсморайонирования ОСР-97 все территории республики попадают в зону с сейсмической активностью 8–9 баллов. При очень сильных разрушительных и опустошительных землетрясениях возможны: разрушения домов, разрушения (повреждения) коммунально-энергетических сетей и линий связи, разрушение дорог и мостов, гибель населения.

Противосейсмические мероприятия предусматривают:

– сейсмический мониторинг и прогноз землетрясений;

– прогнозирование возможных зон разрушений для населенных пунктов (комплексное обследование и паспортизация зданий, сооружений, построек на предмет оценки реальной сейсмостойкости и устойчивости; разработка планов действий в условиях возможных разрушений);

– подготовка органов управления к действиям при возникновении землетрясения;

– поддержание в постоянной готовности системы оповещения населения;

– подготовка к оказанию пострадавшим квалифицированной и специализированной медицинской помощи с последующим стационарным лечением;

– доведение до населения правил поведения и действий при угрозе и начале землетрясения;

– планирование проведения эвакуации из опасных районов.

Падение ОЧРН

Над территорией Усть-Канского района проходит траектория запуска космических аппаратов с космодрома «Байконур». В случае сбоев в работе космических аппаратов и их аварии возможно падение  фрагментов этих аппаратов на населенные пункты, загрязнение территории падения токсичными видами топлива, радиоактивными источниками, возникновение пожаров.

Основные мероприятия по снижению негативного воздействия ОЧРН:

– разработка схемы оповещения должностных лиц, населения и сил, приводимых в готовность при пусках РН;

– контроль за возмещением нанесенного прямого ущерба, материального или экологического ущерба, причиненного   в    результате падения ОЧРН;

– контроль за реализацией  плана мероприятий по снижению экологического воздействия ракетно-космической деятельности на окружающую среду.

Опасные геологические явления

На территории Яконурского поселения возможны обвалы, сели, оползни, лавины, плоскостной смыв, выходы массивных пород.

Риски, связанные с пожаром

Потенциально опасные в пожарном отношении участки развития торфов отмечены в пределах Канской и Ябоганской межгорных впадин. Они имеют крайне локальное распространение и приурочены к заболоченным площадям, которые не планируются к использованию для градостроительных целей.

Лесные пожары могут возникнуть в период с апреля по октябрь. Наиболее неблагоприятными в пожароопасном отношении являются апрель, май, июнь, когда сохраняется ветреная погода, способствующая распространению очагов пожаров на значительные площади. Преобладание хвойных пород в сочетании с обширными степными площадями и неблагоприятными погодными условиями создают предпосылки для массового возникновения лесных (степных) пожаров.

Мероприятия по предупреждения пожаров и снижению их последствий предусматривают:

– снос сгораемых малоценных сооружений;

– увеличение запасов воды для целей пожаротушения в населенных пунктах;

– устройство дополнительных подъездов к рекам, естественным и искусственным водоемам;

– полная готовность к использованию пожарной техники и средств пожаротушения;

– соблюдение мер пожарной безопасности при лесоразработках и производстве других работ с применением технических средств;

– контроль за направлением распространения крупномасштабных пожаров, оповещение населения в случаях реальной угрозы.

Риск возникновения природно-очаговых инфекций

Характерные для Усть-Канского района природно-очаговые болезни могут явиться причиной возникновения природных опасностей на территории поселения. В настоящее время актуальны клещевые зоонозы и бешенство, сибирская язва находится под контролем.

Эпизоотическая обстановка в Усть-Канском районе считается относительно благополучной. Вспышек каких-либо зоонозных заболеваний (природно-очаговых инфекций) на его территории в последние десятилетия не зарегистрировано. Поэтому ареалы с потенциальным риском заражения населения природно-очаговыми заболеваниями в качестве территорий, где должно ограничиваться градостроительное развитие не отмечались.

## Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Риски возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера связаны в основном с различными производствами.

К потенциально взрыво- и пожароопасным (3 класс) относятся объекты, имеющие в своем составе горючие и трудногорючие вещества и материалы, которые могут гореть самостоятельно после удаления источника зажигания. Это помещения, здания, сооружения, транспортные средства.

На территории сельского поселения к ним относятся энергетические объекты коммунального хозяйства, предприятия деревообрабатывающей промышленности: мясокомбинат, автозаправочные станции.

Система взрыво- и пожаропредупреждения предусматривает:

- исключение возможности возникновения  источников зажигания (взрыва) в оборудовании и помещениях;

- применение магнитной защиты, реле-контроля и автоблокировок;

- установку производственной и аварийной  сигнализации;

- применение средств защиты от статического электричества, а также строгой регламентацией огневых работ, условий хранения мучнистого сырья и продукции, склонной к самовозгоранию;

- ограничение возможности распространения взрыва (пожара) в соседние помещения, устройство путей эвакуации.

В 4 класс опасности включены транспортные средства, которые перевозят пассажиров или дорогостоящие неопасные грузы, а также опасные транспортные сооружения.

На территории поселения возможны автомобильные аварии и катастрофы, особенно, в осенне-зимний период с появлением гололеда.

Основным мероприятием, снижающим риск возникновения ЧС на дорогах, является поддержание дорог и дорожных сооружений в надлежащем состоянии.

К 5 классу относятся опасные технические сооружения - плотины искусственных водоемов, водозащитные дамбы, системы централизованного водо-, тепло- и электроснабжения.

При использовании минерально-сырьевых ресурсов необходимо неукоснительное соблюдение существующих природоохранных норм и правил. Необходимо запретить неорганизованные карьеры по добыче песка и гравия, глины и строго контролировать соблюдение технологических норм отработки месторождений в Яконурском СП.

## Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

Проектируемые населенные пункты не имеют категории по ГО, находятся в сельской местности и расположены вдали от категорированных объектов.

Причинами чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера может быть:

- землетрясение;

- пожар;

- аварии на инженерных сетях.

- подтопление села рекой Кан.

Для предупреждения и минимализации последствий сейсмического воздействия все сооружения и здания проектируются с учетом сейсмики в соответствии с действующими строительными нормами.

Противопожарные мероприятия учитывают все нормативные требования при проектировании зданий с учетом пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.

Для обеспечения средств пожаротушения водой на сетях водопровода устанавливаются пожарные гидранты. Хранение противопожарного запаса в резервуарах. Для возможного забора воды из поверхностных источников устраиваются съезды, обеспечивающие беспрепятственный подъезд к реке.

По инженерной подготовке территории для строительства рекомендуется:

- проведение мероприятий, устраняющих просадочные явления, согласно СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» и СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»;

- закладка фундаментов ниже расчетной глубины промерзания грунтов и гидроизоляция фундаментов (нормативная глубина промерзания суглинка равна 1,9 м);

- использование дренажа в борьбе с заболачиванием;

- планировка территории для организации сбора и отвода атмосферных осадков и талых вод;

- использование свайных фундаментов;

По инженерной подготовке территории для строительства водопровода рекомендуется:

- прокладка водопроводов над поверхностью грунта

Значительная - до двух метров и более - глубина слоя сезонного протаивания, низкая несущая способность талых грунтов и нестабильность мерзлоты, интенсивные мерзлотные процессы вынуждают практически все водопроводы прокладывать над поверхностью грунта - на опорах или по эстакадам.

- использование современных марок трубного полиэтилена

Общий комплекс мероприятий, которые целесообразно выполнить заблаговременно по снижению риска возникновения химических, биологических аварий и уменьшения их масштабов при стихийных бедствиях и реальной угрозе терактов.

В соответствии с планами химической и биологической защиты населения Республики Алтай при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, разработанными ГУ МЧС России по Республике Алтай, для обеспечения безопасности населения необходимо обеспечить комплекс мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций:

- обеспечить организацию и поддержание в постоянной готовности системы оповещения населения об опасности поражения отравляющими химическими веществами (ОХВ), порядок доведения до них установленных сигналов оповещения;

- организовать взаимодействие с руководителями прилегающих районов по использованию сил и средств других объектов, порядок их привлечения в случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

- постоянно обучать руководящий состав района выполнять специальные работы по ликвидации очагов заражения, образованных ОХВ;

- накапливать и своевременно обновлять средства индивидуальной защиты населения для обеспечения рабочих и служащих предприятий и организаций района, хранить и поддерживать средства защиты в постоянной готовности;

- заложить в бюджет района средства для организации дегазации (нейтрализации) ОХВ и сдачи их на предприятии по захоронению и утилизации.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и в случае их возникновения должны приниматься все необходимые меры в соответствии с действующим федеральным законодательством.

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Таблица 38

Основные технико-экономические показатели генерального плана муниципального образования Яконурское сельское поселение Усть-Канского района Республики Алтай

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1 | Общая площадь муниципального образования МО Яконурское сельское поселение | га | 34515 | 34515 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 1.1 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 22561,4 | 22362,3 |
|  |  | % | 65,3 | 65 |
| 1.2 | Земли населенных пунктов | га | 211,6 | 302,1 |
|  |  | % | 0,6 | 0,8 |
| 1.3 | Земли промышленности, транспорта, связи и иного специального назначения | га | 59 | 84,6 |
|  |  | % | 0,2 | 0,2 |
| 1.4 | Земли лесного фонда | га | 11680 | 11680 |
|  |  | % | 33,8 | 33,8 |
| 1.5 | Земли водного фонда | га | 3 | 3 |
|  |  | % | 0,1 | 0,1 |
| 1.6 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | - | 83 |
|  |  | % | - | 0,2 |
| 2 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |
| 2.1 | Жилые зоны | га | 128,51 | 169,36 |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны | га | 9,15 | 18 |
| 2.3 | Производственные и коммунально-складские зоны | га | 10,29 | 18,41 |
| 2.4 | Зоны инженерно-транспортной инфраструктуры | га | 33,85 | 71,06 |
| 2.5 | Зоны рекреационного назначения | га | 0,97 | 11,69 |
| 2.6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 28,83 | 13,62 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 1877 | 2410 |
| 2.2 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 8,9 | 8,0 |
| 2.3 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.3.1 | население младше трудоспособного возраста | чел. | 467 | 586 |
|  |  | % | 24 | 24 |
| 2.3.2 | население в трудоспособном возрасте | чел. | 977 | 1222 |
|  |  | % | 52 | 50,7 |
| 2.3.3 | население старше трудоспособного возраста | чел. | 433 | 602 |
|  |  | % | 23 | 25,3 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  | 23,5 | 72,3 |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м / чел. | 13,7 | 30 |
| 3.2 | Общая площадь жилых территорий | га | 128,5 | 169,4 |
| 3.7 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
|  | - водопроводом | % от общего жилищного фонда | - | 100 |
|  | - электроснабжением | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |
|  | - газоснабжением | % от общего жилищного фонда | 2 | 100 |
|  | - связью | % от общего жилищного фонда | 85 | 100 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
| 4.1.1 | Детское дошкольное учреждение | объект | 1 | 2 |
|  |  | мест | 90 | 224 |
| 4.1.2 | Общеобразовательная школа | объект | 2 | 2 |
|  |  | мест | 495 | 495 |
| 4.1.3 | Внешкольные учреждения | объект | - | 1 |
|  |  | мест |  | 36 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения, социального обеспечения, санаторно-курортные и оздоровительные |  |  |  |
| 4.2.1 | Амбулатория | объект | 1 | 1 |
|  |  | посещений в смену | 45 | 50 |
| 4.2.2 | Дневной стационар | объект | 1 | 1 |
|  |  | коек | 20 | 25 |
| 4.2.3 | Детский дом-интернат | объект | - | 1 |
| 4.2.4 |  | мест | - | 10 |
| 4.3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |
| 4.3.1 | Крытый спортивный зал | объект | 1 | 2 |
| 4.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
| 4.4.1 | Дом культуры | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 300 | 555 |
| 4.4.2 | Библиотека | объект | 1 | 1 |
|  |  | тыс. ед. хранения | 12 | 12 |
| 4.4.3 | Музей | объект | 1 | 1 |
| 4.5 | Объекты торгового назначения |  |  |  |
| 4.5.1 | Магазины, торговые павильоны | объект | 16 | 18 |
|  |  | кв.м. торговой площади | 800 | 942 |
| 4.5.2 | Рынок | объект | - | 1 |
| 4.6 | Объекты общественного питания |  |  |  |
| 4.6.1 | Кафе | объект | - | 2 |
|  |  | мест | - | 97 |
| 4.7 | Организации и учреждения управления |  |  |  |
| 4.7.1 | Сельская Администрация | объект | 1 | 1 |
| 4.7.2 | Опорный пункт милиции | объект | - | 1 |
| 4.8 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
| 4.8.1 | Гостиница | объект | - | 1 |
|  |  | мест | - | 15 |
| 4.8.2 | Пожарное депо | объект (автомобиль) | - | 1 (1) |
| 4.9 | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.9.1 | Дом быта | объект (рабочее место) | - | 1(17) |
| 4.10 | Объекты кредитно-финансового назначения |  |  |  |
| 4.10.1 | Отделение сбербанка | операционное место | - | 1 |
| 4.11 | Объекты связи |  |  |  |
| 4.11.1 | Почта | объект | 1 | 1 |
| 4.11.2 | АТС | объект | 1 | 1 |
| 6 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 6.1 | Протяженность главных улиц |  | 2,37 | 3,96 |
| 6.2 | Протяженность основных улиц | км | 12,68 | 24,1 |
| 6.3 | Протяженность второстепенных улиц | км | 1,06 | 2,76 |
| 6.4 | Протяженность проездов | км | 0,11 | 0,11 |
| 6.5 | Протяженность поселковых дорог | км | - | 3,27 |
| 6.6 | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 16,22 | 35,5 |
| 6.7 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей | 157 | 355 |
| 5 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 5.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | Тыс. куб. м/в год | - | 551 |
| 5.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | куб. м/в час | 30 | 84 |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | - | 629 |
| 5.1.5 | Протяженность сетей | км | - | 28 |
| 5.2 | Канализация |  |  |  |
| 5.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | куб. м/в сутки | - | 570 |
| 6.2 | Электроснабжение |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | тыс. кВт. ч./в год | 2896 | 3718 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | тыс. кВт. ч./в год | 246 | 316 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | тыс. кВт. ч./в год | 2143 | 2751 |
|  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | 1543 | 1600 |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 1138 | 1142 |
| 7 | САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 7.1 | Полигон ТБО | Единиц/га | 1 | 1 |
| 7.2 | Скотомогильники | Единиц | 2 | 1 |
| 8.3 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 8.3.1 | Кладбище | Единиц | 1 | 1 |

4. Мероприятия по реализации генерального плана

Таблица 39

Объемы финансирования тыс. руб.:

КВ- капитальные вложения,

Источники финансирования:

Ф- федеральный,

Р – республиканский,

М-местный бюджет,

В-внебюджетный,

Х–-оставшиеся средства  не  расписаны

| № п/п | Наименование объекта | Описание места размещения объекта | Параметры объекта | Мероприятия | Объемы финансирова-ния тыс. руб. | Источники финансиро-вания | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА |
| 1.1 | Детский сад | с. Яконур, ул. ВОВ Тысовых | 134 места | Разработка проектной документации, строительство | проект | В, М | До 2015 |
| 1.2 | Детский сад | с. Яконур, ул. Агина | 90 мест | Капитальный ремонт | 250 | М | До 2015 |
| 1.3 | Средняя общеобразовательная школа | с. Яконур, ул. Улагашева | 324 места | Капитальный ремонт | 300 | М | До 2015 |
| 1.4 | Дом-интернат | с. Яконур, ул. Улагашева | 10 мест | Разработка проектной документации, строительство | проект | В | До 2030 |
| 1.5 | Центр детского творчества | с. Яконур, ул. Улагашева | 36 мест | Разработка проектной документации, строительство | проект | В | До 2030 |
| 1.6 | Стадион | с. Яконур | 300 мест | Реконструкция | 300 | М | До 2015 |
| 1.7 | Открытые спортивные площадки | с. Яконур | 3 шт. | Строительство | проект | Х | До 2030 |
| 1.8 | Крытый спортивный комплекс | с. Яконур | 540 м² площади пола | Разработка проектной документации, строительство | 1000 | М, В | До 2030 |
| 1.9 | Сельский Дом культуры | с. Яконур, ул. Кудачина | 500 мест | Реконструкция | 1000 | Р, М | До 2030 |
| 1.10 | Амбулатория | с. Яконур, ул. Кудачина | 50 посещений | Разработка проектной документации, строительство | проект | В | До 2015 |
| 1.11 | Дневной стационар | с. Яконур, ул. Кудачина | 25 коек | Разработка проектной документации, строительство | проект | В | До 2015 |
| 1.12 | Кафе | с. Яконур, ул. Кудачина | 50 мест | Разработка проектной документации, строительство | проект | В | До 2030 |
| 1.13 | Кафе | с. Яконур, ул. Гагарина | 47 мест | Разработка проектной документации, строительство | проект | В | До 2030 |
| 1.14 | Магазин непродовольственных товаров | с. Яконур, ул Агина | 41 кв. м | Разработка проектной документации, строительство | проект | Х | До 2015 |
| 1.15 | Магазин непродовольственных товаров | с. Яконур, ул. Кудачина | 41 кв. м | Разработка проектной документации, строительство | проект | Х | До 2030 |
| 1.16 | Торговый рынок | с. Яконур, ул. Кудачина | 60 кв. м | Разработка проектной документации, строительство | проект | Х | До 2015 |
| 1.17 | Гостиница | с. Яконур, центральная часть села | 15 мест | Разработка проектной документации, строительство | проект | В | До 2030 |
| 1.18 | Пожарное депо | с. Яконур | 1 шт | Разработка проектной документации, строительство | проект | Х | До 2015 |
| 1.19 | Дом Быта | с. Яконур, центральная часть села | 1 шт на 17 рабочих мест | Реконструкция | 150 | В | До 2015 |
| 1.20 | Опорный пункт милиции | с. Яконур, центральная часть села | 1 шт | Разработка проектной документации, строительство | проект | Х | До 2015 |
| 1.21 | Отделение сберегательного банка | с. Яконур, в существующем здании отделения почтовой связи | 1 шт | Реконструкция | 100 | Х | До 2030 |
| 1.22 | Администрация сельского поселения | с. Яконур, ул. Кудачина | 1 шт | Реконструкция | 200 | М | До 2015 |
| 1.23 | Библиотека | с. Яконур, центральная часть села | 10 читательских мест | Реконструкция | проект | Х | До 2015 |
| 2. ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА |
| 2.1 | Индивидуальная застройка | с.Яконур | 39,22 га территории | Разработка проектной документации, строительство | проект | Р, Ф, М, В | До 2030 |
| 3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА |
| 3.1 | Кирпичный завод | МО «Яконурское сельское поселение» | 1 шт | Разработка проектной документации, строительство | 2000 | В | До 2015 |
| 4. Рекреация |
| 4.1 | Парк отдыха | Западная часть с.Яконур | 3,5 га территории | Разработка проектной документации, строительство | проект | Х | До 2030 |
| 4.2 | Озелененные территории общего пользования (детские игровые площадки, скверы) | с.Яконур | Общая площадь 3,8 га территории | Обустройство | проект | М | До 2030 |
| 4.3 | Нестационарный сезонный рекреационный комплекс временного типа (палаточные группы, кемпинги). | МО «Яконурское сельское поселение» |  | Разработка проектной документации, строительство | проект | В | До 2030 |
| 5. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 5.1 | Строительство поселковой дороги к планируемому скотомогильнику | МО «Яконурское сельское поселение» | 2 км | Разработка проектной документации, строительство | проект | М | До 2015 |
| 5.2 | Строительство поселковой дороги к планируемому полигону ТБО | МО «Яконурское сельское поселение» | 335 м | Разработка проектной документации, строительство | проект | М | До 2015 |
| 5.3 | Строительство поселковой дороги к мясокомбинату и планируемым полям фильтрации | МО «Яконурское сельское поселение» | 495 м | Разработка проектной документации, строительство | проект | В | До 2015 |
| 5.4 | Строительство дороги к кладбищу | МО «Яконурское сельское поселение» | 290 м | Разработка проектной документации, строительство | проект | М | До 2015 |
| 5.5 | Строительство дороги к планируемому кирпичному заводу | МО «Яконурское сельское поселение» | 160 м | Разработка проектной документации, строительство | проект | М | До 2030 |
| 5.6 | СТО (станция технического обслуживания) | с. Яконур, южная часть села | 1 шт. на 2 поста | Разработка проектной документации, строительство | проект | В | До 2015 |
| 5.7 | Автостоянки | с. Яконур | Общая площадь 6225 м² | Разработка проектной документации, строительство | проект | Х | До 2030 |
| 5.8 | Строительство павильона ожидания для временного пребывания пассажиров | с. Яконур, южная часть села | 1 шт. | Разработка проектной документации, строительство | проект | М | До 2015 |
| 5.9 | АЗС | с. Яконур | 2 шт. по 2 колонки | Разработка проектной документации, строительство | проект | В | До 2015 |
| 5.10 | Автодорожные мосты | с. Яконур | 4 шт. | Разработка проектной документации, строительство | проект | Х | До 2030 |
| 5.11 | Пешеходный мост | с. Яконур | 1 шт. | Разработка проектной документации, строительство | проект | Х | До 2030 |
| 5.12 | Улично-дорожная сеть | с. Яконур | 19,28 км | Разработка проектной документации, строительство | 19280 | Х | До 2030 |
| 6. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 6.1 | Водонапорная башня | с. Яконур | 3 шт | Проектирован., строительство | 6000 | Р | До 2015 |
| 6.2 | Строительство внутрипоселкового водопровода | с. Яконур | 28 км | Проектирован., строительство | 2000 | Р, М | До 2030 |
| 6.3 | Скважины | с. Яконур | 3 шт. | Строительство | 3000 | Р, М | До 2015 |
| 6.4 | Котельная | с. Яконур | 1 шт. | Строительство и проектирование | проект | М | До 2030 |
| 6.5 | Котельная | с. Яконур | 1 шт. | Капитальный ремонт | проект | М | До 2015 |
| 6.6 | Строительство ЛЭП 10 кВт на вновь застраиваемой территории | с. Яконур | 0,5 км | Строительство и проектирование | проект | Р, М | До 2030 |
| 6.7 | Строительство КТП на вновь застраиваемой территории | с. Яконур | 6 шт. | Строительство и проектирование | проект | Р, М | До 2030 |
| 6.8 | Строительство КТП на существующих селитебных территориях | с. Яконур | 2 шт. | Строительство и проектирование | проект | Р, М | До 2030 |
| 6.9 | Поля фильтрации | МО «Яконурское сельское поселение» | 18 га территории | Строительство | проект | Р, М | До 2030 |
| 7. ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 7.1 | Скотомогильник | МО «Яконурское сельское поселение» | 1шт | Разработка проектной документации, строительство | 1000 | М | До 2015 |
| 7.2 | Полигон для твердых бытовых отходов | МО «Яконурское сельское поселение» | 1 шт | Разработка проектной документации, строительство | 520 | М | До 2015 |
| 7.3 | Кладбище | МО «Яконурское сельское поселение» | 0,6 га территории | Реконструкция | проект | М | До 2015 |
| 8. РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |
| 8.1 | Освещение улиц | с. Яконур |  |  | - | М | До 2030 |
| 8.2 | Асфальтирование улиц | с. Яконур |  |  | - | М | До 2030 |
| 9. Разработка проектной документации |
| 9.1 | Проекты планировки территорий нового жилищного строительства | с. Яконур |  | Разработка | проект | М | 2011 |
| 9.2 | Проектная документация для объектов социально-бытового назначения | с. Яконур |  | Разработка | проект | М | 2010-2012 |
| 9.3 | Проектная документация для объектов жилищной сферы | с. Яконур |  | Разработка | проект | М | До 2017 |
| 9.4 | Проектная документация для объектов промышленной сферы | МО ЯконурскоеСП |  | Разработка | проект | Х | До 2017 |
| 10. Подготовка нормативно-правовых актов |
| 10.1 | Правила землепользования и застройки | МО ЯконурскоеСП |  | Разработка | проект | М | 2011 |
| 10.2 | Проект санитарно-защитной зоны | МО ЯконурскоеСП |  | Разработка | проект | Х | 2010-2012 |
| 10.3 | Проект водоохранной зоны | МО ЯконурскоеСП |  | Разработка | проект | Х | 2010-2017 |