ООО «Компания Земпроект»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЯКОНУРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

УСТЬ-КАНСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Заказчик: Администрация Усть-Канского района

Муниципальный контракт: № 14 от 21 12 2009 г.

Исполнитель: ООО «Компания Земпроект»

Руководитель проекта:

Садакова Г.А.  _________________

БАРНАУЛ 2010

Авторский коллектив:

Руководитель проекта	    Г.А. Садакова

Главный архитектор	  М.В. Несынова

Инженер-землеустроитель	   Н.В. Нейфельд

Инженер по водоснабжению и водоотведению	      О.В. Шарова

Инженер по информационным технологиям                          А.О. Добринский

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
|  | Утверждаемая часть |  |
| ГП 2 | Схема функциональных зон и ограничений использования территории | 1: 5000 |
| ГП 3 | Схема административных границ, границ территорий, земель и ограничений | 1: 25000 |
| ГП 4 | Схема развития иных объектов, включая объекты социального обслуживания | 1: 5000 |
| ГП 5 | Схема развития объектов и сетей инженерно-технического обеспечения | 1: 5000 |
| ГП 6 | Схема развития объектов транспортной инфраструктуры | 1: 5000 |
| ГП 7 | Схема генерального плана (основной чертеж) | 1: 5000 |

СОДЕРЖАНИЕ

Общие положения. Цели и задачи проекта…………………………………………….5

1. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ в границах муниципального образования	7

1.1. Предложения по изменению границ муниципального образования…7

1.2. Прогноз численности населения………………………………………….7

1.3. Предложения по изменению границ земель...............................................7

1.3.1. Земли населенного пункта	7

1.3.2. Земли промышленности и иного специального	8

1.3.3. Земли особо охраняемых территорий и объектов	8

1.3.4. Земли сельскохозяйственного назначения	8

1.4. Планировочная организация территории	9

1.5. Мероприятия по развитию основных функциональных зон и размещению объектов капитального строительства……………………...10

1.5.1. Жилая зона	11

1.5.2. Общественно-деловая зона	12

1.5.3. Зона рекреационного назначения	13

1.5.4. Зона производственного и коммунально-складского назначения……………………15

1.5.5. Зона транспортной инфраструктуры	16

1.5.6. Развитие и размещение объектов специального назначения	19

1.5.7. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры	19

1.6. Мероприятия по охране окружающей среды...........................................22

1.6.1. Мероприятия по охране атмосферного воздуха	22

1.6.2. Мероприятия по охране источников питьевого водоснабжения	24

1.6.3 Мероприятия по охране и восстановлению почв………………………………………25

1.6.4 Мероприятия по санитарной очистке территории……………………………………..26

### 1.6.5 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций………………………………………………………………………..27

### 1.6.6 Мероприятия по рационализации и экологизации использования лесных ресурсов………………………………………………………………………………………………..27

1.7 Ограничения градостроительного развития территории Ябоганского СП в соответствии со Схемой территориального планирования Республики Алтай	28

1.8. Мероприятия по реализации генерального плана сельского поселения………………………………………………………………………..30

2. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА………….....31

3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА……….34

Общие положения. Цели и задачи проекта

Генеральный план Муниципального образования «Яконурское сельское поселение» разработан в 2010 г. ООО «Компания Земпроект» по заказу Администрации Усть-Канского района на основании муниципального контракта № 14 от 21.12. 2009г.

Генеральный план МО «Яконурское сельское поселение» разработан в соответствии с действующими:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации

- Земельным Кодексом Российской Федерации

- Инструкцией о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации СНИП II – 04 – 2003.

- СНиПом 2.07.01 – 89* Градостроительство. Планировка зданий и застройка городских и сельских поселений.

- СНиПом 23 – 01 – 99* Строительная климатология.

- СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200- 03. Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов.

- СНиПом 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

В основу разработки генплана положены следующие исходные данные:

1. Техническое задание  на выполнение работ по разработке проектов генерального плана Яконурского сельского поселения, правил землепользования  и застройки сельского поселения и проекта планировки села Яконур Усть-Канского района Республики Алтай.

2. Отчет по топографо-геодезическим работам для проекта водопровода в селе Яконур составленный Алтайгипроводхоз, 1985 г.

3. Проект планировки и засройки поселка Яконур Усть-Канского района, 1967 г.

4. Планово-картографический материал М 1:2500.

5. Планово-картографический материал – космический снимок QuicBird от 27 09 09 г. на с. Яконур.

6. Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования Яконурское СП на 2006-2012 годы.

7. Схема территориального планирования республики Алтай, разработанная ЦНИИП градостроительства РААСН г Москва, 2008 г.

8. Схема территориального планирования МО «Усть-Канский район», выполненная специалистами ИВЭП СО РАН в 2009 г.

Целью работы является создание предпосылок повышения эффективности управления развитием территории поселения с учетом развития территории района за счет формирования ресурсов информации, необходимой для принятия решений, способствующих улучшению условий жизнедеятельности населения поселения; улучшению экологической ситуации; эффективному развитию инженерной, транспортной, производственной и социальной инфраструктур; эффективному использованию земель рекреационного назначения; сохранению историко-культурного и природного наследия; обеспечению устойчивого градостроительного развития территории поселения.

Основные задачи: подготовка  предложений:

1) по выявлению проблем градостроительного развития территории муниципального образования;

2) по изменению границ села Яконур;

3) по изменению границ зон с особыми условиями использования территорий, а также границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и воздействия их последствий;

4) по изменению границ земель сельскохозяйственного назначения, границ земель специального назначения, границ земель лесного фонда, водного фонда, особо охраняемых природных территорий, границ земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, границ территорий объектов культурного наследия;

5) по развитию объектов и сетей инженерно-технического обеспечения;

6) по изменению границ планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры поселения;

7) по размещению объектов капитального строительства, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления поселения.

8) по границам особо охраняемых природных территорий и объектов местного значения поселения;

9) по границам земель рекреационного назначения и размещению объектов отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности;

10) по развитию автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах поселения.

11) по установлению градостроительных требований к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию территории

Генеральный план сельского поселения разработан на расчетный срок до 2030 г. Этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органами местного самоуправления сельского поселения исходя из складывающейся социально-экономической обстановки в районе и Республике, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных и республиканских целевых программ (в части, затрагивающей территорию сельского поселения), приоритетных национальных проектов.

Реализация генерального плана сельского поселения осуществляется в границах сельского поселения на основании плана реализации генерального плана, разрабатываемого в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности и утверждаемого главой сельского поселения в течение трех месяцев со дня утверждения генерального плана.

План реализации генерального плана сельского поселения является основанием для разработки и принятия муниципальных целевых градостроительных и иных программ развития муниципального образования.

1. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ в границах муниципального образования

## 1.1. Предложения по изменению границ муниципального образования

На расчетный срок границы сельского поселения остаются без изменения в соответствии с Законом Республики Алтай от 13 января 2005 г. № 10-РЗ «Об образовании муниципальных образований, наделении соответствующим статусом и установлении их границ» (с изменениями от 15 марта, 7 июня, 27 июля 2005 г., 12 января, 14 февраля 2006 г., 14 мая 2007 г.)

## 1.2. Прогноз численности населения

Прогноз численности населения на расчетный срок до 2030 г. произведён с использованием статистических методов обработки демографической информации за 2001-2010 гг.

Ожидается прирост населения к расчетному сроку до 28 % от существующего населения. Численность населения составит -2410 человек.

## 1.3. Предложения по изменению границ земель

### 1.3.1. Земли населенного пункта

Планируется изменение границ населенного пункта в сторону увеличения путем дополнительного отвода земель под новое строительство жилья, объектов социально-бытового назначения, объектов производственной сферы, объектов транспортной и инженерной инфраструктуры. Увеличение площади обосновано необходимостью улучшения жилищных условий населения, при этом учитывается что:

– каждая семья проживающая в сельской местности должна иметь собственное отдельное жилье;

– при исключении жилого фонда по мере износа из санитарно-защитных зон требуется расселение жителей на новые территории;

– при размещении объектов производственной сферы необходим достаточный санитарный разрыв от жилой застройки.

Для развития населенного пункта, строительства жилья, производственных объектов и объектов социально-бытового назначения необходимо увеличение площади земель с. Яконур за счет перевода 90,5 га территории из категории земель сельскохозяйственного назначения и  0,53 га территории из категории земель промышленности и иного специального назначения в категорию земель населенного пункта.

### 1.3.2. Земли промышленности и иного специального назначения

Доля земель промышленного и иного специального назначения увеличится за счет перевода земель под кладбищем, полями фильтрации и полигоном твердых бытовых отходов.

Земли, на которых проектом планируется разместить: полигон ТБО (3 га), поля фильтрации (18 га), скотомогильник (0,05 га) предлагается перевести из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения. Кроме того, предлагается перевод земель существующего кладбища  (2,2 га с учетом расширения) из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения.

Земли, на которых проектом планируется разместить кирпичный завод (1,2 га) предлагается перевести из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения. Кроме того, предлагается перевод земель существующего мясокомбината (1,7 га) из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения.

### 1.3.3. Земли особо охраняемых территорий и объектов

Земли особо охраняемых территорий и объектов в границах муниципального образования Яконурское сельское поселение ранее не числились. Для развития рекреационной деятельности планируется выделить 83 га территории из земель сельскохозяйственного назначения.

### 1.3.4. Земли сельскохозяйственного назначения

Реализация проекта существенно не изменит земельный баланс территории муниципального образования Яконурское сельское поселение (табл.1). Уменьшение земель сельскохозяйственного назначения произойдет за счет перевода в земли населенного пункта – 90,5 га, промышленности и иного специального назначения (кладбища, полигоны ТБО, автодороги, поля фильтрации, кирпичный завод, мясокомбинат) – 26,2 га и в земли особо охраняемых территорий и объектов – 83 га.

Таблица 1

Изменение площадей по категориям земель на расчетный срок в разрезе

муниципального образования Яконурское сельское поселение, га

| Наименование категорий земель | Площадь по данным земельного учета на 01.01.2010г | Площадь по графическим материалам проекта | Площадь земель на расчетный срок (2030 г.) с учетом графических материалов проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Земли сельскохозяйственного назначения | 22570 | 22561,4 | 22362,3 |
| Земли населенных пунктов | 203 | 211,6 | 302,1 |
| Земли промышленности, транспорта, связи и иного назначения | 59 | 59 | 84,6 |
| Земли лесного фонда | 11680 | 11680 | 11680 |
| Земли водного фонда | 3 | 3 | 3 |
| Земли особо охраняемых объектов и территорий | - | - | 83 |
| Итого земель | 34515 | 34515 | 34515 |

1.4. Планировочная организация территории

Планировочная организация территории населенного пункта базируется на следующих проектно-аналитических материалах:

- анализе современного функционального использования территории, сложившейся планировочной структуры населенного пункта с учетом взаимосвязей с сопредельными территориями;

- комплексной оценке территории, ее социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала;

- данных о природно-климатических условиях территории, ее ландшафте и природных элементах;

- вариантах сценария градостроительного освоения территории и направлений развития населенного пункта;

-  ранее утвержденной градостроительной документации.

В результате проведенного анализа выявлены основные цели и задачи, определяющие планировочную организацию территории:

- установление функционального зонирования территории с отображением параметров планируемого развития;

- сохранение застройки жилых кварталов с учетом сноса ветхого фонда и строительства современных индивидуальных жилых домов, освоение новых территорий посредством застройки индивидуальными жилыми домами, определение территорий перспективного развития;

-  развитие существующего общественного центра, нормативного обеспечения объектами общественно-деловой и социальной инфраструктуры;

- упорядочение и развитие производственных и коммунально-складских территорий, создающих экономическую базу поселения;

- совершенствование  улично-дорожной сети  с учетом перспективных направлений развития территорий;

- полное инженерное обеспечение населенного пункта с учетом существующих сетей и проектных разработок;

- формирование зон отдыха населения с учетом ландшафтных особенностей территории;

- обеспечение экологической безопасности и защиты территории от чрезвычайных ситуаций, формирование санитарно-защитных и охранных зон.

Генеральным планом предусмотрено упорядочение сложившейся планировочной структуры, организация новых транспортных связей, создание взаимоувязанной системы общественного центра и рекреационных зон, определение территорий для размещения перспективной застройки на расчетный период.

Развитие населенного пункта предполагается в восточном направлении за счет нового жилищного строительства и в северном направлении за счёт освоения территорий под размещение производственных и коммунально-складских объектов.

В основу проектной планировочной структуры населенного пункта положена сложившаяся планировка территории и существующие природные условия. Проектная планировочная структура села учитывает направление действующих функциональных связей.

1.5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Генеральным планом установлено зонирование территории населенного пункта. В границах населенного пункта определены следующие функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная  зона;

- зона коммунально-складского назначения;

- зона транспортной инфраструктуры;

- зона объектов инженерной инфраструктуры;

- зона рекреационного назначения;

- зона сельскохозяйственного использования.

Функциональное зонирование территории населенного пункта показано на схеме функциональных зон и ограничений использования территории.

1.5.1 Жилая зона

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по развитию жилой зоны:

- сохранение существующей застройки жилых кварталов сел с учетом сноса домов, построенных из недолговечных материалов и строительства современных индивидуальных жилых домов;

- развитие жилой застройки в южном, восточном и юго-восточном направлениях за счет строительства индивидуальных жилых домов;

- исключение жилого фонда по мере износа из прибрежной защитной полосы р. Имечень;

- сохранение до естественного износа жилой застройки, находящейся в санитарно-защитной зоне автодороги IV категории с учетом последующего ограничения развития жилой зоны на данной территории;

Кроме того, развитие жилых зон населенного пункта предполагается за счет уплотнения существующих жилых территорий.

Расчет объемов нового жилищного строительства на расчетный срок произведен, исходя из прогнозируемой численности населения села.

Принятая проектом площадь земельного участка на одно домовладение составляет 2500 м², коэффициент семейности - 3,4.

Принятая жилищная обеспеченность на расчетный срок 30 м²/чел.

Площадь проектируемого жилого фонда составит 16020 м².

Плотность проектируемой застройки  - 408,5 м²/га.

Жилой фонд населенного пункта на конец расчетного срока при численности постоянного населения 2410 человек и принятой нормой жилищной обеспеченности составит  72300 м² общей площади

Развитие жилых зон предполагается за счет уплотнения существующих жилых территорий, кроме того, предполагается выделение территорий в южной (3,8 га), восточной (23,5 га) и юго-восточной (7 га) частях села под размещение жилых кварталов из отдельно стоящих жилых домов усадебного типа.

Площадь проектируемой индивидуальной жилой застройки составит 39,22 га территории.

### 1.5.2 Общественно-деловая зона

Генеральным планом предусмотрено:

- развитие существующего общественного центра за счёт строительства объектов социально-бытового и культурно-досугового назначения;

- регенерация территорий общественно-делового назначения за счёт реконструкции и перепрофилирования объектов, поэтапного сноса ветхих зданий и строительства на их месте новых объектов;

- формирование общественных подцентров в структуре проектируемых жилых микрорайонов в юго-восточной и восточной частях села.

## В результате анализа обеспеченности населения поселка основными учреждениями культурно-бытового обслуживания были определены необходимые объекты культурно-бытового обслуживания.

Решения генерального плана предполагают строительство следующих объектов:

## - дома-интерната для одаренных детей на 10 мест по ул. Улагашева на свободной от застройки территории с севера примыкающей к территории средней общеобразовательной школы;

## - амбулатории на 50 посещений и дневного стационара на 25 коек в центральной части села. Амбулаторию и стационар планируется разместить в одном здании;

## - детского сада на 134 места в планируемой общественно-деловой зоне юго-восточной части села, который будет обслуживать не только проектируемую селитебную территорию, но и юго-западную часть существующей селитебной территории;

- центра детского творчества на 36 мест по ул. Улагашева в центральной части села. В планируемом к размещению центре предлагается организовать художественное и музыкальное отделения. Центр детского творчества и интернат для одаренных детей предлагается разместить в одном здании;

- открытых специализированных спортивных площадок (волейбол, баскетбол) на территории планируемого к размещению парка отдыха в западной части села, а также внутри жилых кварталов проектируемой селитебной территории в восточной части села;

- кафе на 50 мест по ул. Кудачина в центральной части населенного пункта. Под размещение кафе требуется выделить 1000 м² территории;

- кафе на 47 мест по ул. Гагарина в южной части населенного пункта. Под размещение кафе требуется выделить 940 м²;

- двух магазинов непродовольственных товаров торговой площадью 41 м²;

- торгового рынка торговой площадью 60 м² по ул. Кудачина в центральной части села.

- гостиницы на 15 мест по ул. Кудачина в существующей общественно-деловой зоне;

- пожарного депо на 0,5 га территории в северо-западной части села;

- опорного пункта милиции в общественном центре села.

Кроме того, в существующем здании отделения почтовой связи, расположенном по ул. Кудачина в центральной части населенного пункта, планируется разместить отделение сберегательного банка.

Реконструкции согласно проекту подлежат здания:

- крытого спортивного зала под общедоступный тренажерный зал. К планируемому тренажерному залу предусмотрено пристроить крытый спортивный зал командных видов спорта (волейбол, баскетбол) на 540 м² площади пола;

- сельского клуба, расположенного по ул. Кудачина в центральной части села. Планируется увеличить мощность клуба до 500 мест;

- администрации сельского поселения. Здесь предлагается разместить библиотеку на 10 читательских мест;

- библиотеки и опорного пункта милиции, расположенное в общественном центре села. Здесь планируется разместить предприятие бытового обслуживания (дом бытовых услуг) на 17 рабочих мест. В доме бытовых услуг предполагается разместить парикмахерскую;

-недействующее здание по улице Кудачина. Здесь планируется разместить администрацию сельского поселения.

Кроме того, согласно проекту реконструкции подлежит существующий стадион. Трибуны стадиона рассчитаны на 164 места. Проектом предлагается увеличить вместимость трибун до 300 мест.

Капитальному ремонту согласно проекту подлежат здания средней общеобразовательной школы и детского сада.

Под проектируемую общественно-деловую зону предусмотрено:

- 5,6 га на существующей селитебной территории;

- 3,6 га в восточной части села на проектируемой селитебной территории.

1.5.3 Зона рекреационного назначения

Проектом предлагается развитие рекреационной зоны, предусматривается единая система озелененных пространств и следующие виды озеленения:

- насаждения общего пользования (парк, сквер);

- насаждения ограниченного пользования (в группах жилых домов, на участках общественных учреждений, детских садов, школ).

Насаждения общего пользования планируется разместить:

- на 0,3 га территории, расположенной по ул. Колхозная в центральной части населенного пункта, планируется организовать детскую игровую площадку;

- на 0,9 га территории, расположенной вдоль ул. Улагашева в северной части села, планируется организовать сквер с прогулочной аллеей и площадками для отдыха;

- на 0,2 га территории, расположенной по ул. Агина в центральной части села. Здесь планируется организовать сквер с площадкой для отдыха;

- на 0,3 га территории в северо-западной части села и на 0,14 га территории в южной части села предлагается организовать скверы;

- на территории, примыкающей к  планируемому кафе по ул. Кудачина в центральной части села, предусмотрено озеленение низкорастущим кустарником, площадью 0,1 га;

Проектом предусмотрена организация озелененных пространств внутри жилых кварталов проектируемой селитебной территории в восточной части села. Здесь проектом выделено 0,5 га территории под организацию детских игровых площадок и 1,5 га территории под организацию зон отдыха. Вдоль главной улицы проектируемой селитебной территории в восточной части села предлагается организовать бульвар, который соединит существующий общественный центр, общественно-деловую зону проектируемой селитебной территории, планируемый парк отдыха западной части села.

К размещению проектом запланирован парк отдыха в западной части населенного пункта. На территории парка предусмотрено организовать:

- детские спортивно-игровые площадки;

- спортивные площадки;

- площадки для отдыха;

- малые архитектурные формы (фонтан, беседка, сцена).

Площадь планируемого парка отдыха составит 3,5  га.

Проектом предусмотрена организация зеленых насаждений специального назначения.

Зеленые насаждения специального назначения включают:

- озеленение  санитарно-защитных зон,

- придорожные полосы озеленения автодорог.

Проектными решениями предусмотрено устройство зеленых насаждений в северной и северо-западной частях села между жилой и производственной зонами.

Западную часть села пересекает атодорога IV категории. Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей генеральным планом предусмотрена полоса насаждений вдоль дороги шириной 6 м.

Кроме того, проектом предусмотрены мероприятия по развитию рекреации за границами населенного пункта.

На территории сельского поселения на расстоянии 850 м от границы села в юго-западном и 830 м в северо-западном направлениях расположены пещеры. Пещера «Яконурская» является интересным объектом для развития спелеотуризма. В этой области возможна организация экскурсий с посещением пещер в урочищах Алтын Туу и Кайлу.

Земли, на которых расположены существующие пещеры (16,2 га) предлагается перевести из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов (историко-культурного назначения). Кроме того, предлагается перевести земли (66,8 га), расположенные на расстоянии 400 м в юго-западном направлении от границы села из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов (рекреационного назначения). Здесь возможно развитие нестационарных сезонных рекреационных комплексов временного типа (палаточные группы, кемпинги).

1.5.4 Зона производственного и коммунально-складского назначения

На расчетный срок генеральным планом предложено упорядочение существующих территорий коммунально-складского и производственного назначения, а также выделение новых участков под размещение производственных объектов.

Существующие производственные объекты имеют III, IV, V классы опасности (санитарная зона 300, 100, 50 м) и основная их часть размещается в непосредственной близости от жилой застройки. В результате часть существующих жилых зданий оказалась в границах санитарно-защитных зон предприятий. Необходимо вокруг предприятий, оказывающих негативное воздействие на жилую застройку, создать санитарно-защитные зоны.

Для развития производственных предприятий, которые не имеют санитарных разрывов до жилья (пилорамы, пекарня) проектом предусмотрены неосвоенные территории в северной части села.

Генеральным планом предусмотрены площадки для размещения перспективных коммунально-складских объектов и производственных предприятий - это свободные от застройки территории, расположенные в северной части населенного пункта, в районе существующих производственных предприятий.

На территориях выделенных проектом под коммунально-складскую зону следует размещать общетоварные и специализированные склады, предприятия коммунального, транспортного и бытового обслуживания населения села. При размещении всех производственных и коммунально-складских объектов, а так же при реконструкции существующих объектов (при определении параметров мощности), необходимо соблюдать санитарные разрывы от селитебных территорий.

Проектом предусматривается выделение 8,4 га территории под производственную и 2,9 га под коммунально-складскую зоны.

Генеральным планом определена территория для размещения кирпичного завода. Кирпичный завод предлагается разместить вблизи существующего глиняного карьера, на расстоянии 690 м к северо-западу от границы существующей жилой застройки. Земли, на которых проектом планируется разместить кирпичный завод (1,2 га) предлагается перевести из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения. Кроме того, предлагается перевод земель существующего мясокомбината (1,7 га) из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения.

1.5.5 Зона транспортной инфраструктуры

Автомобильный транспорт

В населенном пункте отсутствует автовокзал. Проектом предусмотрено разместить павильон ожидания для временного пребывания пассажиров в южной части села.

Улично-дорожная сеть и объекты транспортной инфраструктуры

Проектом предусматривается рациональная транспортная структура с четкой классификацией улиц, которая объединит функциональные зоны  села и благоустроит жилую застройку, обеспечив удобными и безопасными пешеходными связями. При проектировании улично-дорожной сети  максимально учитывалась сложившаяся транспортная сеть и направление перспективного развития поселения. Введена четкая дифференциация улиц по категориям в соответствии с таблицей 9 СНиП 2.05.02-85, выполнено упорядочение уличной сети в целях улучшения планировочных связей, частичное спрямление улиц.

1)  поселковая дорога;

2)  главная улица;

3)  основная;

4)  второстепенная;

5)  проезд;

6)  хозяйственный проезд.

Деление по категориям приведено на схеме развития объектов транспортной инфраструктуры.

Главной улицей села является улица Кудачина. Улица Кудачина пересекает поселение с юга на север, вдоль нее размещается большинство объектов социально-культурного назначения. Главная улица является основной планировочной осью села, осуществляет связь жилых территорий с общественным центром.  Проектом предлагается развитие общественно-деловой застройки вдоль главной улицы.

Ширина в красных линиях существующей главной улицы составляет от 30 м до 40 м. Для приведения профиля главной улицы в соответствие с нормами необходимо по всей ее протяженности установить ширину в красных линиях 30 м, ширину проезжей части 7 м, ширину тротуаров 2,25 м.

Основные улицы обеспечивают внутриквартальные связи с главными улицами по направлениям с интенсивным движением.

Ширина в красных линиях существующих основных улиц составляет от 13 м до 27 м. Для приведения профилей основных улиц в соответствие с нормами необходимо по всей их протяженности изменить ширину в красных линиях до 20 м, ширину проезжей части до 6 м, ширину тротуаров до 1,5 м.

Второстепенными улицами обеспечиваются  вспомогательные внутриквартальные связи между главными и основными улицами.

Ширину в красных линиях существующих второстепенных улиц необходимо увеличить до 15 м, ширину проезжей части до 5,5 м. (рис. 1).

Рис. 1. Поперечный профиль 1-1 существующей второстепенной улицы М 1:200

Проектирование новых селитебных территорий предопределило создание новых улиц с капитальным типом покрытия.

Таблица 2

Показатели проектируемой улично-дорожной сети сел

| Категория улиц | Протяженность, км |
| --- | --- |
| Главные улицы | 1,59 |
| Основные улицы | 11,42 |
| Второстепенные улицы | 1,7 |
| Пешеходные улицы | 1,3 |
| Поселковые дороги | 3,27 |
| Общая протяженность улично-дорожной сети: | 19,28 |

Предлагается строительство поселковых дорог, осуществляющих связь:

- села с существующим кладбищем (290 м);

- села с планируемыми к размещению полями фильтрации и существующим мясокомбинатом (495 м);

- села с планируемым к размещению полигоном ТБО (335 м);

- села с планируемым к размещению скотомогильником (2000 м);

- автодорогу IV категории «Солонешное-Усть-Кан» с планируемым к размещению кирпичным заводом (160 м).

Общая протяженность поселковых дорог в с. Яконур составит 3,27 км.

Проектом предусмотрено строительство основной улицы в планируемой к размещению производственной зоне.

Проектом генерального плана предусмотрено строительство пешеходных дорог:

-  на территории планируемого парка;

- в общественном центре;

- в центральной части села между ул. Гагарина и ул. Колхозная .

Проектируемая улично-дорожная сеть показана на схеме развития объектов транспортной инфраструктуры.

Объекты транспортного обслуживания

Проектом генерального плана предусмотрено размещение:

- одной станции мощностью 2 поста в южной части села. В составе станции технического обслуживания планируется разместить автомойку на 2 поста. Под размещение станции технического обслуживания проектом предлагается выделить 0, 2 га территории;

- автозаправочной станции для заправки грузового и легкового автотранспорта на 2 колонки на территории с юга примыкающей к планируемой СТО. Под размещение АЗС предлагается выделить 0, 1 га территории;

- автозаправочной станции для заправки грузового и легкового автотранспорта на 2 колонки в северо-западной части села на пресечении дорог «Солонешное-Усть-Кан» и «Черный-Ануй-Верх-Ануй-Яконур». Под размещение АЗС предлагается выделить 0, 1 га территории.

Существующая автозаправочная станция сохраняется.

Площадь открытых автомобильных стоянок для временного хранения автомобилей на конец расчетного срока составит 6225 м². Размещение открытых автостоянок для временного хранения легковых автомобилей предусмотрено в общественном центре у зданий: администрации, гостиницы и кафе. Кроме того, открытые автостоянки планируется разместить на  проектируемых селитебных территориях.

Для бесперебойной и круглогодичной связи жилых территорий села Яконур запланировано строительство новых автомобильных и пешеходных мостов через реку Имечень.

Проектом предлагается:

- строительство двух автодорожных мостов в центральной части села;

- строительство автодорожного моста в створе ул. Мира;

- строительство автодорожного моста в створе проектируемой улицы в северной части села;

- строительство пешеходного моста в центральной части села.

1.5.6 Развитие и размещение объектов специального назначения

Проектом предлагаются мероприятия по развитию объектов специального назначения.

Генеральным планом предлагается рекультивация существующей территории размещения бытовых отходов и определена новая площадка для размещения полигона бытовых отходов восточнее от существующей территории размещения отходов. Расстояние между новой площадкой для размещения полигона бытовых отходов и жилой застройкой составляет 590 м, что соответствует санитарным нормам. Площадь планируемого к размещению полигона ТБО составит 3 га.

На расчетный срок требуется расширение существующего кладбища. Существующее кладбище имеет резервы для расширения. Проектом предлагается выделить 0,6 га территории под расширение кладбища.

Проектом предлагается рекультивация существующей территории скотомогильника мясокомбината.

Существующее расположение общепоселкового скотомогильника ограничивает развитие населенного пункта в восточном направлении. Генеральным планом предлагается перенести скотомогильник на 840 м в восточном направлении. Существующий скотомогильник подлежит рекультивации. Под планируемый к размещению скотомогильник предлагается выделить 560 м². Расстояние от планируемой границы населенного пункта и границы жилой застройки до планируемого к размещению скотомогильника составит 1450 м, что соответствует санитарным нормам.

Земли, на которых проектом планируется разместить полигон ТБО (3 га), кладбище (2,2 га с учетом расширения) и скотомогильник (560 м²) предлагается перевести из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленности и иного специального назначения.

1.5.7 Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

Учитывая прогнозы изменения численности населения и существующее состояние объектов инженерной инфраструктуры, генеральным планом муниципального образования предусматривается ряд мероприятий, направленных на повышение уровня инженерного обеспечения территории муниципального образования по всем направлениям инженерного обеспечения.

Водоснабжение

Проектом предусматривается прокладка централизованной системы водоснабжения для жилой и общественной застройки села. Для этого необходимо построить закольцованные сети водопровода протяженностью 28 км. Для нужд пожаротушения на кольцевой сети устанавливаются пожарные гидранты через 150 м. Для учета потребления воды рекомендуется установить индивидуальные счетчики воды у потребителей и на источниках водоснабжения.

Кроме того проектом предусматривается строительство трех водонапорных башен общей ёмкостью 257 м3.

Необходимо произвести тампонаж трех скважин, не соответствующих санитарным нормам, и пробурить 3 скважины на новом месте. Для этого необходимо провести гидрогеологическую разведку водоносных горизонтов и бурение новых артезианских скважин. Этот вопрос решается специализированной организацией, имеющей лицензию на проведение изыскательских работ.

Централизованное водоснабжение проектируемых производственных объектов, расположенных в северной части села, проектом не предусматривается. Водоснабжение данных объектов будет производиться из индивидуальных источников водоснабжения.

Водоотведение

Нормы водоотведения бытовых сточных вод приняты по СНиП 2.04.03-85 и соответствуют нормам водопотребления. Суточный расход бытовых сточных вод на расчетный срок составит 572,15 м3/сут.

Организация централизованной системы водоотведения из-за сложности рельефа нецелесообразна, поэтому проектом предусматривается водоотведение в индивидуальные накопители сточных вод для жилых и общественных зданий с вывозом стоков на очистные сооружения. Это позволяет сохранить площадь используемой хозяйственной территории и является предпочтительным для данного поселения.

При этом нужно предусматривать мероприятия по исключению сброса:

– крупноразмерных пищевых отходов;

–  вод от мойки автомашин;

– веществ( вредно воздействующих на процесс биологической очистки сточных вод;

– поверхностно-активных веществ от стирки белья( уборки помещений и чистки санитарных приборов( мойки посуды и т.д.

Использование автономных систем канализации, обеспечивающих сбор сточных вод от выпусков домов их отведение в местные сооружения  очистки в соответствии с требованиями санитарных и природоохранных норм( сброс в грунт или в накопительный водоем.

В зависимости от площади прилегающей территории и грунтовых условий  предлагаются следующие индивидуальные системы очистки:

- септики;

- фильтрующие колодцы;

- поля подземной фильтрации;

- фильтрующая кассета;

- фильтрующая траншея;

- компактные очистные установки заводского изготовления и др.

Проектом предусматривается строительство полей фильтрации в 300 м севернее с. Яконур производительностью 573 м3/сут (производительность  учитывает привозные стоки от индивидуальных накопителей сточных вод для жилых и общественных зданий). Площадь полей фильтрации составит на первую очередь 8 га, а на вторую – 18 га.

Также необходимо установить локальные очистные установки на предприятиях общественного питания (сбор жира), на предприятиях автомобильного транспорта (нефтепродуктов) и проектируемых производственных объектов, расположенных в северной части села.

Данные мероприятия позволят улучшить и сохранить окружающую среду, обеспечить рациональный круговорот в природе, сохранить источники воды для жителей с. Яконур.

Теплоснабжение

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территории МО Яконурское СП следует предусматривать:

- централизованное для социальной, производственной сфер  от существующих котельных на твердом, жидком топливе;

- децентрализованное для индивидуальной жилой застройки от автономных, квартирных теплогенераторов.

- размещение в зонах планируемого перспективного строительства жилья и социальных объектов новой котельной при детском саде мощностью 0,15 Гкал/час;

- строительство тепловых сетей для теплоснабжения объектов не предусмотрено из-за  сложности рельефа.

Электроснабжение

Существующая  энергетическая инфраструктура располагает достаточным резервом мощности для обеспечения расчетных параметров комплексного территориального развития с.Яконур на  расчетный период до 2029 года.

Генеральным планом с учетом изменения планировочной структуры села Яконур и ожидаемого роста присоединяемых мощностей на расчетный срок, предусмотрено:

-  установка шести трансформаторных подстанций 10/0,4кВ в зоне перспективной застройки мощностью от 63 до 2х400кВА;

- увеличение мощностей действующих трансформаторных подстанций в зоне существующей застройки, по необходимости;

- проведение мероприятий по обеспечению резервным источником питания всех зданий и сооружений, относящихся ко II категории;

- текущий ремонт и замена технологического оборудования ПС-110/10кВ №28 и комплектных трансформаторных подстанций по мере физического и морального износа электрооборудования;

- ремонт и реконструкция распределительных сетей 10кВ и 0,4кВ по мере их физического износа;

-  строительство проектируемых сетей ВЛ-10кВ общей протяженностью 0,5 км.

Электросвязь

Перспектива развития телефонных сетей МО Яконурское сельское поселение, включает:

– замена воздушных линий связи на медные и кабели КСПП на КСППБ, что позволит улучшить качество и надежность связи

– замена аналоговых АТС на цифровые

Проектом рекомендуется дальнейшее расширение услуг высококачественного УКВ вещания, сотовой связи.

Для приема телепередач предусматривается оснащение проектируемых домов телеантеннами.

Газоснабжение

Газоснабжение населенных пунктов будет осуществляться привозным сжиженным газом в баллонах.

Суточный расход газа населением на расчетный срок составит 482 кг/сут. (из расчета 0,2 кг/сут. на 1 чел). Для обеспечения потребностей населения газом потребуется в год 8796 баллона емкостью 20 кг.

Использование сжиженного газа предусматривается в жилых квартирах для приготовления пищи и подогрева воды на хозяйственно-бытовые нужды.

1.6. Мероприятия по охране окружающей среды

1.6.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Основными путями снижения загрязнения атмосферного воздуха в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения предусматривается:

– внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на котельных и производственных предприятий, использование высококачественных видов топлива;

–  оборудование автозаправочных станций системой закольцовки паров бензина;

– вынос коммунальных и производственных объектов на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы;

– создание и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы.

В соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» проектными решениями генерального плана предусмотрены  санитарно-защитные зоны для объектов (табл. 3):

- производственной инфраструктуры;

- транспортной инфраструктуры;

- инженерной инфраструктуры;

- специального назначения.

Таблица 3

Санитарно-защитные зоны объектов с. Яконур

| № п/п | Назначение объекта | Нормативный размер м |
| --- | --- | --- |
| Объекты производственной инфраструктуры |
| 1 | Хлебопекарня | 50 |
| 2 | Склад сельхозтехники | - |
| 3 | Пилорама | 100 |
| 4 | Мясокомбинат | 300 |
| 5 | Кирпичный завод* | 300 |
| Объекты транспортной инфраструктуры |
| 6 | Автозаправочные станции* | 100 |
| 7 | Станции технического обслуживания* | 50 |
| Объекты инженерной инфраструктуры |
| 8 | Котельные | 50 |
| 9 | Поля фильтрации | 300 |
| 10 | Скважины | 50 |
| 11 | Скважины* | 30 |
| Объекты специального назначения |
| 12 | Кладбище | 50 |
| 13 | Полигон ТБО | 500 |
| 14 | Скотомогильник | 1000 |

*-  производственные объекты, планируемые к размещению.

Существующие производственные объекты имеют III, IV,V классы опасности (санитарная зона 300, 100, 50 м) и основная их часть размещается в непосредственной близости от жилой застройки. В результате часть существующих жилых зданий оказалась в границах санитарно-защитных зон предприятий. Для устранения негативного воздействия санитарно-гигиенических и экологических факторов на жилую застройку собственникам производственных объектов необходимо выполнить следующие мероприятия: разработать проекты санитарно-защитных зон с учетом расчетов ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвердить их результатами натурных исследований и измерений. До разработки и утверждения проекта санитарно-защитной зоны применяются размеры санитарно-защитных зон и санитарных разрывов, предусмотренные санитарными правилами и нормами.

Для действующих объектов, являющихся источниками загрязнения среды обитания человека, разрешается проведение реконструкции или перепрофилирование производств при условии снижения всех видов воздействия на среду обитания до предельно допустимой концентрации (ПДК) при химическом и биологическом воздействии и предельно допустимого уровня (ПДУ) при воздействии физических факторов с учетом фона.

Для развития производственных предприятий, которые не имеют санитарных разрывов до жилья (пилорамы, пекарня) проектом предусмотрены неосвоенные территории в северной части села.

Проектом предусмотрена организация зеленых насаждений специального назначения.

Зеленые насаждения специального назначения включают:

- озеленение  санитарно-защитных зон,

- придорожные полосы озеленения автодорог.

Проектными решениями предусмотрено устройство зеленых насаждений в северной и северо-западной частях села между жилой и производственной зонами.

Западную часть села пересекает атодорога IV категории. В соответствии с п. 6. 9. СНиП 2.07.01-89 расстояние от бровки земляного полотна дорог IV категории до жилой застройки необходимо принимать не менее 50 м, до садоводческих товариществ - не менее 25 м.

Исключение движения транзитного транспорта через населенный пункт трудноосуществимо, поэтому предлагается сохранить до естественного износа жилую застройку, находящуюся в санитарно-защитной зоне автодороги IV категории (ул. Туктушева) с учетом последующего ограничения развития жилой зоны на данной территории. Для защиты застройки от шума и выхлопных газов автомобилей генеральным планом предусмотрена полоса насаждений вдоль дороги шириной 6 м.

### 1.6.2 Мероприятия по охране источников питьевого водоснабжения

Проектом генерального плана предусматриваются и рекомендуются следующие мероприятия по охране источников питьевого водоснабжения:

– реконструкция и строительство новых инженерных сетей;

– организация и благоустройство зон санитарной охраны;

– разработка проекта зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

– разработка планов мероприятий по предотвращению аварий на объектах, представляющих потенциальную угрозу загрязнения;

– усовершенствование системы сбора, отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод;

– организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

Мероприятия по первому поясу:

- территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной;

- не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водопроводным сооружениям, проживание людей.

Мероприятия по второму и третьему поясам:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

1.6.3 Мероприятия по охране и восстановлению почв

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

– разработке месторождений полезных ископаемых;

– прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

–  складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов.

Для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова генеральным планом предполагается ряд мероприятий:

- проведение рекультивации территории ликвидируемых свалок;

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории.

Для предотвращения вытаптывания необходимо регулирование выпаса сельскохозяйственных животных, недопущения сбоя пастбищ. Из всех антропогенных факторов выпас является наиболее сильным и масштабным. Превышение пастбищной нагрузки нередко приводит к пастбищной дигрессии.

Воздействие копыт на почву выражается в уплотнении ее верхнего слоя, а иногда и в деформации поверхности. Особенно часто уплотнение почвы проявляется в весенний период сразу после схода снега и во время затяжных дождей. Одним из шагов по оптимизации экологической ситуации должно явиться сокращение площади пастбищ в ряде участков лесопокрытой зоны.

1.6.4 Мероприятия по санитарной очистке территории

Предлагаются  следующие мероприятия по санитарной очистке территории:

- Очистка сел от твердых бытовых отходов.

Сбор твердых бытовых отходов от многоквартирных жилых домов и общественных зданий по планово-регулярной системе в контейнеры. Площадки под контейнеры должны быть удалены от жилых домов и учреждений на расстояние не менее 20, но не более 100 м, иметь ровное бетонное покрытие и ограждены зелеными насаждениями.

Вывоз мусора будет осуществляться спецмашинами на усовершенствованный полигон бытовых отходов. Уличный смет и строительный мусор будет использоваться на полигоне для создания изолирующего слоя. Годовое количество отходов приведено в таблице 4.

Обезвреживание трупов животных планируется в скотомогильнике, расположенном на территории Яконурского сельского поселения.

Таблица 4

Нормы накопления бытовых отходов села Яконур

| Бытовые отходы | Количество бытовых отходов, на 1 человека в год |
| --- | --- |
|  | кг | л |
| Твердые. Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации): |  |  |
| -От жилых зданий оборудованных водопроводом, при среднесуточном расходе водопотребления 140 л/сут на 1 чел | 140 | 260400 |
| -От прочих жилых зданий (жидкие из выгребов) | 300 | 558 |
| -Смет с 1кв.м покрытий улиц, площадей и парков | 5- 15 | 8- 20 |

2. Очистка не канализованных районов от жидких бытовых отходов.

Жидкие отходы из не канализованных домовладений надо вывозить по мере накопления, но не реже 1 раза в полгода. Нечистоты должны собираться в водонепроницаемые выгреба и вывозиться спецтранспортом на поля фильтрации.

3. Уборка территорий населенных пунктов.

Проектом намечаются следующие мероприятия:

-  уборка улиц и удаление уличного смета;

-  полив зеленых насаждений;

-  ремонт мусоросборных контейнеров;

-  установка урн для мусора в общественных местах;

- озеленение и благоустройство производственных территорий.

### 1.6.5 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных ситуаций

Проектируемые населенные пункты не имеют категории по ГО, находятся в сельской местности и расположены вдали от категорированных объектов.

Причинами чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера может быть:

- землетрясение;

- пожар;

- аварии на инженерных сетях.

Для предупреждения и минимализации последствий сейсмического воздействия все сооружения и здания проектируются с учетом сейсмики в соответствии с действующими строительными нормами.

Противопожарные мероприятия учитывают все нормативные требования при проектировании зданий с учетом пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре.

Для обеспечения средств пожаротушения водой на сетях водопровода устанавливаются пожарные гидранты. Хранение противопожарного запаса в резервуарах. Для возможного забора воды из поверхностных источников устраиваются съезды, обеспечивающие беспрепятственный подъезд к реке.

По инженерной подготовке территории для строительства рекомендуется:

- проведение мероприятий, устраняющих просадочные явления, согласно СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» и СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства»;

- закладка фундаментов ниже расчетной глубины промерзания грунтов и гидроизоляция фундаментов (нормативная глубина промерзания суглинка равна 1,9 м);

- использование дренажа в борьбе с заболачиванием;

- планировка территории для организации сбора и отвода атмосферных осадков и талых вод;

- использование свайных фундаментов.

### 1.6.6 Мероприятия по рационализации и экологизации использования лесных ресурсов

Ряд шагов в этом направлении были представлены еще в бизнес-плане района, разработанном около 15 лет назад (Разработка…, 1995) Среди них:

– выборочная заготовка спелого древостоя без нарушений лесоводственных требований и сохранение эталонных перестойных участков как особо защитных участков леса – центров биоразнообразия;

– преимущественное использование сухостоя, ветровала и валежника на отопительные цели;

– пропаганда и разработка системы использования лесов в культурно-оздоровительных целях;

– способствование естественному возобновлению и посадка леса;

– более полное использование древесины и переработка порубочных остатков на опилки (по данным 1995 г. более 30 тыс. га когда-то залесенной территории оголено и захламлено порубочными остатками).

Кроме этого, одним из насущных мероприятий является полное запрещение рубок в практически безлесной Ябоганской котловине.

## 1.7 Ограничения градостроительного развития территории Яконурского СП в соответствии со Схемой территориального планирования Республики Алтай

Согласно Схеме территориального планирования Республики Алтай, МО Яконурское сельское поселение является составной частью Усть-Канского планировочного подрайона 2-го уровня.

Территория этого планировочного подрайона благоприятна для развития животноводства, развития туризма и рекреации.

Схемой территориального планирования Республики Алтай предусмотрены ряд природных и экологических градостроительных ограничений использования территории поселения (табл. 5).

Таблица 5

Градостроительные ограничения использования территории МО Яконурское сельское поселение

| Режимы | Зоны и объекты градостроительных ограничений федерального и республиканского уровней |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| I. Запрета, жесткой регламентации I.1. Запрет и жесткая регламентация видов использования территории, не связанных с главным функциональным назначением последней | Прибрежные защитные полосы рек Полосы отвода транспортных коммуникаций федерального и республиканского значения (с учетом необходимости их расширения), специальные охранные и санитарно-защитные зоны |
| II. Строгой регламентации II.1. Строгая регламентация видов средопользования, не связанного с главным функциональным назначением территории, угрожающих сохранности и снижающих потенциал основного ресурса территории | - Водоохранные зоны рек и водохранилищ Территории с максимальной концентрацией охотничье-промысловых животных перспективные рекреационные зоны |
| II.2. Строгая регламентация средопользования в ареалах сверхнормативного загрязнения, запрет на размещение и расширение предприятий высоких классов санитарной вредности, регламентация гражданского строительства и производства сельхозпродукции, приоритетность мероприятий охраны природы | - Крупные месторождения полезных ископаемых |
| III. Режим предупреждения, контроля и ограничения отдельных видов деятельности III.1. Ограничение нового строительства, особенно объектов высоких классов санитарной вредности, соблюдение установленных правил охраны природной среды | Ареалы использования пестицидов на землях сельскохозяйственного назначения (тыс. га) Взрывоопасная зона Пожароопасная зона |
| III.3. Проведение мер, снижающих опасность воздействия неблагоприятных геологических процессов и особенностей геологической среды на строительство и хозяйственную деятельность | Болота и заболоченные территории, основные территории с проявлением опасных геологических процессов (затопления, просадочности, суффозии, заболачиваемости, оползни, территории высокой солености, уступы эрозионные и абразивные) Зоны повышенного геодинамического риска |
| IV. Особый режим средопользования на территориях, наиболее ценных в градостроительном отношении Размещение объектов строительства, отвод земельных участков, размещение объектов общественной значимости под контролем соблюдения градостроительных ограничений, приоритет муниципальной собственности на землю | - Территории села Яконур и резервы его территориального развития |
| V. Общий режим нормативной охраны среды обитания V.1. Сохранение плодородия почв, предотвращение деградации земель, учет агроресурсного и эколого-хозяйственного подходов к оценке земельных ресурсов и их использованию | - Земли преимущественно сельскохозяйственного назначения с проявлением опасных геологических процессов (эрозии, дефляции) |

Ограничениями градостроительного развития территории населенного пункта являются:

- санитарно-защитные зоны (СЗЗ) не менее 50 метров от объектов производственной зоны. СЗЗ от объектов производственной инфраструктуры ограничивают развитие села в северном направлении;

- санитарно-защитные зоны от объектов специального назначения:

- 500 м от территории размещения отходов потребления ограничивает развитие населенного пункта в северо-восточном направлении;

- 1000 м от скотомогильника ограничивает развитие села в восточном направлении;

- водоохранные зоны:

- р. Кан, протекающей западнее населенного пункта. Ширина водоохраной зоны реки составляет 100 м в соответствии с п 4. статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации.

- р. Баргаста, протекающей северо-западнее населенного пункта. Ширина водоохранной зоны реки составляет 100 м.

- р. Имечень, протекающей по территории населенного пункта. Ширина водоохраной зоны реки составляет 100 м в соответствии с п 4. статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации.

- прибрежные защитные полосы:

- рек Кан, Имечень, Баргаста составляют 50 м в соответствии с п. 11 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации;

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы рек Кан и Баргаста ограничивают развитие населенного пункта в западном, юго-западном и северо-западном направлении.

- санитарно-защитная зона автодороги ΙV категории «Солонешное-Усть-Кан». Проектными решениями обеспечивается санитарный разрыв 50 м от бровки земляного полотна до жилой застройки. Предусматривается посадка полосы зеленых насаждений шириной 6 м вдоль дороги для защиты жилой застройки от шума и выхлопных газов автомобилей;

Развитие села в западном и юго-восточном направлениях ограничено горными хребтами.

3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Таблица 38

Основные технико-экономические показатели генерального плана муниципального образования Яконурское сельское поселение Усть-Канского района Республики Алтай

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
| 1 | Общая площадь муниципального образования МО Яконурское сельское поселение | га | 34515 | 34515 |
|  |  | % | 100 | 100 |
| 1.1 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 22561,4 | 22362,3 |
|  |  | % | 65,3 | 65 |
| 1.2 | Земли населенных пунктов | га | 211,6 | 302,1 |
|  |  | % | 0,6 | 0,8 |
| 1.3 | Земли промышленности, транспорта, связи и иного специального назначения | га | 59 | 84,6 |
|  |  | % | 0,2 | 0,2 |
| 1.4 | Земли лесного фонда | га | 11680 | 11680 |
|  |  | % | 33,8 | 33,8 |
| 1.5 | Земли водного фонда | га | 3 | 3 |
|  |  | % | 0,1 | 0,1 |
| 1.6 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | - | 83 |
|  |  | % | - | 0,2 |
| 2 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ |  |  |  |
| 2.1 | Жилые зоны | га | 128,51 | 169,36 |
| 2.2 | Общественно-деловые зоны | га | 9,15 | 18 |
| 2.3 | Производственные и коммунально-складские зоны | га | 10,29 | 18,41 |
| 2.4 | Зоны инженерно-транспортной инфраструктуры | га | 33,85 | 71,06 |
| 2.5 | Зоны рекреационного назначения | га | 0,97 | 11,69 |
| 2.6 | Зона сельскохозяйственного использования | га | 28,83 | 13,62 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 1877 | 2410 |
| 2.2 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га | 8,9 | 8,0 |
| 2.3 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.3.1 | население младше трудоспособного возраста | чел. | 467 | 586 |
|  |  | % | 24 | 24 |
| 2.3.2 | население в трудоспособном возрасте | чел. | 977 | 1222 |
|  |  | % | 52 | 50,7 |
| 2.3.3 | население старше трудоспособного возраста | чел. | 433 | 602 |
|  |  | % | 23 | 25,3 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  | 23,5 | 72,3 |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв. м / чел. | 13,7 | 30 |
| 3.2 | Общая площадь жилых территорий | га | 128,5 | 169,4 |
| 3.7 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
|  | - водопроводом | % от общего жилищного фонда | - | 100 |
|  | - электроснабжением | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |
|  | - газоснабжением | % от общего жилищного фонда | 2 | 100 |
|  | - связью | % от общего жилищного фонда | 85 | 100 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
| 4.1.1 | Детское дошкольное учреждение | объект | 1 | 2 |
|  |  | мест | 90 | 224 |
| 4.1.2 | Общеобразовательная школа | объект | 2 | 2 |
|  |  | мест | 495 | 495 |
| 4.1.3 | Внешкольные учреждения | объект | - | 1 |
|  |  | мест |  | 36 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения, социального обеспечения, санаторно-курортные и оздоровительные |  |  |  |
| 4.2.1 | Амбулатория | объект | 1 | 1 |
|  |  | посещений в смену | 45 | 50 |
| 4.2.2 | Дневной стационар | объект | 1 | 1 |
|  |  | коек | 20 | 25 |
| 4.2.3 | Детский дом-интернат | объект | - | 1 |
| 4.2.4 |  | мест | - | 10 |
| 4.3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |
| 4.3.1 | Крытый спортивный зал | объект | 1 | 2 |
| 4.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
| 4.4.1 | Дом культуры | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 300 | 555 |
| 4.4.2 | Библиотека | объект | 1 | 1 |
|  |  | тыс. ед. хранения | 12 | 12 |
| 4.4.3 | Музей | объект | 1 | 1 |
| 4.5 | Объекты торгового назначения |  |  |  |
| 4.5.1 | Магазины, торговые павильоны | объект | 16 | 18 |
|  |  | кв.м. торговой площади | 800 | 942 |
| 4.5.2 | Рынок | объект | - | 1 |
| 4.6 | Объекты общественного питания |  |  |  |
| 4.6.1 | Кафе | объект | - | 2 |
|  |  | мест | - | 97 |
| 4.7 | Организации и учреждения управления |  |  |  |
| 4.7.1 | Сельская Администрация | объект | 1 | 1 |
| 4.7.2 | Опорный пункт милиции | объект | - | 1 |
| 4.8 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
| 4.8.1 | Гостиница | объект | - | 1 |
|  |  | мест | - | 15 |
| 4.8.2 | Пожарное депо | объект (автомобиль) | - | 1 (1) |
| 4.9 | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.9.1 | Дом быта | объект (рабочее место) | - | 1(17) |
| 4.10 | Объекты кредитно-финансового назначения |  |  |  |
| 4.10.1 | Отделение сбербанка | операционное место | - | 1 |
| 4.11 | Объекты связи |  |  |  |
| 4.11.1 | Почта | объект | 1 | 1 |
| 4.11.2 | АТС | объект | 1 | 1 |
| 6 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 6.1 | Протяженность главных улиц |  | 2,37 | 3,96 |
| 6.2 | Протяженность основных улиц | км | 12,68 | 24,1 |
| 6.3 | Протяженность второстепенных улиц | км | 1,06 | 2,76 |
| 6.4 | Протяженность проездов | км | 0,11 | 0,11 |
| 6.5 | Протяженность поселковых дорог | км | - | 3,27 |
| 6.6 | Общая протяженность улично-дорожной сети | км | 16,22 | 35,5 |
| 6.7 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей | 157 | 355 |
| 5 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 5.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | Тыс. куб. м/в год | - | 551 |
| 5.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | куб. м/в час | 30 | 84 |
|  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | - | 629 |
| 5.1.5 | Протяженность сетей | км | - | 28 |
| 5.2 | Канализация |  |  |  |
| 5.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | куб. м/в сутки | - | 570 |
| 6.2 | Электроснабжение |  |  |  |
|  | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | тыс. кВт. ч./в год | 2896 | 3718 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | тыс. кВт. ч./в год | 246 | 316 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | тыс. кВт. ч./в год | 2143 | 2751 |
|  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | 1543 | 1600 |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 1138 | 1142 |
| 7 | САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 7.1 | Полигон ТБО | Единиц/га | 1 | 1 |
| 7.2 | Скотомогильники | Единиц | 2 | 1 |
| 8.3 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 8.3.1 | Кладбище | Единиц | 1 | 1 |

- Мероприятия по реализации генерального плана

Таблица 39

Объемы финансирования тыс. руб.:

КВ- капитальные вложения,

Источники финансирования:

Ф- федеральный,

Р – республиканский,

М-местный бюджет,

В-внебюджетный,

Х–-оставшиеся средства  не  расписаны

| № п/п | Наименование объекта | Описание места размещения объекта | Параметры объекта | Мероприятия | Объемы финансирова-ния тыс. руб. | Источники финансиро-вания | Срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА |
| 1.1 | Детский сад | с. Яконур, ул. ВОВ Тысовых | 134 места | Разработка проектной документации, строительство | проект | В, М | До 2015 |
| 1.2 | Детский сад | с. Яконур, ул. Агина | 90 мест | Капитальный ремонт | 250 | М | До 2015 |
| 1.3 | Средняя общеобразовательная школа | с. Яконур, ул. Улагашева | 324 места | Капитальный ремонт | 300 | М | До 2015 |
| 1.4 | Дом-интернат | с. Яконур, ул. Улагашева | 10 мест | Разработка проектной документации, строительство | проект | В | До 2030 |
| 1.5 | Центр детского творчества | с. Яконур, ул. Улагашева | 36 мест | Разработка проектной документации, строительство | проект | В | До 2030 |
| 1.6 | Стадион | с. Яконур | 300 мест | Реконструкция | 300 | М | До 2015 |
| 1.7 | Открытые спортивные площадки | с. Яконур | 3 шт. | Строительство | проект | Х | До 2030 |
| 1.8 | Крытый спортивный комплекс | с. Яконур | 540 м² площади пола | Разработка проектной документации, строительство | 1000 | М, В | До 2030 |
| 1.9 | Сельский Дом культуры | с. Яконур, ул. Кудачина | 500 мест | Реконструкция | 1000 | Р, М | До 2030 |
| 1.10 | Амбулатория | с. Яконур, ул. Кудачина | 50 посещений | Разработка проектной документации, строительство | проект | В | До 2015 |
| 1.11 | Дневной стационар | с. Яконур, ул. Кудачина | 25 коек | Разработка проектной документации, строительство | проект | В | До 2015 |
| 1.12 | Кафе | с. Яконур, ул. Кудачина | 50 мест | Разработка проектной документации, строительство | проект | В | До 2030 |
| 1.13 | Кафе | с. Яконур, ул. Гагарина | 47 мест | Разработка проектной документации, строительство | проект | В | До 2030 |
| 1.14 | Магазин непродовольственных товаров | с. Яконур, ул Агина | 41 кв. м | Разработка проектной документации, строительство | проект | Х | До 2015 |
| 1.15 | Магазин непродовольственных товаров | с. Яконур, ул. Кудачина | 41 кв. м | Разработка проектной документации, строительство | проект | Х | До 2030 |
| 1.16 | Торговый рынок | с. Яконур, ул. Кудачина | 60 кв. м | Разработка проектной документации, строительство | проект | Х | До 2015 |
| 1.17 | Гостиница | с. Яконур, центральная часть села | 15 мест | Разработка проектной документации, строительство | проект | В | До 2030 |
| 1.18 | Пожарное депо | с. Яконур | 1 шт | Разработка проектной документации, строительство | проект | Х | До 2015 |
| 1.19 | Дом Быта | с. Яконур, центральная часть села | 1 шт на 17 рабочих мест | Реконструкция | 150 | В | До 2015 |
| 1.20 | Опорный пункт милиции | с. Яконур, центральная часть села | 1 шт | Разработка проектной документации, строительство | проект | Х | До 2015 |
| 1.21 | Отделение сберегательного банка | с. Яконур, в существующем здании отделения почтовой связи | 1 шт | Реконструкция | 100 | Х | До 2030 |
| 1.22 | Администрация сельского поселения | с. Яконур, ул. Кудачина | 1 шт | Реконструкция | 200 | М | До 2015 |
| 1.23 | Библиотека | с. Яконур, центральная часть села | 10 читательских мест | Реконструкция | проект | Х | До 2015 |
| 2. ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА |
| 2.1 | Индивидуальная застройка | с.Яконур | 39,22 га территории | Разработка проектной документации, строительство | проект | Р, Ф, М, В | До 2030 |
| 3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА |
| 3.1 | Кирпичный завод | МО «Яконурское сельское поселение» | 1 шт | Разработка проектной документации, строительство | 2000 | В | До 2015 |
| 4. Рекреация |
| 4.1 | Парк отдыха | Западная часть с.Яконур | 3,5 га территории | Разработка проектной документации, строительство | проект | Х | До 2030 |
| 4.2 | Озелененные территории общего пользования (детские игровые площадки, скверы) | с.Яконур | Общая площадь 3,8 га территории | Обустройство | проект | М | До 2030 |
| 4.3 | Нестационарный сезонный рекреационный комплекс временного типа (палаточные группы, кемпинги). | МО «Яконурское сельское поселение» |  | Разработка проектной документации, строительство | проект | В | До 2030 |
| 5. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 5.1 | Строительство поселковой дороги к планируемому скотомогильнику | МО «Яконурское сельское поселение» | 2 км | Разработка проектной документации, строительство | проект | М | До 2015 |
| 5.2 | Строительство поселковой дороги к планируемому полигону ТБО | МО «Яконурское сельское поселение» | 335 м | Разработка проектной документации, строительство | проект | М | До 2015 |
| 5.3 | Строительство поселковой дороги к мясокомбинату и планируемым полям фильтрации | МО «Яконурское сельское поселение» | 495 м | Разработка проектной документации, строительство | проект | В | До 2015 |
| 5.4 | Строительство дороги к кладбищу | МО «Яконурское сельское поселение» | 290 м | Разработка проектной документации, строительство | проект | М | До 2015 |
| 5.5 | Строительство дороги к планируемому кирпичному заводу | МО «Яконурское сельское поселение» | 160 м | Разработка проектной документации, строительство | проект | М | До 2030 |
| 5.6 | СТО (станция технического обслуживания) | с. Яконур, южная часть села | 1 шт. на 2 поста | Разработка проектной документации, строительство | проект | В | До 2015 |
| 5.7 | Автостоянки | с. Яконур | Общая площадь 6225 м² | Разработка проектной документации, строительство | проект | Х | До 2030 |
| 5.8 | Строительство павильона ожидания для временного пребывания пассажиров | с. Яконур, южная часть села | 1 шт. | Разработка проектной документации, строительство | проект | М | До 2015 |
| 5.9 | АЗС | с. Яконур | 2 шт. по 2 колонки | Разработка проектной документации, строительство | проект | В | До 2015 |
| 5.10 | Автодорожные мосты | с. Яконур | 4 шт. | Разработка проектной документации, строительство | проект | Х | До 2030 |
| 5.11 | Пешеходный мост | с. Яконур | 1 шт. | Разработка проектной документации, строительство | проект | Х | До 2030 |
| 5.12 | Улично-дорожная сеть | с. Яконур | 19,28 км | Разработка проектной документации, строительство | 19280 | Х | До 2030 |
| 6. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |
| 6.1 | Водонапорная башня | с. Яконур | 3 шт | Проектирован., строительство | 6000 | Р | До 2015 |
| 6.2 | Строительство внутрипоселкового водопровода | с. Яконур | 28 км | Проектирован., строительство | 2000 | Р, М | До 2030 |
| 6.3 | Скважины | с. Яконур | 3 шт. | Строительство | 3000 | Р, М | До 2015 |
| 6.4 | Котельная | с. Яконур | 1 шт. | Строительство и проектирование | проект | М | До 2030 |
| 6.5 | Котельная | с. Яконур | 1 шт. | Капитальный ремонт | проект | М | До 2015 |
| 6.6 | Строительство ЛЭП 10 кВт на вновь застраиваемой территории | с. Яконур | 0,5 км | Строительство и проектирование | проект | Р, М | До 2030 |
| 6.7 | Строительство КТП на вновь застраиваемой территории | с. Яконур | 6 шт. | Строительство и проектирование | проект | Р, М | До 2030 |
| 6.8 | Строительство КТП на существующих селитебных территориях | с. Яконур | 2 шт. | Строительство и проектирование | проект | Р, М | До 2030 |
| 6.9 | Поля фильтрации | МО «Яконурское сельское поселение» | 18 га территории | Строительство | проект | Р, М | До 2030 |
| 7. ОБЪЕКТЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 7.1 | Скотомогильник | МО «Яконурское сельское поселение» | 1шт | Разработка проектной документации, строительство | 1000 | М | До 2015 |
| 7.2 | Полигон для твердых бытовых отходов | МО «Яконурское сельское поселение» | 1 шт | Разработка проектной документации, строительство | 520 | М | До 2015 |
| 7.3 | Кладбище | МО «Яконурское сельское поселение» | 0,6 га территории | Реконструкция | проект | М | До 2015 |
| 8. РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИИ И БЛАГОУСТРОЙСТВО |
| 8.1 | Освещение улиц | с. Яконур |  |  | - | М | До 2030 |
| 8.2 | Асфальтирование улиц | с. Яконур |  |  | - | М | До 2030 |
| 9. Разработка проектной документации |
| 9.1 | Проекты планировки территорий нового жилищного строительства | с. Яконур |  | Разработка | проект | М | 2011 |
| 9.2 | Проектная документация для объектов социально-бытового назначения | с. Яконур |  | Разработка | проект | М | 2010-2012 |
| 9.3 | Проектная документация для объектов жилищной сферы | с. Яконур |  | Разработка | проект | М | До 2017 |
| 9.4 | Проектная документация для объектов промышленной сферы | МО ЯконурскоеСП |  | Разработка | проект | Х | До 2017 |
| 10. Подготовка нормативно-правовых актов |
| 10.1 | Правила землепользования и застройки | МО ЯконурскоеСП |  | Разработка | проект | М | 2011 |
| 10.2 | Проект санитарно-защитной зоны | МО ЯконурскоеСП |  | Разработка | проект | Х | 2010-2012 |
| 10.3 | Проект водоохранной зоны | МО ЯконурскоеСП |  | Разработка | проект | Х | 2010-2017 |